| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/MP.PP/AC.1/2005/14 11 March 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Совещание Сторон Конвенции о доступе к информации, участии
общественности в процессе принятия решений и доступе
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды

Рабочая группа по регистрам выбросов и переноса загрязнителей

(Второе совещание, Женева, 13-15 апреля 2005 года)

ПРИЛОЖЕНИЯ*

I.	ГЛОССАРИЙ И ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЙ

А.	Глоссарий

i)	Сокращения

а.	НИТ:  наилучшие имеющиеся технологии

b.	Записки БРЕФ:  справочные документы по НИТ

c.	BTEX:  суммарный параметр для бензола, толуола, этилбензола и ксиленов

d.	КАС:  Служба подготовки аналитических обзоров по химии

e.	КЭС:  Комиссия по экологическому сотрудничеству

f.	ЕСХП:  Европейский совет химической промышленности

g.	ЕКС:  Европейский комитет по стандартизации

h.	ОФД:  Общая форма докладов (докладов по осуществлению Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН))

i.	ВЕКЦА:  Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия

j.	ЕРВЗ:  Европейский регистр выбросов загрязнителей

k.	Е-РВПЗ:  Европейский РВПЗ

l.	ЕС:  Европейский союз

m.	МСАПХП:  Международный совет ассоциаций предприятий химической промышленности

n.	МПБОХВ:  Межорганизационная программа по безопасному обращению с химическими веществами

o.	МГЭИК:  Межправительственная группа экспертов по изменению климата

p.	Директива по КПОЗ:  Директива Совета Европейского союза по комплексному предотвращению и ограничению загрязнения (96/61/EC)

q.	МСОК:  Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности

r.	ИСО:  Международная организация по стандартизации

s.	КТЗВБР:  Конвенция ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния

t.	МАРПОЛ:  Международная конвенция по предотвращению загрязнения судов

u.	ПОИ:  производство, обработка или использование;  в связи с опирающимся на численность работников подходом к отбору объектов и использованию пороговых значений

v.	НО:  номенклатура отчетности (формат представления отчетности по КТЗВБР)

w.	НПО:  неправительственная организация

x.	НМЛОС:  Общий термин, охватывающий все летучие органические соединения, не относящиеся к гомологическому ряду метана.  В состав группы входят отдельные ЛОС, в частности бензол, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и 1,3-бутадиен

y.	НКВЗ:  Национальный кадастр выбросов загрязнителей Канады

z.	ОЭСР:  Организация экономического сотрудничества и развития

aa.	Конвенция ОСПАР:  Конвенция о защите морской среды Северо-Восточной Атлантики

bb.	СОЗ:  стойкие органические загрязнители

cc.	РВПЗ:  регистр выбросов и переноса загрязнителей

dd.	ОК/КК:  обеспечение качества и контроль качества

ee.	МОВ:  метод оценки выбросов

ff.	МСП:  малые и средние предприятия

gg.	ЭТ:  эквивалент токсичности (диоксины и фураны)

hh.	ООУ:  общий органический углерод

ii.	КТВ:  Кадастр токсичных выбросов Соединенных Штатов

jj.	ЮНСЕД:  Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию

kk.	ЕЭК ООН:  Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

ll.	РКИКООН:  Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

mm.	ЮНИТАР:  Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций

nn.	XML:  Расширяемый язык разметки

ii)	Определения

а.	Определения статьи 2 Протокола о РВПЗ

i.	"Компетентный орган" означает национальный орган или органы или любое другое компетентное учреждение или учреждения, назначенные Стороной для ведения национальной системы регистров выбросов и переноса загрязнителей;

ii.	"Конвенция" означает Конвенцию о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, составленную в Орхусе, Дания, 25 июня 1998 года.

iii.	"Диффузные источники" означают множество мелких или рассеянных источников, из которых загрязнители могут выбрасываться в землю, воздух или воду, совокупное воздействие которых на эти компоненты окружающей среды может быть значительным и для которых практически нецелесообразно собирать отчетность по каждому отдельному источнику.

iv.	"Объект" означает одну или несколько установок на одном и том же участке или на прилегающих участках, которые находятся в собственности одного и того же физического или юридического лица или эксплуатируются одним и тем же физическим или юридическим лицом.

v.	Термины "национальный" и "общенациональный" по отношению к обязательствам, ложащимся в соответствии с настоящим Протоколом на Стороны, являющиеся региональными организациями экономической интеграции, понимаются, если в тексте не содержится иного указания, как относящиеся к данному региону.

vi.	"Перенос за пределы участка" означает перемещение за пределы объекта загрязнителей или отходов, предназначенных для удаления или рекуперации, и загрязнителей, содержащихся в сточных водах, предназначенных для очистки.

vii.	"Сторона", если в тексте не содержится иного указания, означает государство или региональную организацию экономической интеграции, упомянутые в статье 24, которые согласились быть связанными положениями настоящего Протокола и для которых Протокол вступил в силу.

viii.	"Загрязнитель" означает вещество или группу веществ, которые могут быть вредны для окружающей среды или здоровья человека в силу их свойств и в результате их введения в окружающую среду.

ix.	"Общественность" означает одно физическое или юридическое лицо или несколько таких лиц и, в соответствии с национальным законодательством или практикой, их ассоциации, организации или группы.

x.	"Выброс" означает любое введение загрязнителей в окружающую среду в результате любой антропогенной деятельности, независимо от того, является ли оно намеренным или аварийным, плановым или внеплановым, включая разлив, эмиссию, выпуск, закачку, удаление или сброс в отвал или через системы канализации без окончательной очистки сточных вод.

xi.	"Отходы" означают вещества или предметы, которые:

а)	удаляются или рекуперируются;

b)	предназначены к удалению или рекуперации;  или

с)	подлежат удалению или рекуперации в соответствии с положениями национального законодательства.

xii.	"Опасные отходы" означают отходы, которые определяются в качестве опасных положениями национального законодательства.

xiii.	"Иные отходы" означают отходы, не являющиеся опасными.

xiv.	"Сточные воды" означают подлежащие регулированию национальным законодательством использованные воды, содержащие вещества или предметы.

b.	Определения, основанные на решении Европейского союза о ЕРВЗ

i.	"Выбросом" является прямое высвобождение загрязнителя в воздух, почву и воду, а также не прямое высвобождение в процессе его передачи на находящуюся за пределами участка установку по очистке сточных вод.

ii.	"Циклом представления отчетности" является цикл общего процесса представления отчетности, состоящий из сбора, проверки, представления, рассмотрения и распространения сообщаемых данных.

iii.	Под "участком" понимается географическое местоположение объекта.

iv.	"Вещество" означает любой химический элемент или его соединения, за исключением радиоактивных веществ.

с.	Определения, основанные на Директиве Европейского союза по КПОЗ

i.	"Выброс" означает прямое или непрямое высвобождение веществ, вибраций, тепла или шума в воздух, воду или землю из индивидуального или диффузного источников, относящихся к установке.

ii.	"Оператор" означает любое физическое или юридическое лицо, которое управляет установкой или контролирует ее, или лицо, которому в случаях, предусмотренных национальным законодательством, делегированы полномочия по принятию экономических решений относительно технического функционирования установки.

iii.	"Загрязнение" означает прямое или непрямое введение в воздух, воду или землю в результате антропогенной деятельности веществ, вибраций, тепла или шума, которые могут оказывать вредное воздействие на здоровье человека или качество окружающей среды, причинять вред имуществу или наносить ущерб объектам благоустройства или препятствовать их деятельности, а также другим законным видам использования окружающей среды.

d.	Определения, основанные на предложении Европейского союза, относящемся к Е-РВПЗ

i.	"Организованные выбросы" означают выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду через трубы любого вида, независимо от формы их поперечного сечения.

ii.	"Установка" означает стационарный технический агрегат, на котором проводится один или более видов деятельности, перечисленных в приложении I, или какие-либо другие непосредственно смежные виды деятельности, технологически связанные с осуществляемыми на этом объекте видами деятельности, которые могли бы оказать влияние на выбросы и загрязнение.

iii.	"Год представления отчетности" означает календарный год, за который должны собираться данные о выбросах загрязнителей и переносах за пределы участка.

II.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

А.	Учебный и научно-исследовательский институт
Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР)

1.	Международные руководящие документы по проектированию1 РВПЗ

а)	Implementing a National PRTR Design Project 1997 (Осуществление проекта по созданию национального РВПЗ, 1997 год) на английском, испанском языках

b)	Supplement 1:  Preparing a National PRTR Infrastructure Assessment 1997 (Дополнение 1:  подготовка оценки инфраструктуры национального РВПЗ, 1997 год), на английском, испанском языках

с)	Supplement 2:  Designing the Key Features of a National PRTR System 1997 (Дополнение 2:  проектирование основных элементов системы национального РВПЗ, 1997 год), на английском, испанском языках

d)	Supplement 3:  Implementing a PRTR Pilot Reporting Trial 1997 (Дополнение 3:  апробирование на экспериментальной основе системы отчетности в рамках РВПЗ, 1997 год), на английском, испанском языках

е)	Supplement 4:  Structuring a National PRTR Proposal 1997 (Дополнение 4:  подготовка структуры предложения по национальному РВПЗ, 1997 год), на английском, испанском языках

f)	Addressing Industry Concerns Related to PRTRs 1998 (Учет озабоченностей промышленности в связи с РВПЗ, 1998 год), на английском языке

2.	Оценка выбросов2 и представление отчетности о них

а)	Guidance for Facilities on PRTR Data Estimation and Reporting 1998 (Руководство для объектов по оценке данных РВПЗ и представлению отчетности, 1998 год), на английском языке

b)	Estimating Environmental Releases for Facility PRTR Reporting:  Introduction and Guide to Methods, The Hampshire Research Institute for UNITAR 1997 (Проведение оценки выбросов в окружающую среду для представления отчетности объекта в рамках РВПЗ:  введение и методическое руководство, Гэмпширский научно-исследовательский институт для ЮНИТАР, 1997 год), на английском языке

с)	Guidance on Estimating Non-point Source Emissions 1998 (Руководство по оценке выбросов из неточечных источников, 1998 год), на английском языке

d)	Международные конференции, рабочие совещания и приуроченные к ним мероприятия, посвященные РВПЗ

3.	Выбросы загрязнителей и регистры переноса в Северной и Южной Америке3

а)	Memorias del Taller Sobre el registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Para los Paises de las Americas, 29-31 July 1997, Queretaro, Mexico - UNITAR, OECD, SEMARNAP, CEC, UNEP 1998 Spanish, Memoria-7 with annex, table and PRTR web sites. (Документы Рабочего совещания по регистрам выбросов и переносу загрязнителей для стран Северной и Южной Америки, 29-31 июля 1997 года, Кератеро, Мексика - ЮНИТАР, ОЭСР, СЕМАРНАП, КЭС, ЮНЕП, 1998 год, на испанском языке, бюллетень-7 с приложением, таблицей и ссылками на вебсайты РВПЗ).

4.	Программа4 подготовки наращивания потенциала

а)	Программа ЮНИТАР по профессиональной подготовке и наращиванию потенциала, направленная на оказание содействия проектированию и созданию национальных регистров выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), существующая в версиях онлайн и офлайн (формат PDF).

III.	АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ 86 ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

1.	В таблицах 1-3 приводятся ориентировочные перечни стандартизированных аналитических процедур для измерения содержания в выбросах и переносах в воздух, воду и землю около 86 загрязнителей, включенных в приложение II Протокола о РВПЗ.  Отсутствие стандартизированной аналитической процедуры означает, что (пока) на международном уровне не достигнуто соглашение в отношении порядка определения данного загрязнителя и контроля за применяемыми на национальном уровне процедурами.

А.	Стандартизированные аналитические процедуры для определения содержания поступающих в воздух загрязнителей, включенных в приложение II

2.	В таблице 1 приводится ориентировочный перечень методов измерения содержания загрязнителей, поступающих в воздух.

Таблица 1.  Ориентировочный перечень стандартизированных аналитических процедур для определения содержания в выбросах и переносах в воздух, воду и землю 86 загрязнителей, включенных в приложение II.

| № | Номер КАС | Загрязнитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74-82-8 | Метан (СН4) |  |
| 2 | 630-08-0 | Окись углерода (СО) | ISO 12039:2001 |
| 3 | 124-38-9 | Диоксид углерода (СО2) | ISO 12039:2001 |
| 4 |  | Гидрофторуглероды (ГФУ) |  |
| 5 | 10024-97-2 | Закись азота (N2O) |  |
| 6 | 7664-41-7 | Аммиак (NH3) |  |
| 7 |  | Неметановые летучие органические соединения (НМЛОС) | EN 12619:1999 |
|  |  |  | EN 13526:2001 |
|  |  |  | EN 13649:2001 |
| 8 |  | Оксиды азота (NOX/NO2) | ISO 10849:1996, |
|  |  |  | ISO 11564:1998, |
| 9 |  | Перфторуглероды (ПФУ) |  |
| 10 | 2551-62-4 | Шестифтористая сера (SF6) |  |
| 11 |  | Оксиды серы (SOX/SO2) | ISO 7934:1989, ISO 7935:1992, ISO 11632:1998 |
| 12 |  | Общий азот |  |
| 13 |  | Общий фосфор |  |
| 14 |  | Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ) |  |
| 15 |  | Хлорфторуглероды (ХФУ) |  |
| 16 |  | Галоны |  |
| 17 | 7440-38-2 | Мышьяк и его соединения (в виде As) | EN 14385:2004 |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмий и его соединения (в виде Cd) | EN 14385:2004 |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и его соединения (в виде Cr) | EN 14385:2004 |
| 20 | 7440-50-8 | Медь и ее соединения (в виде Cu) | EN 14385:2004 |
| 21 | 7439-97-6 | Ртуть и ее соединения (в виде Hg) | EN 13211:2001 |
| 22 | 7440-02-0 | Никель и его соединения (в виде Ni) | EN 14385:2004 |
| 23 | 7439-92-1 | Свинец и его соединения (в виде Pb) | EN 14385:2004 |
| 24 | 7440-66-6 | Цинк и его соединения (в виде Zn) |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |
| 26 | 309-00-2 | Альдрин |  |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан |  |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон |  |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос |  |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалканы (C10-С13) |  |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос |  |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ |  |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлорэтан (ДХЭ) |  |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (ДХМ) |  |
| 36 | 60-57-1 | Дильдрин |  |
| 37 | 330-54-1 | Диурон |  |
| 38 | 115-29-7 | Эндосульфан |  |
| 39 | 72-20-8 | Эндрин |  |
| 40 |  | Галогенизированные органические соединения (в виде АОГ) |  |
| 41 | 76-44-8 | Гептахлор |  |
| 42 | 118-74-1 | Гексахлорбензол (ГХБ) |  |
| 43 | 87-68-3 | Гексахлорбутадиен (ГХБД) |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ) |  |
| 45 | 58-89-9 | Линдан |  |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс |  |
| 47 |  | ПХДД+ПХДФ (диоксины+фураны) (в виде э.т.) | EN 1948-1:1996/ EN 1948-2:1996/ EN 1948-3:1996 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол |  |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (ПХФ) |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорированные дифенилы (ПХД) |  |
| 51 | 122-34-9 | Симазин |  |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлорэтилен (ТХЭ) |  |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТХМ) |  |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензолы (ТХБ) |  |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлорэтан |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлорэтан |  |
| 57 | 79-01-6 | Трихлорэтилен |  |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан |  |
| 59 | 8001-35-2 | Таксофен |  |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |
| 62 | 71-43-2 | Бензол |  |
| 63 |  | Бромированные дифениловые эфиры (БДЭ) |  |
| 64 |  | Нонилфенол этоксилаты (НФ/НФЭ) и связанные с ними вещества |  |
| 65 | 100-41-4 | Этилбензол |  |
| 66 | 75-21-8 | Оксид этилена |  |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон |  |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин |  |
| 69 |  | Органотиновые соединения (в виде общего Sn) |  |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-этилгексил)фталат (ДЭГФ) |  |
| 71 | 108-95-2 | Фенолы (в виде общего C) |  |
| 72 |  | Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)b | ISO 11338-1:2003 ISO 11338-2:2003 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол |  |
| 74 |  | Трибутилин и соединения |  |
| 75 |  | Трифенилтин и соединения |  |
| 76 |  | Общий органический углерод (ООУ) (в виде общего С или ХПК/3) |  |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин |  |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилолы |  |
| 79 |  | Хлориды (в виде общего Cl) |  |
| 80 |  | Хлор и неорганические соединения (в виде HCl) | EN 1911-1:1998 |
|  |  |  | EN 1911-2:1998 |
|  |  |  | EN 1911-3:1998 |
| 81 | 1332-21-4 | Асбест | ISO 10397:1993 |
| 82 |  | Цианиды (в виде общего CN) |  |
| 83 |  | Фториды (в виде общего F) |  |
| 84 |  | Фтор и неорганические соединения (в виде HF) |  |
| 85 | 74-60-8 | Цианистый водород (HCN) |  |
| 86 |  | Твердые частицы ТЧ10 | ISO 9096:2003, ISO 10155:1995, ISO 12141:2002, ISO 14164:1999, EN 13284-1:2001 EN 13284-2:2004 |

B.	Стандартизированные аналитические процедуры для определения

содержания поступающих в воду загрязнителей, включенных

в приложение II

3.	В таблице 2 приводится ориентировочный перечень методов измерения содержания загрязнителей, поступающих в воду.

Таблица 2.	  Ориентировочный перечень стандартизированных аналитических

процедур для определения содержания в выбросах и переносах

в воду 86 загрязнителей, включенных в приложение II

| № | Номер КАС | Загрязнитель | Стандарт | Аналитический метод | Рабочий диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74-82-8 | Метан (СН4) |  | Только в воздухе |  |
| 2 | 630-08-0 | Окись углерода (СО) |  | Только в воздухе |  |
| 3 | 124-38-9 | Диоксид углерода (СО2) |  | Только в воздухе |  |
| 4 |  | Гидрофторуглероды (ГФУ) |  | Только в воздухе |  |
| 5 | 10024-97-2 | Закись азота (N2O) |  | Только в воздухе |  |
| 6 | 7664-41-7 | Аммиак (NH3) |  | Только в воздухе |  |
| 7 |  | Неметановые летучие органические соединения (НМЛОС) |  | Только в воздухе |  |
| 8 |  | Оксиды азота (NOX/NO2) |  | Только в воздухе |  |
| 9 |  | Перфторуглероды (ПФУ) |  | Только в воздухе |  |
| 10 | 2551-62-4 | Шестифтористая сера (SF6) |  | Только в воздухе |  |
| 11 |  | Оксиды серы (SOX/SO2) |  | Только в воздухе |  |
| 12 |  | Общий азот | DIN 38409-27 | Окисление или восстановление/Хемолуминисценция | более 0,5 мг/л |
|  |  |  | EN 12260 | Окисление/Хемолуминисценция | 0,5 -200 мг/л |
|  |  |  | EN ISO 11905-1 | Окисление с пероксидсульфатом | 0,02 - 5 мг/л |
| 13 |  | Общий фосфор | ISO 15681-1/-2 | Пероксидсульфат, ПИА/НПА | 0,1 -10 мг/л |
|  |  |  | EN 1189 | Пероксидсульфат, фотометрия | 0,005 - 0,8 мг/л |
| 14 |  | Гидрохлорфторугле-роды (ГХФУ) |  | Только в воздухе |  |
| 15 |  | Хлорфторуглероды (ХФУ) |  | Только в воздухе |  |
| 16 |  | Галоны |  | Только в воздухе |  |
| 17 | 7440-38-2 | Мышьяк и его соединения (в виде As) | ASTM D5673 | ИСП-МС | более 1мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 11969 | Гибридный-ААС | 1-10 мкг/л |
|  |  | DIN 38406-29следует исключить, поскольку к 02/2005 планируется его замена на DIN EN ISO 17294-2 | DIN 38406-29 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ИСП-АЭС | более 0.08 мг/л |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмий и его соединения (в виде Cd) | ASTM D5673 | ИСП-МС | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 5961 | ЭТ-ААС | 0,3-3 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Вольтамметрия | 0,1 мкг/л-50 мг/л |
|  |  | см. выше | DIN 38406-29 | ИСП-МС | более 0,5 мкг/л |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ИСП-МС | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ИСП-АЭС | более 0.01 мг/л |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и его соединения (в виде Cr) | ASTM D5673 | ИСП-МС | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | EN 1233 | ЭТ-ААС | 5-100 мкг/л |
|  |  | см. выше | DIN 38406-29 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ИСП-АЭС | более 0,01 мг/л |
| 20 | 7440-50-8 | Медь и ее соединения (в виде Cu) | ASTM D5673 | ИСП-МС | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38406 -7 | ЭТ-ААС | 2-50 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Вольтамметрия | 1 мкг/л-50 мг/л |
|  |  | см. выше | DIN 38406-29 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ИСП-АЭС | более 0,01 мг/л |
| 21 | 7439-97-6 | Ртуть и ее соединения (в виде Hg) | EN 1483 | ААС "холодного пара" | 0,1-10 мкг/л |
|  |  |  | EN12338 | ААС ХП с амальгамированием | 0,01-1 мкг/л |
| 22 | 7440-02-0 | Никель и его соединения (в виде Ni) | ASTM D5673 | ЭТ-ААС | более 0,2 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38406-11 | ЭТ-ААС | 5-100 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Вольтамметрия | 0,1-10 мкг/л |
|  |  | см. выше | DIN 38406-29 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ИСП-АЭС |  |
| 23 | 7439-92-1 | Свинец и его соединения (в виде Pb) | ASTM D5673 | ИСП-МС | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38406-6 | ЭТ-ААС | 5-50 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Вольтамметрия | 0,1 мкг/л-50 мг/л |
|  |  | см. выше | DIN 38406-29 | ИСП-МС | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ИСП-МС | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ИСП-АЭС | более 0,07 мг/л |
| 24 | 7440-66-6 | Цинк и его соединения (в виде Zn) | ASTM D5673 | ИСП-МС | более 0.2 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38406-16 | Вольтамметрия | 1 мкг/л - 50 мг/л |
|  |  | см. выше | DIN 38406-29 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | ISO 17294-2 | ИСП-МС | более 1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 11885 | ИСП-АЭС | более 0,005 мг/л |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | ISO/TS 11370 | ТСХ, метод АМХП | более 50 нг/л |
| 26 | 309-00-2 | Альдрин | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | ISO/TS 11370 | ТСХ, метод АМХП | более 50 нг/л |
|  |  |  | EN ISO 11369 | ВЭЖХ/УВ | приблизительно более нг/л |
|  |  |  | EN ISO 10695 | ГХ/АФД (МС для подтверждения) | более 50 нг/л |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан |  |  |  |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон |  |  |  |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | ISO/TS 11370 | ТСХ, метод АМХП | более 50 нг/л |
|  |  |  | DIN EN 12918 | ГХ | 0,01 - 1 мкг/л |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалканы (C10-С13) |  |  |  |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | DIN EN 12918 | ГХ | 0,01 - 1 мкг/л |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлорэтан (ДХЭ) | EN ISO 10301 | ГХ или ГХ паров над пробой | более 5 или более 100 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л - 100 мкг/л |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (ДХМ) | EN ISO 10301 | ГХ или ГХ паров над пробой | более 50 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л - 100 мкг/л |
| 36 | 60-57-1 | Дильдрин | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10нг/л |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | EN ISO 11369 | ВЭЖХ/УВ | более 0,1 мкг/л |
| 38 | 115-29-7 | Эндосульфан | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 39 | 72-20-8 | Эндрин | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 40 |  | Галогенизированные органические соединения (в виде АОГ) | DIN 38409-22 | ТФЭ-АОГ | более 10 мкг/л |
|  |  |  | ISO 9562 | АОГ | более 10 мкг/л |
| 41 | 76-44-8 | Гептахлор | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 42 | 118-74-1 | Гексахлорбензол (ГХБ) | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 43 | 87-68-3 | Гексахлорбутадиен (ГХБД) | EN ISO 10301 | ГХ после экстракции | более 0,01 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (ГХГ) | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс |  |  |  |
| 47 |  | ПХДД+ПХДФ (диоксины+фураны) (в виде э.т.) | ISO 18073 | ГС/МС |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (ПХФ) | EN 12673 | ГХ/ЭЗД/МС после деривации | 0,1-1000 приблизительно более 10 мкг/л |
|  |  |  | ISO 8165-2 | ГХ/ЭЗД/МС после деривации | более 0,1 мкг/л |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорированные дифенилы (ПХД) | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | ISO/TS 11370 | ТСХ, метод АМХП | более 50 нг/л |
|  |  |  | EN ISO 11369 | ВЭЖХ/УВ | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | EN ISO 10695 | ГХ/АФД (МС для подтверждения) | более 50 нг/л |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлорэтилен (ТХЭ) |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | ГХ или ГХ паров над пробой | более 0,1 или 0,2 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание+термодесорб-ция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТХМ) |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | ГХ или ГХ паров над пробой | более 0,01 или более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензолы (ТХБ) |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | EN ISO 6468 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN 38407-2 | ГХ/ЭЗД | приблизительно более 10 нг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлорэтан |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | ГХ или ГХ паров над пробой | более 0,02 или более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлорэтан |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | ГХ после экстракции | более 0,05 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 57 | 79-01-6 | Трихлорэтилен |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | ГХ или ГХ паров над пробой | более 0,05 или более 0,2 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | EN ISO 10301 | ГХ или ГХ паров над пробой | более 0,05 или более 0,3 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 59 | 8001-35-2 | Таксофен |  |  |  |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | ISO 17993 | ВЭЖХ/флуоресценция | более 0,01 мкг/л |
| 62 | 71-43-2 | Бензол | DIN 38407-9 | ГХ/ПИД паров над пробой | более 5 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
|  |  |  | ISO 11423-1/-2 | ГХ паров над пробой или ГХ после экстракции | более 2 мкг/л или более 5 мкг/л |
| 63 |  | Бромированные дифениловые эфиры (БДЭ) |  |  |  |
| 64 |  | Нонилфенол этоксилаты (НФ/НФЭ) и связанные с ними вещества | ISO/FDIS 18857-1 | ГХ/МС | 0,02-0,2 мкг/л |
| 65 | 100-41-4 | Этилбензол | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
|  |  |  | DIN 38407-9 | ГХ/ПИД паров над пробой | более 5 мкг/л |
|  |  |  | ISO 11423-1/-2 | ГХ паров над пробой или ГХ после экстракции | более 2 мкг/л или более 5 мкг/л |
| 66 | 75-21-8 | Оксид этилена |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон | EN ISO 11369 | ВЭЖХ/УВ | более 0,1 мкг/л |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10нг/л-100 мкг/л |
|  |  |  | ISO 17993 | ВЭЖХ/флуоресценция | более 0,01 мкг/л |
| 69 |  | Органотиновые соединения (в виде общего Sn) | DIN 38407-13 | ГХ/МС-ПФД-АЭД | 10-1000 нг/л |
|  |  |  | ISO 17353 | ГХ/МС-ПФД-АЭД | 10-1000 нг/л |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-этилгексил)фталат (ДЭГФ) | prEN ISO 18856 | ГХ/МС | 0,02-0,150 мкг/л |
| 71 | 108-95-2 | Фенолы (в виде общего C) | EN 12673 | ГХ/ЭЗД/МС после деривации | 0,1-1000 мкг/л |
|  |  |  | ISO 8165-2 | ГХ/ЭЗД после деривации | более 0,1 мкг/л |
|  |  |  | CNR-IRSA 5060 | Дистилляция/фотометрия | более 1 мкг/л |
| 72 |  | Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)b | ISO 17993 | ВЭЖХ/флуоресценция | более 0,01 мкг/л |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | DIN 38407-9 | ГХ/ПИД паров над пробой | более 5 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
|  |  |  | ISO 11423-1/-2 | ГХ паров над пробой или ГХ после экстракции | более 2 мкг/л или более 5 мкг/л |
| 74 |  | Трибутилин и соединения | DIN 38407-13 | ГХ/МС-ПФД-АЭД | 10-1000 нг/л |
|  |  |  | ISO 17353 | ГХ/МС-ПФД-АЭД | 10-1000 нг/л |
| 75 |  | Трифенилтин и соединения | DIN 38407-13 | ГХ/МС-ПФД-АЭД | 10-1000 нг/л |
|  |  |  | ISO 17353 | ГХ/МС-ПФД-АЭД | 10-1000 нг/л |
| 76 |  | Общий органический углерод (ООУ) (в виде общего С или ХПК/3) | DIN EN 1484 | ООУ/РОУ | 0,3-1000 мг/л |
|  |  |  | ISO 8245 | ООУ/РОУ | 0,3-1000 мг/л |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | ISO/TS 11370 | ТСХ, метод АМХП | более 50 нг/л |
|  |  |  | EN ISO 10695 | ГХ/АФД (MС для подтверждения) | более 50 нг/л |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилолы | DIN 38407-9 | ГХ/ПИД паров над пробой | более 5 мкг/л |
|  |  |  | DIN EN ISO 15680 | Продувка/улавливание + термодесорбция | 10 нг/л-100 мкг/л |
|  |  |  | ISO 11423-1/-2 | ГХ паров над пробой или ГХ после экстракции | более 2 мкг/л или более 5 мкг/л |
| 79 |  | Хлориды (в виде общего Cl) | EN ISO 10304-1* | ИХ | 0,1-50 мг/л |
|  |  |  | EN ISO 10304-2* | ИХ | 0,1-50 мг/л |
|  |  |  | EN ISO 10304-4* | ИХ | 0,1-50 мг/л |
|  |  |  | CNR-IRSA 4070 | Потенциометрическое титрование | более 0.7 мг/л |
| 80 |  | Хлор и неорганические соединения (в виде HCl) |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | DIN EN ISO 7393-1/-2/-3 | Титриметрический или колориметрический или иодометрический | 0,03-5 или 0,71-15 мг/л Cl2 |
| 81 | 1332-21-4 | Асбест |  | Только в воздухе |  |
| 82 |  | Цианиды (в виде общего CN) | DIN EN ISO 14403 | Поглощение в УФ области/НПА | более 3 мкг/л l |
|  |  |  | DIN 38405-14 | Дистилляция/фотометрия | 0,01-1 мг/л |
|  |  |  | ISO 6703-1 | Фотометрический или титриметрический |  |
| 83 |  | Фториды (в виде общего F) | DIN EN ISO 10304-1[6] | ИХ | 0,01-10 мг/л |
|  |  |  | ISO 10359-1 | Электрохимический метод | 0,2-2 мг/л |
|  |  |  | DIN 38405-4 | Ион-селективный электрод | 0,2-2000 мг/л |
| 84 |  | Фтор и неорганические соединения (в виде HF) |  | Только в воздухе |  |
| 85 | 74-60-8 | Цианистый водород (HCN) |  | Только в воздухе |  |
| 86 |  | Твердые частицы ТЧ10 |  | Только в воздухе |  |
|  |  |  | ISO 11923 | Фильтрование через стекловолокнистые фильтры |  |

C.	Стандартизированные аналитические процедуры для определения

содержания в отходах загрязнителей, включенных в приложение II

4.	В таблице 3 приводится ориентировочный перечень методов измерения содержания загрязнителей в отходах и шламах. Обзор проведен на основе стандартов ЕКС (CEN), цитируемых в записках БРЕФ по КПОЗ, посвященных мониторингу.

Таблица3.	  Ориентировочный перечень стандартизированных аналитических

процедур для определения содержания в отходах (твердых и/или

жидких) 86 загрязнителей, включенных в приложение II

| № | Номер КАС | Загрязнитель | План пробоотбора/ пробоотбор/ хранение при транспортировке | Предваритель-ная обработка | Экстракция | Определение количествен-ных значений анализа | Сводный отчет об измерениях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74-82-8 | Метан (СН4) |  |  |  |  |  |
| 2 | 630080 | Окись углерода (СО) |  |  |  |  |  |
| 3 | 124-38-9 | Диоксид углерода (СО2) |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Гидрофторугле-роды (ГФУ) |  |  |  |  |  |
| 5 | 10024-97-2 | Закись азота (N2O) |  |  |  |  |  |
| 6 | 7664-41-7 | Аммиак (NH3) |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Неметановые летучие органические соединения (НМЛОС) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Оксиды азота (NOX/NO2) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Перфторуглероды (ПФУ) |  |  |  |  |  |
| 10 | 2551-62-4 | Шестифтористая сера (SF6) |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Оксиды серы (SOX/SO2) |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Общий азот | GR1 / GR5 / GR6 |  |  | EN 13342 (2000) |  |
| 13 |  | Общий фосфор | GR1 / GR5 / GR6 |  |  | WI 308-034 |  |
| 14 |  | Гидрохлорфтор-углероды (ГХФУ) |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Хлорфтор-углероды (ХФУ) |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Галоны |  |  |  |  |  |
| 17 | 7440-38-2 | Мышьяк и его соединения (в виде As) |  |  |  |  |  |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмий и его соединения (в виде Cd) |  |  |  |  |  |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и его соединения (в виде Cr) | GR4 |  |  | WI 292-036 / WI 292-036 |  |
| 20 | 7440-50-8 | Медь и ее соединения (в виде Cu) |  |  |  |  |  |
| 21 | 7439-97-6 | Ртуть и ее соединения (в виде Hg) |  |  |  |  |  |
| 22 | 7440-02-0 | Никель и его соединения (в виде Ni) |  |  |  |  |  |
| 23 | 7439-92-1 | Свинец и его соединения (в виде Pb) |  |  |  |  |  |
| 24 | 7440-66-6 | Цинк и его соединения (в виде Zn) |  |  |  |  |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |  |  |
| 26 | 309-00-2 | Альдрин |  |  |  |  |  |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |  |  |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан |  |  |  |  |  |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон |  |  |  |  |  |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос |  |  |  |  |  |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалканы (C10-С13) |  |  |  |  |  |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос |  |  |  |  |  |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ |  |  |  |  |  |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлорэтан (ДХЭ) |  |  |  |  |  |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (ДХМ) |  |  |  |  |  |
| 36 | 60-57-1 | Дильдрин |  |  |  |  |  |
| 37 | 330-54-1 | Диурон |  |  |  |  |  |
| 38 | 115-29-7 | Эндосульфан |  |  |  |  |  |
| 39 | 72-20-8 | Эндрин |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Галогенизирован-ные органические соединения (в виде АОГ) | GR1 / GR5 / GR6 | WI 308-047 | WI 308-047 | WI 308-047 |  |
| 41 | 76-44-8 | Гептахлор |  |  |  |  |  |
| 42 | 118-74-1 | Гексахлорбензол (ГХБ) |  |  |  |  |  |
| 43 | 87-68-3 | Гексахлорбута-диен (ГХБД) |  |  |  |  |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-гексахлорцикло-гексан (ГХГ) |  |  |  |  |  |
| 45 | 58-89-9 | Линдан |  |  |  |  |  |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ПХДД+ПХДФ (диоксины+ фураны) (в виде э.т.) |  |  |  |  |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол |  |  |  |  |  |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (ПХФ) |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирован-ные дифенилы (ПХД) | GR4 / GR1 / GR5 / GR6 |  |  | WI 292-021 / WI308-046 |  |
| 51 | 122-34-9 | Симазин |  |  |  |  |  |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлорэтилен (ТХЭ) |  |  |  |  |  |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТХМ) |  |  |  |  |  |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензолы (ТХБ) |  |  |  |  |  |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлорэтан |  |  |  |  |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлор- этан |  |  |  |  |  |
| 57 | 79-01-6 | Трихлорэтилен |  |  |  |  |  |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан |  |  |  |  |  |
| 59 | 8001-35-2 | Таксофен |  |  |  |  |  |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |  |  |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |  |  |
| 62 | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Бромированные дифениловые эфиры (БДЭ) |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Нонилфенол этоксилаты (НФ/НФЭ) и связанные с ними вещества |  |  |  |  |  |
| 65 | 100-41-4 | Этилбензол |  |  |  |  |  |
| 66 | 75-21-8 | Оксид этилена |  |  |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон |  |  |  |  |  |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Органотиновые соединения (в виде общего Sn) |  |  |  |  |  |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-этилгексил)фталат (ДЭГФ) |  |  |  |  |  |
| 71 | 108-95-2 | Фенолы (в виде общего C) |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)b |  |  |  |  |  |
| 73 | 108-88-3 | Толуол |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Трибутилин и соединения |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Трифенилтин и соединения |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Общий органиче-ский углерод (ООУ) (в виде общего С или ХПК/3) | GR1 / GR5 / GR6 |  |  | EN 13137 (2001) |  |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин |  |  |  |  |  |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилолы |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Хлориды (в виде общего Cl) |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Хлор и неорганические соединения (в виде HCl) |  |  |  |  |  |
| 81 | 1332-21-4 | Асбест |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Цианиды (в виде общего CN) |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Фториды (в виде общего F) |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Фтор и неорганические соединения (в виде HF) |  |  |  |  |  |
| 85 | 74-60-8 | Цианистый водород (HCN) |  |  |  |  |  |

См. http://www.unitar.org/cwm/prtr/UNITAR.htm

2 	Там же.

3 	Там же.

4 	Там же.

------

# Footnotes

* 	Настоящий документ был представлен с опозданием в связи с необходимостью проведения углубленных консультаций по тексту с рядом ведущих экспертов по теме регистров загрязнителей.

# Text boxes

GE.05-30621   (R)	060405    080405