| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/80/Add.4/Corr.1 22 August 2000 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Совместное совещание Комиссии МПОГ по

вопросам безопасности и Рабочей группы по

перевозкам опасных грузов

(Шестьдесят восьмая сессия,

Женева, 13-24 марта 2000 года)

ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ,

состоявшейся в Женеве 13-24 марта 2000 года

Исправление 1

Добавление 4

Глава 4.2 ДОПОГ с измененной структурой

Нижеследующие поправки касаются английского варианта главы 4.2 ДОПОГ с измененной структурой (документ TRANS/WP.15/AC.1/80/Add.4).

Стр.		Пункт

стр. 2				Включить под заголовком примечание следующего содержания:

"ПРИМЕЧЕНИЕ:  В отношении встроенных цистерн (автоцистерн), съемных цистерн, контейнеров-цистерн и съемных кузовов-цистерн с корпусами из металлических материалов, а также транспортных средств-батарей и многоэлементных газовых контейнеров (МЭГК) см. главу 4.3;  в отношении цистерн из волокнита см главу 4.4;  в отношении вакуумных цистерн для отходов см. главу 4.5".

стр. 2	4.2.1.4		Заменить "опасные грузы" на "вещества".

стр. 2	4.2.1.6		Изменить конец предложения следующим образом:

"они могут вступать в опасную реакцию друг с другом (определение опасной реакции см. в разделе 1.2.1)".

стр. 3	4.2.1.8		Заменить "их агентом" на "другим участником".

стр. 3	4.2.1.9		(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

стр. 3	4.2.1.9.1		Заменить "снизить прочность материала" на "снизить прочность этих материалов".

стр. 3	4.2.1.9.1.1		В конце предложения читать:

"в применимых инструкциях по переносным цистернам или специальных положениях, приведенных в пункте 4.2.4.2.6 или в подразделе 4.2.4.3 и указанных в колонке 10 или 11 таблицы А главы 3.2".

стр.	4	4.2.1.9.6 b)		Заменить "перевозившимся грузом" на "перевозившимися веществами".

стр. 4	4.2.1.10.1.1	Изменить следующим образом:  "В переносных цистернах, предназначенных только для сухопутных перевозок, могут использоваться открытые вентиляционные системы, если это разрешено положениями главы 4.3".

стр. 5	4.2.1.13.1		Изменить следующим образом:  "В протоколе должно быть четко изложено любое дополнительное положение, необходимое для обеспечения безопасной перевозки вещества".

стр. 5	4.2.1.13.2 и

4.2.1.13.3		Заменить "требования" на "положения" (три раза).

стр. 5	4.2.1.13.6		Заменить "свойств пероксида" на "свойств вещества".

стр. 6	4.2.1.13.8		В тексте после формулы исключить "[-]", а в формуле для F заменить "ТРО" на "Т".

В последнем предложении включить "переносной" перед "цистерне".

стр. 8	4.2.2.5		Заменить "перевозимого опасного груза" на "перевозимого(ых) газа(ов)" и "их агентом" на "другим участником".

стр. 8	4.2.2.7.1	Заменить "снизить прочность материала" на "снизить прочность этих материалов".

стр. 9	4.2.3.2		(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

стр. 9	4.2.3.4		Заменить "перевозимого опасного груза" на "перевозимого(ых) газа(ов)" и "их агентом" на "другим участником".

стр. 9	4.2.3.6.1		Заменить "снизить прочность материала" на "снизить прочность этих материалов".

стр. 10	4.2.3.7		Обозначить пункт под заголовком как 4.2.3.7.1, а следующий за ним пункт (нынешний 4.2.3.7.1) как 4.2.3.7.2.

стр 10	4.2.3.9		(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

стр. 11	4.2.4.2.1		Заменить "требования" на "положения" (три раза) и в конце пункта читать:  "… в настоящей главе, и к общим требованиям, содержащимся в главе 6.7".

стр.	11	4.2.4.2.5		В тексте перед таблицей заменить "толщину стенок" на "толщину корпуса".

стр. 12	4.2.4.2.5		В строке таблицы, касающейся инструкции по переносным цистернам Т5, исключить из других инструкций, которые разрешается применять, инструкции Т12, Т16 и Т18.

стр. 14	4.2.4.2.6		В таблице, касающейся инструкции по переносным цистернам и 15					Т23, заменить заголовок седьмой колонки на "Степень

наполнения".

стр. 14	4.2.4.2.6		Вторую сноску (**) читать следующим образом:  "Максимальное количество на цистерну – 2 000 кг".

стр. 16	4.2.4.2.6		(Данная поправка не касается текста на русском языке.)

стр. 22	4.2.4.2.6		Изменить значения максимальной плотности наполнения для:

№ ООН 3337 (R 404 A)	c 0,82 кг/л на 0,84 кг/л

№ ООН 3338 (R 407 A)	c 0,94 кг/л на 0,95 кг/л

№ ООН 3339 (R 407 В)	c 0,93 кг/л на 0,95 кг/л

Изменить значения максимально допустимого рабочего добавления для:

№ ООН 3337 (R 404 A)	малого объема	[без изменений]

незащищенная	с 28,2 бар на 28,3 бар

с солнцезащитным

экраном	с 25,2 бар на 25,3 бар

с термоизоляцией	с 22,1 бар на 22, 5 бар

№ ООН 3338 (R 407 A) 	малого объема	с 32,3 бар на 31,3 бар

незащищенная	с 29,0 бар на 28,1 бар

с солнцезащитным

экраном	с 25,7 бар на 25,1 бар

с термоизоляцией	[без изменений]

№ ООН 3339 (R 407 В) 	малого объема	с 34,0 бар на 33,0 бар

незащищенная	с 30,5 бар на 29,6 бар

с солнцезащитным

экраном	с 27,0 бар на 26,5 бар

с термоизоляцией	[без изменений]

№ ООН 3340 (R 407 С) 	малого объема	с 30,2 бар на 29,9 бар

незащищенная	с 27,0 бар на 26,8 бар

с солнцезащитным

экраном	с 24,1 бар на 23,9 бар

с термоизоляцией	с 21,4 бар на 21,3 бар.

Стр. 22	4.2.4.3		Заменить "с целью указания требований" на "с целью указания положений" и "обозначаются с помощью аббревиатуры ТР" на "указываются с помощью буквенно-цифрового обозначения, начинающегося с букв «ТР»".

В ТР1, ТР2 и ТР3 заменить "пределы наполнения, предписанные" на "степень наполнения, предписанная".

В ТР4 исключить "для переносных цистерн".

ТР12 (данная поправка не касается текста на русском языке).

Стр. 23	4.2.4.3		В ТР19 (дважды) и ТР21 заменить "толщина стенок" на "толщина корпуса".

----------

# Text boxes

GE.00-23264   (R)