##### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE	INF.5

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

de marchandises dangereuses

(Soixante et onzième session,

Genève, 5-9 novembre 2001)

Point 3 (d) de l'agenda

##### Proposition transmise par le Gouvernement de la France

###### CHAPITRES 3.2 ET 5.3 DE L'ADR RESTRUCTURE

###### SIGNALISATION ORANGE

###### DES TRANSPORTS DE MATIERES RADIOACTIVES ET FISSILES

Résumé analytique : La présente proposition vise à étendre et mettre en cohérence, les dispositions du RID/ADR restructuré, concernant la signalisation orange des unités de transport chargées de matières radioactives et fissiles en colis. Action à mettre en œuvre : Compléter le paragraphe 5.3.2.1 par une disposition spécifique au transport de matières radioactives et fissiles en colis, Compléter le paragraphe 5.3.2.3.2 par l’ajout d’un nouveau numéro d’identification du danger, tenant compte des risques particuliers présentés par l’hexafluorure d’uranium (UF6), Mettre en cohérence la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 du RID et de l’ADR restructurés. Mettre en cohérence la sous-section 5.3.2.3.2 avec les nouveaux numéros d’identification de dangers proposés dans le tableau A du chapitre 3.2. Documents considérés : RID/ADR restructuré

## Introduction

L’autorité compétente française pour les transports de marchandises dangereuses en accord avec l’autorité compétente française pour le transport des matières radioactives et fissiles, proposent de compléter les prescriptions de l'ADR restructuré concernant la signalisation orange des unités de transport de matières radioactives et fissiles.

Proposition pour la sous-section 5.3.2.1

Il est proposé d’insérer le paragraphe ci-dessous à la suite du paragraphe 5.3.2.1.4 et de procéder à la renumérotation des paragraphes suivants :

"5.3.2.1.5 		Pour la classe 7, si un numéro d’identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2, pour au plus l’une des matières transportées, les panneaux orange prescrits au 5.3.2.1.1 doivent en outre être munis du numéro d’identification du danger et du numéro ONU de la matière concernée, prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3.2.

Pour le No ONU 2915, les envois sont exemptés de cette prescription, pourvu que le nombre de colis de cette matière soit inférieur à dix."

## Proposition pour la sous section 5.3.2.3.2

- Supprimer les numéros d’identification de danger 72, 723, 73, 74, 75, 76, 78.

- Ajouter le numéro d’identification de danger X78  pour désigner une matière radioactive, corrosive, réagissant dangereusement avec l’eau, comme suit:

"X78	matière radioactive, corrosive réagissant dangereusement avec l’eau1 ".

## Proposition de modification de la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 du RID/ADR restructuré

| No ONU | Nom et description 3.1.2 | Numéro d’identification du danger 5.3.2.3 ADR restructuré | Numéro d’identification du danger 5.3.2.3 RID restructuré | Proposition de modification du Numéro d’identification du danger 5.3.2.3 pour le RID/ADR restructuré |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (20) | (20) | (20) |
| 2908 | MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS | - | 70 | - |
| 2909 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN THORIUM NATUREL, ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN URANIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS | - | 70 | - |
| 2910 | MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITES LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS | - | 70 | - |
| 2911 | MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS | - | 70 | - |
| 2912 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées | 70 | 70 | 70 |
| 2913 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II) non fissiles ou fissiles exceptés | - | 70 | 70 |
| 2915 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées | - | 70 | 70 |
| 2916 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées | - | 70 | 70 |
| 2917 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées | - | 70 | 70 |
| 2919 | MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPECIAL, non fissiles ou fissiles exceptées | - | 70 | 70 |
| 2977 | MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES | - | 78 | X78 |
| 2978 | MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées | - | 78 | X78 |
| 3321 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées | 70 | 70 | 70 |
| 3322 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées | 70 | 70 | 70 |
| 3323 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées | 70 | 70 | 70 |
| 3324 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES | - | 70 | 70 |
| 3325 | MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES | - | 70 | 70 |
| 3326 | MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES | - | 70 | 70 |
| 3327 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES, qui ne sont pas sous forme spéciale | - | 70 | 70 |
| 3328 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES | - | 70 | 70 |
| 3329 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES | - | 70 | 70 |
| 3330 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES | - | 70 | 70 |
| 3331 | MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES | - | 70 | 70 |
| 3332 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées | - | 70 | 70 |
| 3333 | MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES | - | 70 | 70 |

## Justification

- Les dispositions actuelles du RID/ADR restructuré n’imposent la signalisation orange avec numéro d’identification du danger et numéro ONU des moyens de transports de matières radioactives et fissiles que dans le cas des transports en citerne ou en vrac. Les moyens de transport chargés de colis ne sont pas soumis à cette obligation.

- La comparaison de la colonne (20) du tableau A du chapitre 3.2 fait apparaître des incohérences entre l’ADR et le RID concernant l’affectation des numéros d’identification de dangers.

- Pour les colis contenant des quantités limitées de matières radioactives en colis exceptés (numéros ONU 2908, 2909, 2910, 2911), la signalisation orange n’est  pas pertinente en raison des faibles risques présentés par ses envois.

- L’hexafluorure d’uranium (UF6) réagit dangereusement avec l’eau pour former de l’acide fluorhydrique (HF).

## Sécurité

La proposition d’étendre l’obligation de signalisation orange avec numéro d’identification du danger et numéro ONU aux unités de transports de matières radioactives et fissiles en colis vise, en cas d’accident, à faciliter l’information des forces d’intervention sur les dangers existants. En effet le risque présenté par un colis endommagé dépend du type de colis. La présence de la signalisation orange avec numéro d’identification du danger et n° ONU généralisée aux cas des colis de matières radioactives et fissiles se justifie pour la sécurité des intervenants qui pourront ainsi être en mesure d’identifier à distance les risques potentiels présentés par le chargement.

## Faisabilité

Cette disposition ne présente aucune difficulté technique de mise en œuvre.

## Avantage

Transmission rapide et à distance des renseignements sur l’identification des dangers. Cette proposition de modification est susceptible de s’appliquer à de nombreux envois de colis de matières radioactives transportés unitairement, tels que les colis de combustibles neufs ou usés pour réacteur de puissance, les colis de sources, ou pour les colis de produits radiopharmaceutiques transportés en nombre dans la même unité de transport.

## Inconvénients : 	Néant.

## Dispositions transitoires :	Néant.

## Mise en œuvre : 	application à l’édition 2003 de l'ADR restructuré.

________________