| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/84/Add.2 5 September 2001 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по

вопросам безопасности и Рабочей группы по

перевозкам опасных грузов

ДОКЛАД О РАБОТЕ СЕССИИ*,

состоявшейся в Берне 28 мая - 1 июня 2001 года

Добавление 2

Проекты поправок к главе 4.1 МПОГ/ДОПОГ с измененной структурой

Тексты, принятые Совместным совещанием

__________________

*	Распространен Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2001-A/Add.2.

4.1.4.1	Р2000 заменить существующую инструкцию Р200 следующим текстом:

| Р200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р 200 |
| --- | --- | --- |
| Типы тары: баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов. |
| Баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов разрешается использовать при условии соблюдения специальных положений по упаковке, изложенных в разделе 4.1.6, и положений, изложенных ниже в пунктах (1)((9). |
| Общие положения (1) Сосуды под давлением должны герметически закрываться, с тем чтобы не происходило выпуска газов. (2) Сосуды под давлением, содержащие токсичные вещества, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 (млн.(1) или меньше, как это указано в таблице, не оборудуются какими-либо устройствами для сброса давления. |
| (3) Три нижеследующие таблицы охватывают сжатые газы (таблица 1), сжиженные и растворенные газы (таблица 2) и вещества, не относящиеся к классу 2 (таблица 3). В этих таблицах указываются: |
| а) номер ООН, наименование и описание, а также классификационный код вещества; |
| b) ЛК50 для токсичных веществ; |
| с) типы сосудов под давлением, разрешенные для перевозки вещества, отмеченный буквой "Х"; |
| d) максимально допустимый срок между испытаниями при периодических проверках сосудов под давлением; |
| е) минимальное испытательное давление сосудов под давлением; |
| f) максимальное рабочее давление сосудов под давлением для сжатых газов или максимальный(ые) коэффициент(ы) наполнения для сжиженных и растворенных газов; |
| g) специальные положения по упаковке, относящиеся к данному веществу. |
| Испытательное давление и коэффициенты наполнения |
| (4) Минимальное требуемое испытательное давление равно 1 МПа (10 бар). |
| (5) Сосуды под давлением ни при каких обстоятельствах не должны наполняться свыше предела, установленного в нижеследующих требованиях: . |
| Р200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | Р 200 |
| а) Для сжатых газов рабочее давление не должно быть выше двух третей испытательного давления сосудов под давлением. Ограничения этого верхнего предела рабочего давления устанавливаются специальным положением по упаковке "о". Ни при каких обстоятельствах внутреннее давление при температуре 65°С не должно превышать испытательного давления. |
| b) Для сжиженных газов высокого давления коэффициент наполнения должен быть таким, чтобы установившееся давление при температуре 65°С не превышало испытательного давления сосудов под давлением. |
| Использование других значений испытательного давления и коэффициента наполнения, помимо тех, которые указаны в таблице, разрешается при условии соблюдения вышеизложенного критерия, за исключением тех случаев, когда применяются требования специального положения по упаковке "о". |
| Для сжиженных газов высокого давления, по которым данные не приводятся в таблице, максимальный коэффициент наполнения (FR) определяется по следующей формуле: |
| FR = 8,5 x 10-4 x dg x Ph, |
| где FR = максимальный коэффициент наполнения; dg = плотность газа (при температуре 15°С и давлении 1 бар) (в кг/м3); Ph = минимальное испытательное давление (в барах). |
| Если плотность газа неизвестна, максимальный коэффициент наполнения определяется по следующей формуле: |
| FR = , |
| где FR = максимальный коэффициент наполнения; Ph = минимальное испытательное давления (в барах); MM = молекулярная масса (в г/моль); R = 8,31451 x 10-2 бар.л.моль-1.K-1 (газовая постоянная). |
| Для смесей газов средняя молекулярная масса определяется с учетом объемных концентраций различных компонентов. |
| с) Для сжиженных газов низкого давления максимальная масса содержимого на литр вместимости по воде составляет 0,95 плотности жидкой фазы при температуре 50°С; кроме того, жидкая фаза не должна полностью занимать сосуд под давлением при любой температуре до 60°С. Испытательное давление сосуда под давлением должно быть, по меньшей мере, равным давлению паров (абсолютному) жидкости при температуре 65°С, уменьшенному на 100 кПа (1 бар). |

| Р200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | Р 200 |
| --- | --- | --- |
| Для сжиженных газов низкого давления, по которым данные о наполнении не приводятся в таблице, максимальный коэффициент наполнения определяется по следующей формуле: |
| FR = (0,0032 x BP ( 0,24) x d1, |
| где FR = максимальный коэффициент наполнения; BP = температура кипения (по шкале Кельвина); d1 = плотность жидкости при температуре кипения (в кг/л). |
| d) В отношении № ООН 1001 ацетилена растворенного и № ОН 3374 ацетилена нерастворенного см. пункт (9), специальное положение по упаковке "р". |
| (6) Другие значения испытательного давления и коэффициента наполнения могут использоваться при том условии, что они отвечают общим требованиям, изложенным в пунктах (4) и (5) выше. |
| Периодические проверки |
| (7) Сосуды под давлением многоразового использования должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с требованиями подраздела 6.2.1.6. |
| (8) Если в приведенных ниже таблицах в отношении некоторых веществ не указано специальных требований, периодические проверки должны проводиться: |
| а) каждые 5 лет в случае сосудов, предназначенных для перевозки газов с классификационными кодами 1Т, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1ТОС, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F и 4С; |
| b) каждые 5 лет в случае сосудов, предназначенных для перевозки веществ других классов; |
| с) каждые 10 лет в случае сосудов, предназначенных для перевозки газов с классификационными кодами 1A, 10, 1F, 2A, 2O и 2F. |
| В отступление от положений этого пункта периодические проверки сосудов под давлением, изготовленных из композитных материалов (композитные сосуды), должны проводиться через промежутки времени, устанавливаемые компетентным органом государства - участника КОТИФ/Договаривающейся стороны ДОПОГ, который утвердил технические правила проектирования и изготовления. |
| Специальные положения на упаковке |
| (9) Пояснения к колонке "Специальные положения по упаковке": |
| Совместимость материалов (в отношении газов см. ISO 11114-1:1997 и ISO 11114-2:2000) |

| Р200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | Р 200 |
| --- | --- | --- |
| а: Сосуды под давлением из алюминиевого сплава использовать не разрешается. |
| b: Медные клапаны (вентили) использовать не разрешается. |
| c: Металлические части, соприкасающиеся с содержимым, не должны содержать более 65% меди. |
| d: Что касается стальных сосудов под давлением, то разрешается использовать только сосуды, не подверженные водородному охрупчиванию. |
| Требования в отношении токсичных веществ, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 (млн.-1) или меньше |
| k: Выпускные отверстия клапанов (вентилей) должны быть снабжены газонепроницаемыми заглушками или колпаками, которые должны быть изготовлены из материала, не подверженного воздействию содержимого сосуда. |
| Каждый баллон в связке должен быть снабжен индивидуальным клапаном (вентилем), который должен быть закрыт во время перевозки. После наполнения баллона коллектор должен быть продут, прочищен и заглушен. |
| Баллоны под давлением не оснащаются устройствами для сброса давления. |
| Вместимость баллонов и отдельных баллонов в связке не должна превышать 85 л по воде. |
| Каждый клапан (вентиль) должен подсоединяться конической резьбой непосредственно к сосуду под давлением и быть в состоянии выдерживать испытательное давление сосуда под давлением. |
| Каждый клапан (вентиль) должен быть либо неуплотняемого типа с цельной диафрагмой, либо такого типа, который не допускал бы просачивания сквозь уплотнение или в обход него. |
| Перевозка в капсулах не разрешается. |
| Каждый сосуд под давлением должен проверяться на предмет утечки после наполнения. |

| Р200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | Р 200 |
| --- | --- | --- |
| Положения, касающиеся некоторых газов |
| l: № ООН 1040 этилена оксид может также упаковываться в герметически укупориваемую стеклянную или металлическую внутреннюю тару, которая должным образом обкладывается прокладочным материалом и помещается в ящики из фибрового картона, древесины или металла, отвечающие требованиям испытаний для группы упаковки I. Максимальное разрешенное количество содержимого для любых видов стеклянной внутренней тары равняется 30 г, а максимальное разрешенное количество содержимого для любых видов металлической внутренней тары ( 200 г. После наполнения каждая единица внутренней тары подвергается проверке на герметичность путем помещения внутренней тары в ванну с горячей водой при такой температуре и на такой период времени, которые достаточны для достижения внутреннего давления, равного давлению паров оксида этилена при температуре 55°С. Общее количество вещества в любом виде наружной тары не должно превышать 2,5 кг. |
| m: Сосуды под давлением наполняются до рабочего давления, не превышающего 5 бар. |
| n: Сосуд под давлением не должен содержать более 5 кг газа. |
| о: Ни при каких обстоятельствах не должны превышаться рабочее давление или коэффициент наполнения, указанные в таблицах. |
| р: Для № ООН 1001 ацетилена растворенного и № ООН 3374 ацетилена нерастворенного: баллоны должны заполняться однородной монолитной пористой массой; рабочее давление и количество ацетилена не должны превышать значений, указанных в утверждении или в стандартах ISO 3807-1:2000 или ISO 3807-2:2000, в зависимости от конкретного случая. |
| Для № ООН 1001 ацетилена растворенного: баллоны должны содержать такое количество ацетона или соответствующего растворителя, которое указано в утверждении (см., в соответствующих случаях, ISO 3807-1:2000 или ISO 3807-2:2000); баллоны, снабженные устройствами для сброса давления или соединенные коллектором, перевозятся в вертикальном положении. |

| Р200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | Р 200 |
| --- | --- | --- |
| В качестве альтернативы для № ООН 1001 ацетилена растворенного: баллоны, не являющиеся сертифицированными ООН сосудами под давлением, могут заполняться немонолитной пористой массой; рабочее давление, количество ацетилена и количество растворителя не должны превышать значений, указанных в утверждении. Периодические проверки баллонов должны проводиться не реже, чем один раз в пять лет. |
| Испытательное давление в 52 бара применяется только к баллонам, соответствующим стандарту ISO 3807-2:2000. |
| q: Клапаны (вентили) сосудов под давлением для пирофорных газов или легковоспламеняющихся смесей газов, содержащих более 1% пирофорных соединений, должны быть снабжены газонепроницаемыми заглушками или колпаками, которые должны быть изготовлены из материала, не подверженного воздействию содержимого сосуда. В тех случаях, когда эти сосуды под давлением объединены в связку и соединены коллектором, каждый из сосудов должен иметь индивидуальный клапан (вентиль), который должен быть закрыт во время перевозки, а выпускной вентиль коллектора должен закрываться газонепроницаемой заглушкой или колпаком. Перевозка в капсулах не разрешается. |
| r: Перевозка в капсулах разрешается при соблюдении следующих условий: |
| a) масса газа не должна превышать 150 г на капсулу; |
| b) капсулы не должны иметь дефектов, способных снизить их прочность; |
| c) герметичность затвора обеспечивается при помощи дополнительного приспособления (колпака, крышки, замазки, обвязки и т.д.), способного предотвратить утечку газа через затвор в ходе перевозки; |
| d) капсулы укладываются в наружную тару достаточной прочности. Вес упаковки не должен превышать 75 кг. |
| s: Сосуды под давлением из алюминиевого сплава должны быть: |
| - оборудованы клапанами (вентилями), изготовленными только из латуни или нержавеющей стали; и |
| - очищены от углеводородов и не загрязнены маслом. Сертифицированные ООН сосуды под давлением должны быть очищены в соответствии со стандартом ISO 11621:1997. |
| t: [только ДОПОГ] При наполнении сварных стальных баллонов, предназначенных для перевозки веществ с № ООН 1965, могут применяться другие критерии: |
| а) с согласия компетентных органов стран, где осуществляется перевозка; и |
| b) в соответствии с положениями национальных правил или национального стандарта, признанных компетентным органом, или стандарта EN 1439 : 1996 "Переносные стальные баллоны многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) - Процедуры контроля перед наполнением, в ходе наполнения и после наполнения". |
| Если при наполнении применялись критерии, отличающиеся от критериев, указанных в инструкции Р200(5), в транспортном документе делается запись: «Перевозка в соответствии с инструкцией по упаковке Р200, специальное положение по упаковке "t"», с указанием исходной температуры, использовавшейся при расчете коэффициента наполнения. |
| Периодическая проверка |
| u: Периодичность проведения испытаний может быть увеличена до 10 лет применительно к сосудам под давлением из алюминиевого сплава. Это отступление может применяться только к сертифицированным ООН сосудами под давлением, если сплав, из которого изготовлен сосуд под давлением, был подвергнут испытаниям на сопротивление коррозии в соответствии со стандартом ISO 7866:1999. |
| а) с согласия компетентного органа (компетентных органов) страны (стран), где осуществляется периодическая проверка и перевозка; и |
| b) в соответствии с требованиями технических правил или стандарта, признанных компетентным органом, или стандарта EN 1440:1996 "Переносные сварные баллоны многоразового использования для сжиженных нефтяных газов (СНГ) ( Периодическая проверка". |
| Требования в отношении позиций "Н.У.К." и смесей |
| z: Материалы, из которых изготовлены сосуды под давлением и их приспособления, должны быть совместимыми с содержимым и не вступать в реакцию с ним, образуя при этом вредные или опасные соединения. |
| Испытательное давление и коэффициент наполнения должны рассчитываться согласно соответствующим требованиям пункта (5). |
| Токсичные вещества, ЛК50 которых составляет 200 мл/м3 или меньше, не подлежат перевозке в трубках, барабанах под давлением или МЭГК и должны отвечать требованиям специального положения по упаковке "k". |
| В случае сосудов под давлением, содержащих пирофорные газы или легковоспламеняющиеся смеси газов, содержащие более 1% пирофорных соединений, должны соблюдаться требования специального положения по упаковке "q". |
| Должны приниматься необходимые меры для предотвращения опасных реакций (например, полимеризации или разложения) во время перевозки. В необходимых случаях требуется стабилизация содержимого или добавление ингибитора. |
| Смеси, содержащие № ООН 1911 диборан, должны загружаться до такого давления, при котором в случае полного разложения диборана давление в сосуде не будет превышать двух третей испытательного давления сосуда под давлением. |
| (10) Соответствующие требования настоящей инструкции по упаковке считаются выполненными, если применены следующие стандарты: |
| Соответствующее требование | Обозначение стандарта | Название документа |
| (9) (p) | EN 1801:1998 | Переносные газовые баллоны ( Условия наполнения одиночных баллонов для ацетилена (включая перечень разрешенных пористых масс) |
| (9) (p) | EN 12755:2000 | Переносные газовые баллоны ( Условия наполнения связок баллонов для ацетилена |

| P200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | P200 |
| --- | --- | --- |
| Таблица 1: СЖАТЫЕ ГАЗЫ |
| № ООН | Наименование и описание | Классификацион-ный код | ЛК50, мл/м3 | Баллоны | Трубки | Барабаны под давлением | Связки баллонов | Периодичность испытаний, лета | Испытательное давление, барb | Рабочее давление, барb | Специальные положения по упаковке |
| 1002 | ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 1А |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1006 | АРГОН СЖАТЫЙ | 1А |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1014 | УГЛЕРОДА ДИОКСИДА И КИСЛОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1О |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1016 | УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 1TF | 3760 | X | X | X | X | 5 |  |  | u |
| 1023 | ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1045 | ФТОР СЖАТЫЙ | 1TOC | 185 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1056 | КРИПТОН СЖАТЫЙ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1065 | НЕОН СЖАТЫЙ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1071 | ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  |  |
| 1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | s |
| 1612 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ | 1T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1660 | АЗОТА ОКСИД СЖАТЫЙ | 1TOC | 115 | X |  |  | X | 5 | 200 | 50 | k, o |
| 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ Н.У.К. | 1T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1957 | ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 1964 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ ИЛИ ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1979 | ГАЗОВ РЕДКИХ СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |

| P200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | P200 |
| --- | --- | --- |
| Таблица 1: СЖАТЫЕ ГАЗЫ |
| № ООН | Наименование и описание | Классификацион-ный код | ЛК50, мл/м3 | Баллоны | Трубки | Барабаны под давлением | Связки баллонов | Периодичность испытаний, лета | Испытательное давление, барb | Рабочее давление, барb | Специальные положения по упаковке |
| 1980 | ГАЗОВ РЕДКИХ И КИСЛОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 1981 | ГАЗОВ РЕДКИХ И АЗОТА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1A |  | X | X | X | X | 10 |  |  |  |
| 2034 | ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | d |
| 2190 | КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ | 1TOC | 2.6 | X |  |  | X | 5 | 200 | 30 | a, k, n, o |
| 2600 | УГЛЕРОДА МОНООКСИДА И ВОДОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | d, u |
| 3156 | ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 1O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 1TO |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 1TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙ-СЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 1TFC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 1TOC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |

а	Не распространяется на сосуды из композитных материалов.

b	В тех случаях, когда для соответствующих позиций значение не указано, рабочее давление не должно превышать двух третей испытательного давления.

| P200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | P200 |
| --- | --- | --- |
| Таблица 2: СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ И РАСТВОРЕННЫЕ ГАЗЫ |
| № ООН | Наименование и описание | Классификацион-ный код | ЛК50, мл/м3 | Баллоны | Барабаны под давлением | Связки баллонов | Трубки | Периодичность испытаний, лета | Испытательное давление, бар | Коэффициент наполнения | Специальные положения по упаковке |
| 1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 4F |  | X |  | X |  | 10 | 60 |  | c, p |
| 1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 2TC | 4000 | X | X | X | X | 5 | 33 | 0,53 | b, r |
| 1008 | БОРА ТРИФТОРИД | 2TC | 387* | X | X | X | X | 5 | 225 300 | 0,715 0,86 |  |
| 1009 | БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 42 120 250 | 1,13 1,44 1,60 | r r r |
| 1010 | 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | r |
| 1010 | 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 | r |
| 1010 | 1,3-БУТАДИЕНА И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | r, z |
| 1011 | БУТАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,51 | r, v |
| 1012 | БУТИЛЕНОВ СМЕСИ или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,50 | r, z |
| 1012 | 1-БУТИЛЕН или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 |  |
| 1012 | ЦИС-2-БУТИЛЕН или | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,55 |  |
| 1012 | ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,54 |  |
| 1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1015 | УГЛЕРОДА ДИОКСИДА И АЗОТА ОКСИДА СМЕСЬ | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,75 | r |
| 1017 | ХЛОР | 2TC | 293 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,25 | a, r |
| 1018 | ХЛОРДИФТОРМЕТАН (РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ГАЗ R 22) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 29 | 1,03 | r |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,08 | r |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,20 | r |
| 1022 | ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 100 120 190 250 | 0,83 0,90 1,04 1,10 | r r r r |
| 1026 | ЦИАН | 2TF | 350 | X | X | X | X | 5 | 100 | 0,70 | u |
| 1027 | ЦИКЛОПРОПАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,53 | r |
| 1028 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,15 | r |
| 1029 | ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,23 | r |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,79 | r |
| 1032 | ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,59 | b, r |
| 1033 | ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 0,58 | r |
| 1035 | ЭТАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 95 120 300 | 0,25 0,29 0,39 | r r r |
| 1036 | ЭТИЛАМИН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,61 | b, r |
| 1037 | ЭТИЛХЛОРИД | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,80 | a, r |
| 1039 | ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,64 | r |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД или ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1MПa (10 бар) и температуре 50 °C | 2TF | 2900* | X | X | X | X | 5 | 15 | 0,78 | l, r |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r r |
| 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак | 2A |  | Х | Х | Х |  | 5 |  |  | b, z |
|  |  | [МПОГ] ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 1048 | ВОДОРОД БРОМИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 60 | 1,54 | a, d, r |
| 1050 | ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2TC | 2810* | X | X | X | X | 5 | 100 120 150 200 | 0,30 0,56 0,67 0,74 | a, d, r a, d, r a, d, r a, d, r |
| 1053 | СЕРОВОДОРОД | 2TF | 712 | X | X | X | X | 5 | 55 | 0,67 | d, r, u |
| 1055 | ИЗОБУТИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,52 | r |
| 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 2A |  | X | X | X | X | 10 | Испытат. давление = 1,5 x рабочее давление | r |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | c, r, z |
|  | Пропадиен с содержащием метилацетилена от 1% до 4% | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,52 | c, r |
|  | Смесь Р1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 10 | 30 | 0,49 | c,r |
|  | Смесь Р2 |  |  | Х | Х | Х | Х | 10 | 24 | 0,47 | c, r |
| 1061 | МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 13 | 0,58 | b, r |
| 1062 | МЕТИЛ БРОБИД | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1064 | МЕТИЛМЕРКАПТАН | 2TF | 1350 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,78 | d,r,u |
| 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 2TOC | 115 | X |  | X |  | 5 | 10 | 1,30 | k |
| 1069 | НИТРОЗИЛХЛОРИД | 2TC | 35 | X |  | X |  | 5 | 13 | 1,10 | k, r |
| 1070 | АЗОТА ГЕМИОКСИД | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 180 225 250 | 0,68 0,74 0,75 |  |
| 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | v, z |
| 1076 | ФОСГЕН | 2TC | 5 | X | X | X |  | 5 | 20 | 1,23 | k, r |
| 1077 | ПРОПИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,43 | r |
| 1078 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
|  | Смесь F1 |  |  | Х | Х | Х | Х | 10 | 12 | 1,23 |  |
|  | Смесь F2 |  |  | Х | Х | Х | Х | 10 | 18 | 1,15 |  |
|  | Смесь F3 |  |  | Х | Х | Х | Х | 10 | 29 | 1,03 |  |
| 1079 | СЕРЫ ДИОКСИД | 2TC | 2520 | X | X | X | X | 5 | 14 | 1,23 | r |
| 1080 | СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 70 140 160 | 1,04 1,33 1,37 | r r r |
| 1081 | ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 200 |  | m,o,r |
| 1082 | ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2TF | 2000 | X | X | X | X | 5 | 19 | 1,13 | r, u |
| 1083 | ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,56 | b, r |
| 1085 | ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,37 | a, r |
| 1086 | ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 0,81 | a, r |
| 1087 | ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,67 | r |
| 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ | 2T | 850 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,51 | a |
| 1582 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ | 2T | * | X | X | X | X | 5 | 17 | 0,81 | a |
| 1589 | ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2TC | 80 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,03 | k |
| 1741 | БОРА ТРИХЛОРИД | 2TC | 2541 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,19 | r |
| 1749 | ХЛОР АТРИФТОРИД | 2TOC | 299 | X | X | X | X | 5 | 30 | 1,40 | a |
| 1858 | ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,11 | r |
| 1859 | КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД | 2TC | 450 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,74 1,10 |  |
| 1860 | ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,64 | a, r |
| 1911 | ДИБОРАН | 2TF | 80 | X |  | X |  | 5 | 250 | 0,07 | d,k,o |
| 1912 | МЕТИЛХРОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 0,81 | a, r |
| 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,66 0,75 | r |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФРОТЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,30 | r |
| 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 250 | 0,77 | r |
| 1962 | ЭТИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 300 | 0,34 0,37 |  |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, t [только ДОПОГ] |
|  | Смесь A |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 0,50 | v, z |
|  | Смесь A01 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,49 |  |
|  | Смесь A02 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,48 |  |
|  | Смесь A0 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 0,47 |  |
|  | Смесь A1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 0,46 |  |
|  | Смесь B1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,45 |  |
|  | Смесь B2 |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,44 |  |
|  | Смесь B |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 0,43 |  |
|  | Смесь C |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 | 0,42 |  |
| 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 1968 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 1969 | ИЗОБУТАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,49 | r, r |
| 1973 | ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с фиксированной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 | 1,05 | r |
| 1974 | ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,61 | r |
| 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | 2TOC | 115 | X | X | X |  | 5 |  |  | k, z |
| 1976 | ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 11 | 1,34 | r |
| 1978 | ПРОПАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 0,42 | r, v |
| 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,62 0,94 |  |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,18 | r |
| 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 190 250 | 0,87 0,95 | r r |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,75 | r |
| 2036 | КСЕНОН | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 130 | 1,24 |  |
| 2044 | 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,53 | r |
| 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°C | 4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с массовой долей аммиака более 35%, но не более 40% |  |  | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,80 | b |
|  | с массовой долей аммиака более 40%, но не более 50% |  |  | X | X | X | X | 5 | 12 | 0,77 | b |
| 2188 | АРСИН | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 42 | 1,10 | d, k |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 2TFC | 314 | X | X | X | X | 5 | 10 | 0,90 |  |
| 2191 | СУЛЬФУРИЛФТОРИД | 2T | 3020 | X | X | X | X | 5 | 50 | 1,10 | u |
| 2192 | ГЕРМАНc | 2TF | 620* | X | X | X | X | 5 | 250 | 1,02 | d, r |
| 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 200 | 1,10 |  |
| 2194 | СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД | 2TC | 50 | X |  | X |  | 5 | 36 | 1,46 | k, r |
| 2195 | ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД | 2TC | 25 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,00 | k, r |
| 2196 | ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРД | 2TC | 160* | X |  | X |  | 5 | 10 | 2,70 | a, k, r |
| 2197 | ВОДОРОД ЙОДИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2TC | 2860 | X | X | X | X | 5 | 23 | 2,25 | a, d, r |
| 2198 | ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД | 2TC | 190* | X |  | X |  | 5 | 200 300 | 0,90 1,34 | k k |
| 2199 | ФОСФИНc | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 225 250 | 0,30 0,45 | d, k, r d, k, r |
| 2200 | ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 0,50 | r |
| 2202 | ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ | 2TF | 2 | X |  | X |  | 5 | 31 | 1,60 | k |
| 2203 | СИЛАНc | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 225 250 | 0,32 0,36 | d, q d, q |
| 2204 | КАРБОНИЛСУЛЬФИД | 2TF | 1700 | X | X | X | X | 5 | 26 | 0,84 | r, u |
| 2417 | КАРБОНИЛФТОРИД | 2TC | 360 | X | X | X | X | 5 | 200 300 | 0,47 0,70 |  |
| 2418 | СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД | 2TC | 40 | X |  | X |  | 5 | 30 | 0,91 | k, r |
| 2419 | БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,19 | r |
| 2420 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОН | 2TC | 470 | X | X | X | X | 5 | 22 | 1,08 | r |
| 2421 | АЗОТА ТРИОКСИД | 2TOC | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2422 | ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 12 | 1,34 | r |
| 2424 | ОКТАФРОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 25 | 1,09 | r |
| 2451 | АЗОТА ТРИФТОРИД | 2O |  | X | X | X | X | 10 | 200 300 | 0,50 0,75 |  |
| 2452 | ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,57 | c, r |
| 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 30 | 0,57 | r |
| 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 300 | 0,36 | r |
| 2455 | МЕТИЛНИТРИТ | 2A | ПЕРЕВОЗКА ЗАПРЕЩЕНА |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,99 | r |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2TFC | 600 | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 2548 | ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД | 2TOC | 122 | X |  | X |  | 5 | 13 | 1,49 | a, k |
| ____________________ * Данная величина ЛК50 пересматривается. |
| 2599 | ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ТРИФТОР-МЕТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 31 42 100 | 0,11 0,20 0,66 | r r r |
| 2601 | ЦИКЛОБУТАН | 2 F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,63 | r |
| 2602 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая около 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,01 | r |
| 2676 | СТИБИН | 2TF | 20 | X |  | X |  | 5 | 20 | 1,20 | k, r |
| 2901 | БРОМА ХЛОРИД | 2TOC | 290 | X | X | X | X | 5 | 10 | 1,50 | a |
| 3057 | ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 2TC | 10* | X | X | X |  | 5 | 17 | 1,17 | k, r |
| 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 18 | 1,09 | r |
| 3083 | ПЕРХЛОРИЛФТОРИД | 2TO | 770 | X | X | X | X | 5 | 33 | 1,21 | k, u |
| 3153 | ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 20 | 0,75 | r |
| 3154 | ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛ-ВИНИЛОВЫЙ) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 0,98 | r |
| 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2O |  | X | X | X | X | 10 |  |  | z |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 22 | 1,04 | r |
| 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3161 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, ТОКСИЧНЫЙ, Н.У.К. | 2T |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3163 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. | 2A |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) | 2А |  | X | X | X | X | 10 | 49 36 | 0,95 0,72 | r r |
| 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) | 2F |  | X | X | X | X | 10 | 48 | 0,78 | r |
| 3296 | ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 15 | 1,20 | r |
| 3297 | ЭТИЛЕНАОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 10 | 1,16 | r |
| 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 26 | 1,02 | r |
| 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 17 | 1,03 | r |
| 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 2TF | Более 2900 | X | X | X | X | 5 | 28 | 0,73 | r |
| 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2TO |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2TF C |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2TO C |  | X | X | X | X | 5 |  |  | z |
| 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°C с массовой долей аммиака более 50% | 4TC |  | X | X | X | X | 5 |  |  | b |
| 3337 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,82 | r |
| 3338 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 36 | 0,94 | r |
| 3339 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 38 | 0,93 | r |
| 3340 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C | 2A |  | X | X | X | X | 10 | 35 | 0,95 | r |
| 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2F |  | X | X | X | X | 10 |  |  | r, z |
| 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2TF |  | X | X | X | X | 5 |  |  | r, z |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 2F |  | X |  | X |  | 5 | 60 |  | c, p |

______________

а	Не распространяется на сосуды из композитных материалов.

b	Для смесей газов с № ООН 1965 максимально допустимая масса наполнения на литр вместимости является следующей:

|  | Коммерческий пропан |  |  |  | Коммерческий бутан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимально допустимая масса содержимого на литр вместимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 0,49 |  |  |  |  |  |  |  | A01 |  |
| 0,48 |  |  |  |  |  |  | A02 |  |  |
| 0,47 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |
| 0,46 |  |  |  |  | A1 |  |  |  |  |
| 0,45 |  |  |  | B1 |  |  |  |  |  |
| 0,44 |  |  | B2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,43 |  | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,42 | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,440 | 0,450 | 0,463 | 0,474 | 0,485 | 0,495 | 0,505 | 0,516 | 0,525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность при 50°C, кг/г |

с	Считается пирофорным.

| P200 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) | P200 |
| --- | --- | --- |
| Таблица 3: ВЕЩЕСТВА, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К КЛАССУ 2 |
| No. ООН | Наименование и описание | Класс или подкласс | Классификаци- онный код | ЛК50, мл/м3 | Баллоны | Барабаны под давлением | Связки баллонов | Трубки | Периодичность испытаний, лета | Испытательное давление, бар | Коэффициент наполнения | Специальные положения по упаковке |
| 1051 | ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 6.1 | TF1 | 140 | X | Х | X |  | 5 | 100 | 0,55 | k |
| 1052 | ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 8 | CT1 | 966* | X | X | X |  | 5 | 10 | 0,84 |  |
| 1745 | БРОМА ПЕНТАФТОРИД | 5.1 | OTC | 25* | X | Х | X |  | 5 | 10 | ** | k |
| 1746 | БРОМА ТРИФТОРИД | 5.1 | OTC | 180 | X | Х | X |  | 5 | 10 | ** | k |
| 2495 | ЙОДА ПЕНТАФТОРИД | 5.1 | OCT | 120 | X | Х | X |  | 5 | 10 | ** | k |

4.1.4.1	Р601		Добавить новое специальное положение по упаковке, касающееся МПОГ и ДОПОГ, следующего содержания:

"RR3		Должны использоваться лишь сосуды, удовлетворяющие одному из особых требований, перечисленных в подразделе 4.1.4.4".

4.1.4.4		Добавить в таблицу новое особое требование к сосудам под давлением следующего содержания:

| Требования к сосудам под давлением | Номера ООН | Применимые требования в отношении изготовления, испытания, наполнения и маркировки |
| --- | --- | --- |
| РR7 | 1614 | Водород цианистый жидкий стабилизированный, когда он полностью абсорбирован инертной пористой массой, должен упаковываться в металлические сосуды вместимостью не более 7,5 л, установленные в деревянные ящики таким образом, чтобы они не могли соприкасаться. Такая комбинированная тара должна удовлетворять следующим требованиям: 1) сосуды должны быть испытаны под давлением не менее 0,6 МПа (6 бар) (манометрическое давление); 2) сосуды должны быть полностью заполнены пористым материалом, который не должен оседать или образовывать опасные пустоты даже после продолжительного использования или в случае толчков, даже при температурах, достигающих 50(С; 3) дата наполнения должна указываться долговечным способом на крышке каждого сосуда; 4) комбинированная тара должна быть испытана и утверждена в соответствии с требованиями подраздела 6.1.5.21, касающимися группы упаковки I; 5) вес упаковки не должен превышать 120 кг. |

4.1.6.5	Исключить весь этот пункт и перенумеровать существующий пункт 4.1.6.6 в пункт 4.1.6.5.

4.1.6.6	Добавить нижеследующие пункты после существующего пункта 4.1.6.6 (перенумерован в 4.1.6.5) и перенумеровать существующий пункт 4.1.6.7 в пункт 4.1.6.10.

"4.1.6.6	Сосуды под давлением одноразового использования должны:

а)	перевозиться в наружной таре, такой, как ящик или обрешетка, либо размещенными на поддонах и завернутыми в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку;

b)	иметь вместимость по воде не более 1,25 л при наполнении легковоспламеняющимися или токсичными газами;

с)	не использоваться для перевозки токсичных газов, ЛК50 которых составляет не более 200 мл/м3;  и

d)	не подлежать ремонту после ввода в эксплуатацию.

4.1.6.7	Сосуды под давлением не подлежат ремонту при наличии любого из следующих дефектов:

а)	трещин в сварных швах или других дефектов сварки;

b)	трещин в стенках;

с)	протечек или дефектов в материале, из которого изготовлены стенки и верхнее или нижнее днище.

4.1.6.8	Сосуды под давлением не должны предъявляться для наполнения:

а)	когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность сосуда под давлением или его сервисного оборудования;

b)	если сосуд под давлением и его сервисное оборудование не были осмотрены и не было удостоверено их исправное рабочее состояние;  и

с)	если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и наполнения не являются разборчивыми.

4.1.6.9	Загруженные сосуды под давлением не должны предъявляться к перевозке:

а)	при наличии утечки;

b)	когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность сосуда под давлением или его сервисного оборудования;

с)	если сосуд под давлением и его сервисное оборудование не были осмотрены и не было удостоверено их исправное рабочее состояние;  и

d)	если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и наполнения не являются разборчивыми".

------

# Footnotes

* 	Данная величина ЛК50 пересматривается.

* 	Данная величина ЛК50 пересматривается.

* 	Данная величина ЛК50 пересматривается.

* 	Данная величина ЛК50 пересматривается.

а	Не распространяется на сосуды из композитных материалов.

*	Данная величина ЛК50 пересматривается.

**	Незаполненный объем должен составлять не менее 8%.

# Text boxes

GE.01-23686   (R)   171001   301001