|  | Неофициальный документ No…22 (42-я сессия GRPE, 29-30 мая 2001 г., пункт 4 повестки дня) |
| --- | --- |
|  | Оригинал: РУССКИЙ |

## Предложения, касающиеся поправок к Правилам N 110

(Элементы оборудования для работы на СПГ)

## Передано экспертом от Российской Федерации

Примечание:  Приведенный ниже текст  подготовлен на основе документа, подготовленного российской делегацией и распространенного на сто двадцать второй сессии WP.29 (Неофициальный документ N 9). Документ содержит предложения по уточнению текста Правил N 110 в отношении идентификации элементов газобаллонного оборудования в отношении рабочих температур, для которых они предназначены.

Добавить новый пункт 2.1.4:

| "2.1.4 | Рабочие температуры - предельные значения диапазонов, указанных в приложении 5О, при которых обеспечивается надлежащая и безопасная работа элементов СПГ и для которых они сконструированы и одобрены". |
| --- | --- |

Пункт 2.25, изменить редакцию:

| "2.25 | Тип элементов оборудования, упомянутых в пунктах 2.6-2.23, означает элементы оборудования, которые не имеют между собой различий в отношении таких существенных аспектов, как материалы, рабочее давление и рабочие температуры". |
| --- | --- |

### Обоснование

Диапазон рабочих температур, для которых предназначено оборудование, весьма существенный аспект. Поэтому тип элемента оборудования должен определяться также и диапазоном рабочих температур, для которых предназначен компонент оборудования.

Пункт 4.1, изменить редакцию:

| "4.1 | На всех образцах элемента специального оборудования, представленного для официального утверждения должны быть нанесены фирменное название или товарный знак завода-изготовителя и обозначение типа оборудования, включая, в соответствующих случаях, обозначение типа в отношении рабочих температур (" М" или "С" для "умеренного" или "холодного режима соответственно); на гибких..............". |
| --- | --- |
| Пункт 17.1.1, изменить редакцию: |
| "17.1.1 | "Должна быть обеспечена надлежащая и безопасная работа системы СПГ транспортного средства при рабочем давлении и рабочих температурах, на которые она рассчитана и для которых она утверждена". |

Приложение 1А, обозначение пункта 1.2.4.5.2.11.12 изменить на 1.2.4.5.2.12.

Приложение 1А, добавить пункты 1.2.4.5.2.13, 1.2.4.5.3.8, 1.2.4.5.4.8, 1.2.4.5.5.7, 1.2.4.5.6.5, 1.2.4.5.8.1.6, 1.2.4.5.8.2.5, 1.2.4.5.8.3.5, 1.2.4.5.8.4.5, 1.2.4.5.8.5.5, 1.2.4.5.8.6.5, 1.2.4.5.9.6, 1.2.4.5.10.6, 1.2.4.5.11.6, 1.2.4.5.12.6, 1.2.4.5.13.6, 1.2.4.5.14.6:

"Рабочие температуры    ...........................................(С"

Приложение 1А, пункт 1.2.4.5.9.4, изменить редакцию:

"Температура срабатывания............................... ......(С"

Приложение 1В, добавить пункты 1.2.4.5.2.5, 1.2.4.5.3.6, 1.2.4.5.4.6, 1.2.4.5.5.5, 1.2.4.5.6.4, 1.2.4.5.8.1.5, 1.2.4.5.8.2.5, 1.2.4.5.8.3.5, 1.2.4.5.8.4.5, 1.2.4.5.8.5.5, 1.2.4.5.8.6.5, 1.2.4.5.9.5, 1.2.4.5.10.5, 1.2.4.5.11.5, 1.2.4.5.12.5, 1.2.4.5.13.5,1.2.4.5.14.5:

"Рабочие температуры    ...........................................(С"

Приложение 1В, пункт 1.2.4.5.9.3, изменить редакцию:

"Температура срабатывания............................... ......(С"

Обоснование

Термин  "Температура срабатывания " более  точно отражает характеристику предохранительного устройства в отношении его срабатывания при установленной температуре. Кроме того, термин "Рабочие температуры" предложен для обозначения диапазона температур, в которых могут работать соответствующие элементы СПГ.

__________