Distr.
	GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.4/2002/16/Add.5
	23 septembre 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES 
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du Système général harmonisé 
de classification et d’étiquetage des produits chimiques

(Quatrième session, 9-11 décembre 2002,
point 2 de l’ordre du jour)

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION 
ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

Communiqué par le Groupe de rédaction du SGH

Annexe 2

CLASSEMENT ET ÉTIQUETAGE: TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Annexe 2

Classement et étiquetage: tableaux récapitulatifs

A2.1	Matières et objets explosifs (voir chap. 2.1 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| Division 1.1 | En fonction des résultats des épreuves de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Explosif; risque d’explosion en masse |
| Division 1.2 | En fonction des résultats des épreuves de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Explosif; risque sérieux de projection |
| Division 1.3 | En fonction des résultats des épreuves de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Explosif; risque d’incendie, d’effet de souffle ou de projection |
| Division 1.4 | En fonction des résultats des épreuves de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU. | Symbole | 1.4 |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’incendie ou de projection |
| Division 1.5 | En fonction des résultats des épreuves de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU. | Symbole | 1.5 |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’explosion en cas d’incendie |
| Division 1.6 | En fonction des résultats des épreuves de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU. | Symbole | 1.6 |
|  |  | Mention | Néant |
|  |  | Phrase de risque | Néant |

A2.2	Gaz inflammables (voir chap. 2.2 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gaz et mélanges de gaz qui, à 20oC et à la pression normale (101,3 kPa): a) sont inflammables en mélange à 13 % ou moins (en volume) avec l’air; b) ou ont une plage d’inflammabilité en mélange avec l’air d’au moins 12 points quelle que soit la limite inférieure d’inflammabilité. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Gaz extrêmement inflammable |
| 2 | Gaz ou mélanges de gaz autres que ceux de la catégorie 1 qui, à 20oC et à la pression normale (101,3 kPa), ont une plage d’inflammabilité lorsqu’ils sont en mélange avec l’air. | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Gaz inflammable |

A2.3	Aérosols inflammables (voir le chapitre 2.3 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | En fonction de ses composants, de sa chaleur de combustion et, selon le cas, des résultats de l’épreuve d’inflammabilité des mousses (pour les mousses d’aérosols) et des épreuves de la distance d’inflammation et de l’inflammation dans un espace clos (pour les aérosols vaporisés) (voir la procédure de décision à la section 2.3.4.1, du chapitre 2.3). | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Aérosol extrêmement inflammable |
| 2 | En fonction de ses composants, de sa chaleur de combustion et, selon le cas, des résultats de l’épreuve d’inflammabilité des mousses (pour les mousses d’aérosols) et des épreuves de la distance d’inflammation et de l’inflammation dans un espace clos (pour les aérosols vaporisés) (voir la procédure de décision à la section 2.3.4.1, du chapitre 2.3). | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Aérosol inflammable |

A2.4	Gaz comburants (voir chap. 2.4 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tout gaz capable, généralement par apport d’oxygène, de causer ou de favoriser plus que l’air la combustion d’une autre matière. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer ou aggraver un incendie; comburant |

A2.5	Gaz sous pression (voir chap. 2.5 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| Gaz comprimé | Gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est entièrement gazeux à − 50o C, ce qui inclut tous les gaz ayant une température critique ≤ − 50o°C. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Contient un gaz sous pression; risque d’explosion sous l’effet de la chaleur |
| Gaz liquéfié | Gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est partiellement liquide à une température supérieure à − 50o°C. On distingue: i) Gaz liquéfié à haute pression: gaz ayant une température critique située entre − 50 °C et + 65 °C; ii) Gaz liquéfié à basse température: gaz ayant une température critique supérieure à + 65 °C. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Contient un gaz sous pression; risque d’explosion sous l’effet de la chaleur |
| Gaz liquide réfrigéré | Gaz qui, lorsqu’il est emballé, est partiellement liquide du fait qu’il est à basse température. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques |
| Gaz dissous | Gaz qui, lorsqu’il est emballé sous pression, est dissous dans un solvant en phase liquide. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Contient un gaz sous pression; risque d’explosion sous l’effet de la chaleur |

A2.6	Liquides inflammables (voir chap. 2.6 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Point d’éclair < 23 °C et point d’ébullition initial ≤ 35 °C | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Liquide et vapeurs extrêmement inflammables |
| 2 | Point d’éclair < 23 °C et point d’ébullition initial > 35 °C | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Liquide et vapeurs très inflammables |
| 3 | Point d’éclair ≥ 23 °C et ≤ 60 °C | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Liquide et vapeurs inflammables |
| 4 | Point d’éclair > 60 °C et ≤ 93 °C | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Liquide combustible |

A2.7	Matières solides inflammables (voir chap. 2.7 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Épreuve de vitesse de combustion: Matières autres que les poudres de métaux: − La zone humidifiée n’arrête pas la propagation de la flamme − durée de combustion < 45 s ou vitesse de combustion > 2,2 mm/s Poudres de métaux: − durée de combustion ≤ 5 min. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Matière solide inflammable |
| 2 | Épreuves de vitesse de combustion: Matières autres que les poudres de métaux: − La zone humidifiée arrête la propagation de la flamme pendant au moins 4 min − durée de combustion < 45 s ou vitesse de combustion > 2,2 mm/s Poudres de métaux: − durée de combustion > 5 min et ≤ 10 min. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Matière solide inflammable |

A2.8	Matières autoréactives (voir chap. 2.8 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| Type A | En fonction des résultats des épreuves de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.8.4.1 du chapitre 2.8. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’explosion sous l’effet de la chaleur |
| Type B | En fonction des résultats des épreuves de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.8.4.1 du chapitre 2.8. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’incendie ou d’explosion sous l’effet de la chaleur |
| Types C et D | En fonction des résultats des épreuves de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.8.4.1. du chapitre 2.8. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’incendie sous l’effet de la chaleur |
| Types E et F | En fonction des résultats des épreuves de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.8.4.1. du chapitre 2.8. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’incendie sous l’effet de la chaleur |
| Type G | En fonction des résultats des épreuves de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.8.4.1 du chapitre 2.8. | Symbole | Néant |
|  |  | Mention |  |
|  |  | Phrase de risque |  |

A2.9	Liquides pyrophoriques (voir chap. 2.9 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le liquide, lorsqu’il est versé sur un support inerte et exposé à l’air, s’enflamme en moins de 5 minutes, ou lorsqu’il est déposé sur un morceau de papier filtre, cause l’inflammation ou la combustion sans flamme de celui-ci en moins de 5 minutes. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | S’enflamme spontanément au contact de l’air |

A2.10		Matières solides pyrophoriques (voir chap. 2.10 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | La matière solide s’enflamme en moins de 5 minutes lorsqu’elle est exposée à l’air. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | S’enflamme spontanément au contact de l’air |

A2.11		Matières autoéchauffantes (voir chap. 2.11 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Si un résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 25 mm de côté à 140 °C. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Matière autoéchauffante; peut s’enflammer |
| 2 | a) Si un résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 °C et un résultat négatif sur un échantillon de 25 mm à 140 °C et si en outre la matière doit être emballée dans des colis d’un volume supérieur à 3 m3; b) Si un résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 °C et un résultat négatif sur un échantillon de 25 mm à 140 °C, un résultat positif sur un échantillon de 100 mm à 120 °C et si en outre la matière doit être emballée dans des colis d’un volume supérieur à 450 l; c) Si un résultat positif est obtenu lors d’un essai sur un échantillon cubique de 100 mm de côté à 140 °C et un résultat négatif sur un échantillon de 25 mm à 140 °C, et si un résultat positif est obtenu sur un échantillon de 100 mm à 100 °C. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Matière autoéchauffante en grandes quantités; peut s’enflammer |

A2.12	Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (voir chap. 2.12 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Toute matière qui réagit très vivement avec l’eau à la température ambiante en émettant un gaz apte à s’enflammer spontanément, ou qui réagit vivement avec l’eau à la température ambiante en émettant un gaz inflammable en quantité égale ou supérieure à 10 l par kilo de matière par minute. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément |
| 2 | Toute matière qui réagit vivement avec l’eau à la température ambiante en émettant un gaz inflammable en quantité égale ou supérieure à 20 l par kilo de matière par heure, sans répondre aux critères de classement dans la catégorie 1. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables |
| 3 | Toute matière qui réagit modérément avec l’eau à la température ambiante en émettant un gaz inflammable en quantité égale ou supérieure à 1 l par kilo de matière par heure, sans répondre aux critères de classement dans les catégories 1 et 2. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables |

A2.13		Liquides comburants (voir chap. 2.13 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Toute matière qui, lors d’un essai sur un mélange 1/1 (en masse) avec la cellulose, s’enflamme spontanément, ou a un taux moyen de montée en pression inférieur à celui d’un mélange 1/1 (en masse) d’acide perchlorique à 50 % et de cellulose. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer un incendie ou une explosion; comburant puissant |
| 2 | Toute matière qui, lors d’un essai sur un mélange 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression égal ou inférieur à celui d’un mélange 1/1 (en masse) de solution aqueuse de chlorate de sodium à 40 % et de cellulose, sans répondre aux critères de classement dans la catégorie 1. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut aggraver un incendie; comburant |
| 3 | Toute matière qui, lors d’un essai sur un mélange 1/1 (en masse) avec la cellulose, a un temps moyen de montée en pression égal ou inférieur à celui d’un mélange 1/1 (en masse) d’acide nitrique aqueux à 65 % et de cellulose, sans répondre aux critères de classement dans les catégories 1 et 2. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Peut aggraver un incendie; comburant |

A2.14	Matières solides comburantes (voir chap. 2.14 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Toute matière qui, lors d’un essai sur un mélange 4/1 ou 1/1 (en masse), a une durée moyenne de combustion inférieure à celle d’un mélange 3/2 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer un incendie ou une explosion; comburant puissant |
| 2 | Toute matière qui, lors d’un essai sur un mélange 4/1 ou 1/1 (en masse) avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion égale ou inférieure à celle d’un mélange 2/3 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose, sans répondre aux critères de classement dans la catégorie 1. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut aggraver un incendie; comburant |
| 3 | Toute matière qui, lors d’un essai sur un mélange 4/1 ou 1/1 (en masse) avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion égale ou inférieure à celle d’un mélange 3/7 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose, sans répondre aux critères de classement dans les catégories 1 et 2. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Peut aggraver un incendie; comburant |

A.2.15	Peroxydes organiques (voir chap. 2.15 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| Type A | En fonction des résultats des séries d’épreuves A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.15.4.1 du chapitre 2.15. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’explosion sous l’effet de la chaleur |
| Type B | En fonction des résultats des séries d’épreuves A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.15.4.1 du chapitre 2.15. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’incendie ou d’explosion sous l’effet de la chaleur |
| Types C et D | En fonction des résultats des séries d’épreuves A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.15.4.1 du chapitre 2.15. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’incendie sous l’effet de la chaleur |
| Types E et F | En fonction des résultats des séries d’épreuves A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.15.4.1 du chapitre 2.15. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Risque d’incendie sous l’effet de la chaleur |
| Type G | En fonction des résultats des séries d’épreuves A à H de la deuxième partie du Manuel d’épreuves et de critères des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU et de la procédure de décision de la section 2.15.4.1 du chapitre 2.15 | Symbole | Néant |
|  |  | Mention |  |
|  |  | Phrase de risque |  |

A.2.16	Corrosifs pour les métaux (voir chap. 2.16 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vitesse de corrosion sur les surfaces en acier ou en aluminium supérieure à 6,25 mm/an à une température d’épreuve de 55 ºC. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Corrosif pour les métaux |

A.2.17	Toxicité aiguë (voir chap. 3.1 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | DL50 (orale) ≤ mg/kg de poids corporel DL50 (cutanée) < 50 mg/kg de poids corporel CL50 (gaz) < 100 ppm CL50 (vapeurs) < 0,5 (mg/l) CL50 (poussières et brouillards) < 0,05 (mg/l) | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Mortel en cas d’ingestion Mortel par contact avec la peau Mortel par inhalation |
| 2 | DL50 (orale) comprise entre 5 et moins de 50 mg/kg de poids corporel DL50 (cutanée) comprise entre 50 et moins de 200 mg/kg de poids corporel CL50 (gaz) comprise entre 100 et moins de 500 ppm CL50 (vapeurs) comprise entre 0,5 et moins de 2,0 (mg/l) CL50 (poussières et brouillards) comprise entre 0,05 et moins de 0,5 (mg/l) | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Mortel en cas d’ingestion Mortel par contact avec la peau Mortel par inhalation |
| 3 | DL50 (orale) comprise entre 50 et moins de 300 mg/kg de poids corporel DL50 (cutanée) comprise entre 200 et moins de 1 000 mg/kg de poids corporel CL50 (gaz) comprise entre 500 et moins de 2 500 ppm CL50 (vapeurs) comprise entre 2,0 et moins de 10,0 (mg/l) CL50 (poussières et brouillards) comprise entre 0,5 et moins de 1,0 (mg/l) | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Toxique en cas d’ingestion Toxique par contact avec la peau Toxique par inhalation |
| 4 | DL50 (orale) comprise entre 300 et moins de 2 000 mg/kg de poids corporel DL50 (cutanée) comprise entre 1 000 et moins de 2 000 mg/kg de poids corporel CL50 (gaz) comprise entre 2 500 et moins de 5 000 ppm CL50 (vapeurs) comprise entre 10,0 et moins de 20,0 (mg/l) CL50 (poussières et brouillards) comprise entre 1,0 et moins de 5,0 (mg/l) | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Nocif en cas d’ingestion Nocif par contact avec la peau Nocif par inhalation |
| 5 | DL50 (orale ou cutanée) comprise entre 2 000 et 5 000 Pour les gaz, vapeurs, poussières et brouillards, CL50 située dans la plage équivalente de la DL50 orale et cutanée (c’est-à-dire entre 2 000 et 5 000 mg/kg de poids corporel) Voir aussi les critères additionnels éventuels: Données indiquant des effets notables sur l’être humain Toute donnée de mortalité au niveau de la catégorie 4 Signes cliniques notables au niveau de la catégorie 4 Données provenant d’autres études. | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Peut être nocif en cas d’ingestion Peut être nocif par contact avec la peau Peut être nocif par inhalation |

A.2.18	Corrosifs/irritants pour la peau (voir chap. 3.2 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 Matières corrosives, y compris les sous-catégories A, B et C; voir le tableau 3.2 du chapitre 3.2.1 | 1. Pour les matières et les mélanges testés: L’expérience concernant l’homme indique des lésions cutanées irréversibles; Activité ou propriété de la structure ayant rapport avec une matière ou un mélange déjà classés comme corrosifs; pH situé à des valeurs extrêmes de ≤ 2 ou ≥ 11,5, y compris la valeur de réserve acide/basique; Résultats positifs lors d’une épreuve in vitro de corrosion cutanée validée et acceptée; Expérience concernant l’animal ou données d’essai indiquant que la matière ou le mélange cause des lésions cutanées irréversibles après une exposition allant jusqu’à quatre heures (voir le tableau 3.2.1). | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Causes de graves brûlures de la peau et des lésions aux yeux |
|  | 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’interpolation de la section 3.2.3.2. |  |  |
|  | 3. Si les principes d’interpolation ne s’appliquent pas a) Pour les mélanges pour lesquels l’on peut procéder par addition des valeurs des composants: classer comme matières corrosives pour la peau si la somme des concentrations de composants corrosifs dans le mélange est ≥ 5 % (pour les matières pour lesquelles il y a effet additif); b) Pour les matières pour lesquelles il n’y a pas effet additif: ≥ 1 %. Voir la section 3.2.3.3.4. |  |  |
| 2 Matières irritantes (concerne toutes les autorités) | 1. Pour les matières et les mélanges testés: Expérience concernant l’homme indiquant des lésions cutanées réversibles après une exposition allant jusqu’à quatre heures; Activité ou propriété de la structure ayant rapport avec une matière ou un mélange déjà classé comme irritant; Résultats positifs lors d’une épreuve in vitro d’irritation de la peau validée et acceptée; Expérience concernant l’animal ou données d’essai indiquant que la matière ou le mélange cause des lésions cutanées réversibles après une exposition allant jusqu’à quatre heures, valeur moyenne ≥ 2,3 et < 4,0 pour l’érythème/l’escarre ou pour l’œdème, ou inflammation persistant jusqu’à la fin de la période d’observation chez 2 sur 3 des animaux soumis à l’épreuve (tableau 3.2.2). | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Cause une irritation de la peau |
|  | 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’extrapolation de la section 3.2.3.2. |  |  |
|  | 3. Si les principes d’extrapolation ne sont pas applicables, classer comme irritant si: a) Pour les mélanges pour lesquels il y a effet additif, la somme des concentrations de composants corrosifs dans le mélange est ≥ 1 % mais < 5 %; la somme des concentrations de composants irritants est ≥ 10 %; ou la somme de (10 x les concentrations de composants corrosifs) + (les concentrations de composants irritants) est ≥ 10 %; ou b) Pour les mélanges pour lesquels il n’y a pas effet additif: ≥ 3 % (voir le paragraphe 3.2.3.3.4). |  |  |
| 3 Matières faiblement irritantes (concerne certaines autorités) | 1. Pour les matières et les mélanges testés: Expérience concernant l’animal ou données d’essai indiquant que la matière ou le mélange cause des lésions cutanées réversibles après une exposition allant jusqu’à quatre heures, valeur moyenne ≥ 1,5 et < 2,3 pour l’érythème/l’escarre chez 2 sur 3 des animaux mis à l’essai (voir tableau 3.2.2). | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Cause une faible irritation de la peau |
|  | 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’extrapolation de la section 3.2.3.2. |  |  |
|  | 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas, classer comme matières faiblement irritantes si: Pour les mélanges pour lesquels il y a effet additif, la somme des concentrations de composants irritants dans le mélange est ≥ 1 % et ≤ 10 %; Pour les mélanges pour lesquels il n’y a pas effet additif, la somme des concentrations de composants faiblement irritants est ≥ 10 %; La somme de (10 x les concentrations de composants corrosifs) + (les concentrations de composants irritants) est ≥ 1 % mais < 10 %; ou La somme de (10 x les concentrations de composants corrosifs) + (les concentrations de composants irritants) + (les concentrations de composants faiblement irritants) est ≥ 10 %. |  |  |

A2.19	Matières causant des lésions graves de l’œil/irritant de l’œil (voir chap. 3.3 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 Matières ayant des effets irréversibles | 1. Pour les matières et les mélanges testés: Classement comme matières corrosives pour la peau; Expérience concernant l’homme ou données indiquant des lésions de l’œil qui ne sont pas complètement réversibles dans un délai de 21 jours; Activités de la structure ou propriétés de la structure ayant rapport avec une matière ou un mélange déjà classé comme corrosif; pH extrême de < 2 ou > 11,5, y compris la valeur de réserve acide/basique; Résultats positifs d’une épreuve in vitro d’évaluation des lésions graves de l’œil validée et acceptée; ou Expérience concernant l’animal ou données d’essai indiquant que la matière ou le mélange cause soit 1) chez au moins un animal des effets sur la cornée ou la conjonctive pour lesquels une réversibilité totale n’est pas prévisible ou n’a pas été observée; soit 2) chez au moins 2 sur 3 des animaux soumis à l’épreuve une réponse positive d’opacité cornéenne > 3 ou une iritis > 1,5 (voir le tableau 3.3.1). 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’extrapolation de la section 3.3.3.2. 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas, a) Pour les mélanges pour lesquels il y a effet additif: classer comme catégorie 1 si la somme des concentrations de composants classés comme corrosifs pour la peau et/ou l’œil de la catégorie 1 dans le mélange est > 3 %; ou b) Pour les mélanges pour lesquels il n’y a pas effet additif: > 1 (voir le paragraphe 3.3.3.3.4). | Symbole |  |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Cause de graves lésions de l’œil |
| 2A Matières irritantes | 1. Pour les matières et les mélanges testés: Classement en tant que matières fortement irritantes pour la peau; Expérience concernant l’homme ou données indiquant des effets sur l’œil qui sont totalement réversibles dans un délai de 21 jours; Activité ou propriété de la structure ayant rapport avec une matière ou un mélange déjà classé comme matière irritante pour l’œil; Résultats positifs lors d’une épreuve d’irritation de l’œil in vitro validée et acceptée; Expérience concernant l’animal ou données d’essai indiquant que la matière ou le mélange cause une réponse positive chez au moins 2 sur 3 des animaux soumis à l’épreuve, à savoir: opacité cornéenne > 1, iritis > 1 ou œdème conjonctif > 2 (voir tableau 3.3.2). 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’extrapolation de la section 3.3.3.2. 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas, classer comme irritant (2A) si: a) Pour les mélanges pour lesquels il y a effet additif: la somme des concentrations des composants irritants pour la peau ou pour l’œil de la catégorie 1 dans le mélange est > 1 % et < 3 %; la somme des concentrations de composants irritants pour l’œil est > 10 %; ou la somme de (10 x les concentrations de composants irritants pour la peau ou pour l’œil de la catégorie 1) + (les concentrations de composants irritants pour l’œil) est > 10 %; b) Pour les mélanges pour lesquels il n’y a pas effet additif: la somme des concentrations de composants irritants pour l’œil est > 3 % (voir la section 3.3.3.3.4). | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Cause une grave irritation de l’œil |
| 2B Matières faiblement irritantes | 1. Pour les matières et les mélanges testés: Expérience concernant l’homme ou données indiquant un effet faiblement irritant sur l’œil; Expérience concernant l’animal ou données d’essai indiquant que les lésions sont totalement réversibles dans un délai de 7 jours (voir le tableau 3.3.2). 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’extrapolation de la section 3.3.3.2. 3. Si les principes d’extrapolation ne sont pas applicables, classer comme matière irritante (2B) si: a) Pour les mélanges pour lesquels il y a effet additif: la somme des concentrations de composants irritants pour la peau ou pour l’œil de la catégorie 1 dans le mélange est > 1 % et < 3 %; la somme des concentrations de composants irritants pour l’œil est > 10 %; ou la somme de (10 x les concentrations de composants irritants pour la peau ou pour l’œil de la catégorie 1) + (les concentrations de composants irritants pour l’œil) est > 10 %; b) Pour les mélanges pour lesquels il n’y a pas effet additif: la somme des concentrations de composants irritants pour l’œil est > 3 % (voir par. 3.3.3.3.4). | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Cause une irritation de l’œil |

A.2.20	Sensibilisant respiratoire (voir chap. 3.4 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Pour les matières et les mélanges testés: Expérience concernant l’homme indiquant que la matière pose une hypersensibilité respiratoire spécifique; Résultats positifs obtenus lors d’une épreuve appropriée sur l’animal. 2. Si les mélanges satisfont aux critères fixés dans les principes d’extrapolation de l’un des points de vue suivants: a) Dilution; b) Équivalence entre lots; c) Mélanges pratiquement semblables. 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas, classer dans cette catégorie tout mélange si l’un quelconque des sensibilisants respiratoires du mélange a une concentration: > 1,0 % pour une matière solide ou un liquide > 0,2 % pour un gaz. | Symbole | Nouveau symbole pour matière présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer des symptômes allergiques ou asthmatiques ou des difficultés respiratoires en cas d’inhalation |

A.2.21	Sensibilisants pour la peau (voir chap. 3.4 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Pour les matières et les mélanges testés: Expérience concernant l’homme indiquant que la matière peut causer une sensibilisation par contact cutané chez un nombre appréciable de personnes; Résultats positifs ou obtenus lors d’un essai approprié sur l’animal. 2. Si le mélange satisfait aux critères fixés dans les principes d’extrapolation de l’un des points de vue suivants: a) Dilution; b) Lots équivalents; c) Mélanges pratiquement semblables. 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas, classer dans cette catégorie un mélange si l’un quelconque des sensibilisants cutanés qu’il contient a une concentration > 1,0 % pour une matière solide/un liquide/un gaz. | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer une réaction allergique cutanée |

A.2.22	Mutagènes (voir chap. 3.5 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 (1A et 1B) | Matières connues pour induire ou soupçonnées d’induire des mutations héréditaires des cellules germinales humaines (voir les critères énoncés à la section 3.5.2) ou mélanges contenant > 0,1 % d’une telle matière. | Symbole | Nouveau symbole pour matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer des défauts génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |
| 2 | Matières considérées comme pouvant éventuellement induire des mutations héréditaires des cellules germinales humaines (voir les critères énoncés à la section 3.5.2) ou mélanges contenant > 1,0 % d’une telle matière. | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Matière soupçonnée de causer des défauts génétiques (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |

A.2.23	Cancérogènes (voir chap. 3.6 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 (1A et 1B) | Cancérogènes connus ou présumés pour l’homme y compris les mélanges contenant > 0,1 % d’une telle matière. | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |
| 2 | Matières soupçonnées d’être cancérogènes pour l’homme y compris les mélanges contenant > 0,1 % ou > 1,0 % d’une telle matière (voir notes 1 et 2 du tableau 3.6.1 du chapitre 3.6). | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Matière soupçonnée de causer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause*) |

* Cet étiquetage pourra être prescrit par certaines autorités.

A.2.24 a)	Toxiques pour la reproduction (voir chap. 3.7 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 (1A et 1B) | Matières connues ou présumées comme toxiques pour la reproduction humaine (voir les critères énoncés aux paragraphes 3.7.2.2.1 à 3.7.2.6.0 du chapitre 3.7) ou mélanges contenant > 0,1 % ou > 0,3 % d’une telle matière (voir notes 1 et 2 du tableau 3.7.1, chap. 3.7). | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut avoir des effets nuisibles pour la reproduction ou pour le fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |
| 2 | Matières soupçonnées d’avoir des effets toxiques pour la reproduction humaine (voir les critères fixés aux paragraphes 3.7.2.2.1 à 3.7.2.6.0 du chapitre 3.7) ou mélanges contenant > 0,1 % ou > 3,0 % d’une telle matière (voir notes 3 et 4 du tableau 3.7.1, chap. 3.7). | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Matières soupçonnées d’avoir des effets nuisibles pour la reproduction ou pour le fœtus (indiquer l’effet s’il est connu) (indiquer la voie d’exposition s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |

A2.24 b)	Toxiques via l’allaitement (voir chap. 3.7 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| Catégorie spéciale | Matières qui peuvent présenter un risque pour la santé des enfants allaités (voir les critères fixés aux paragraphes 3.7.2.2.1 à 3.7.2.6.0 et 3.7.3.4 du chapitre 3.7). | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Néant |
|  |  | Phrase de risque | Peut avoir des effets nocifs pour l’enfant allaité |

A2.25	Toxiques systémiques ou pour certains organes cibles en cas d’exposition unique (voir chap. 3.8 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Données fiables prouvant que la matière ou le mélange (y compris ceux inclus par extrapolation) a un effet nuisible de toxicité systémique ou pour certains organes ou systèmes chez l’homme ou chez l’animal. Il peut être tenu compte des valeurs indicatives correspondant aux critères de la catégorie 1 du tableau 3.8.1 comme élément d’évaluation. Les organes ou systèmes affectés peuvent être désignés nommément. Mélanges pour lesquels on ne dispose pas de données suffisantes, mais qui contiennent un composant de la catégorie 1 à une concentration ≥ 1,0 et ≤ 10,0 % pour certaines autorités; et ≥ 10,0 % pour toutes les autorités. | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer des lésions à certains organes (indiquer tous les organes affectés connus) en cas d’exposition prolongée ou répétée (indiquer la voie d’exposition, s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |
| 2 | Données prouvant que la matière ou le mélange (y compris ceux inclus par extrapolation) a un effet nuisible de toxicité systémique ou pour certains organes ou systèmes, d’après des études sur l’animal ou sur l’homme et compte tenu des données connues et des valeurs indicatives correspondant aux critères pour la catégorie 2 du tableau 3.8.1. Les organes ou systèmes affectés peuvent être désignés nommément. Mélanges pour lesquels on ne dispose pas de données suffisantes, mais qui contiennent un composant de la catégorie 1 à une concentration ≥ 1 et ≤ 10 % pour certaines autorités, ou un ingrédient de la catégorie 2 à une concentration ≥ 1 et ≤ 10 % pour certaines autorités, et ≥ 10 % pour toutes les autorités. | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Peuvent causer des lésions à certains organes (indiquer tous les organes affectés connus) en cas d’exposition prolongée ou répétée (indiquer la voie d’exposition, s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |

A2.26	Toxiques systémiques ou pour certains organes cibles en cas d’exposition répétée (voir chap. 3.9 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | Données fiables prouvant que la matière ou le mélange (y compris ceux inclus par extrapolation) a des effets nocifs de toxicité systémique ou pour certains organes ou systèmes chez l’homme ou l’animal. Il peut être tenu compte des valeurs indicatives du tableau 3.9.1 comme élément d’évaluation. Les organes ou systèmes affectés peuvent être désignés nommément. Mélanges pour lesquels on ne dispose pas de données suffisantes, mais qui contiennent un composant de la catégorie 1 à une concentration ≥ 1 et ≤ 10 % pour certaines autorités; et ≥ 10 % pour toutes les autorités. | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Danger |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer des lésions à certains organes (indiquer tous les organes affectés connus) en cas d’exposition prolongée ou répétée (indiquer la voie d’exposition, s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |
| 2 | Données prouvant que la matière ou le mélange (y compris ceux inclus par extrapolation) a des effets nocifs de toxicité systémique ou pour certains organes ou systèmes d’après des études sur l’animal ou sur l’homme, compte tenu des données connues et des valeurs indicatives du tableau 3.9.2. Les organes ou systèmes affectés peuvent être désignés nommément. Mélanges pour lesquels on ne dispose pas de données suffisantes, mais qui contiennent un composant de la catégorie 1 à une concentration ≥ 1,0 et ≤ 10 % pour certaines autorités (voir la note 3 du tableau 3.9.3) ou contiennent un composant de la catégorie 2 à une concentration ≥ 1,0 ou ≥ 10 %. | Symbole | Nouveau symbole pour les matières présentant un risque sanitaire |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Peuvent causer des lésions à certains organes (indiquer tous les organes affectés connus) en cas d’exposition prolongée ou répétée (indiquer la voie d’exposition, s’il est prouvé de manière concluante qu’aucune autre voie n’est en cause) |

A2.27	Toxiques aigus pour l’environnement aquatique (voir chap. 3.10 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Pour les matières et les mélanges testés: C(E)L50 ≤ 1 mg/l où C(E)L50 est égal soit: CL50 96 h (poisson), CE50 48 h (crustacés), ou CEr50 (plantes aquatiques) 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’extrapolation (voir la section 3.10.3.4) 3. Les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas: a) pour les mélanges contenant des composants classés: la méthode d’addition (voir le paragraphe 3.10.3.5.5) donne: [concentration du composant «toxique aigu» 1] x M > 25 % où M est un facteur multiplicateur (voir le paragraphe 3.10.3.5.5.5), b) pour les mélanges contenant des composants testés: la formule additionnelle (voir les paragraphes 3.10.3.5.2 et 3.10.3.5.3) donne: C(E)L50 ≤ 1 mg/l c) pour les mélanges contenant à la fois des composants classés et des composants testés: l’application combinée de la formule additionnelle et de la méthode d’addition (voir les paragraphes 3.10.3.5.2 à 3.10.3.5.5.3) donne: [concentration du composant «toxique aigu» 1] x M > 25 % 4. Pour les mélanges pour lesquels on ne dispose pas d'informations utilisables pour un ou plusieurs composants, classer en fonction de l’information disponible et ajouter la mention: «x % du mélange est constitué de composants dont le risque qu’ils présentent pour l’environnement aquatique n’est pas connu». | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Très toxique pour la vie aquatique |
| 2 | 1. Pour les matières et les mélanges testés: 1mg/l <C(E)L50 < 10mg/l où C(E)L50 est soit: CL50 96 h (poissons), CE50 48 h (crustacés) CEr50 72 ou 96 h (plantes aquatiques) 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’extrapolation (voir la section 3.10.3.4) 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas: a) pour les mélanges contenant des composants classés: la méthode d’addition (voir les paragraphes 3.10.3.5.5.1 à 3.10.3.5.5.3) donne: [concentration du composant «toxique aigu» 1] x M x 10 + [concentration du composant «toxique aigu» 2] > 25 % ou M est un facteur multiplicateur (voir le paragraphe 3.10.3.5.5.5) b) pour les mélanges contenant des composants testés: la formule additionnelle (voir les paragraphes 3.10.3.5.2 et 3.10.3.5.3) donne: 1mg/l < C(E)L50 < 10 mg/l c) pour les mélanges contenant à la fois des composants classés et des composants testés: l’application combinée de la formule additionnelle et de la méthode d’addition (voir les paragraphes 3.10.3.5.2 à 3.10.3.5.5.3) donne: [concentration du composant «toxique aigu» 1] x M x 10 + [concentration du composant «toxique aigu» 2] > 25 % 4. Pour les mélanges pour lesquels on ne dispose pas d’informations utilisables pour un ou plusieurs composants pertinents, classer en fonction de l’information disponible et ajouter la mention: «x % du mélange est constitué de composants dont le risque qu’ils présentent pour l’environnement aquatique n’est pas connu». | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Néant |
|  |  | Phrase de risque | Toxique pour la vie aquatique |
| 3 | 1. Pour les matières et les mélanges testés: 10 mg/l < C(E)L50 < 100mg/l où C(E)L50 est soit: CL50 96 h (poissons), CE50 48 h (crustacés) CEr50 72 ou 96 h (plantes aquatiques) 2. Si l’on ne dispose pas de données pour un mélange, appliquer les principes d’extrapolation (voir la section 3.10.3.4) 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas: d) pour les mélanges contenant des composants classés: la méthode d’addition (voir les paragraphes 3.10.3.5.5.1 à 3.10.3.5.5.3) donne: [concentration du composant «toxique aigu» 1] x M x 100 + [concentration du composant «toxique aigu» 2] x 10 + [concentration du composant «toxique aigu» 3] > 25 % où M est un facteur multiplicateur (voir le paragraphe 3.10.3.5.5.5) e) pour les mélanges contenant des composants testés: la formule additionnelle (voir les paragraphes 3.10.3.5.2 et 3.10.3.5.3) donne: 10mg/l < C(E)L50 < 100 mg/l f) pour les mélanges contenant à la fois des composants classés et des composants testés: l’application combinée de la formule additionnelle et de la méthode d’addition (voir les paragraphes 3.10.3.5.2 à 3.10.3.5.5.3) donne: [concentration du composant «toxique aigu» 1] x M x 100 + [concentration du composant «toxique aigu» 2] x 10 + [concentration du composant «toxique aigu» 3] > 25 % 4. Pour les mélanges pour lesquels on ne dispose pas d’informations utilisables pour un ou plusieurs composants pertinents, classer en fonction de l’information disponible et ajouter la mention: «x % du mélange est constitué de composants dont le risque qu’ils présentent pour l’environnement aquatique n’est pas connu». | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Néant |
|  |  | Phrase de risque | Nuisible pour la vie aquatique |

A2.28	Matières présentant un risque chronique pour l’environnement aquatique (voir chap. 3.10 pour les dispositions détaillées)

| Catégorie de risque | Critères | Éléments de signalisation des risques |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Pour les matières: si C(E)L50 < 1mg/l et si la matière n’est pas rapidement biodégradable, ou si elle est susceptible de bioaccumulation (FBC > 500, ou à défaut log Koe > 4 où C(E)L50 est soit : CL50 96 h (poissons), CE50 48 h (crustacés) ou CEr50 72 ou 96 h (plantes aquatiques) 2. Pour les mélanges, appliquer les principes d’extrapolation (voir la section 3.10.3.4) 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas: [concentration du composant «toxique chronique» 1] x M > 25 % où M est un facteur multiplicateur (voir le paragraphe 3.10.3.5.5.5) 4. Pour les mélanges pour lesquels on ne dispose pas d’informations utilisables pour un ou plusieurs composants pertinents, classer en fonction des informations disponibles et ajouter la mention: «x % du mélange est constitué de composants dont le risque qu’ils présentent pour l’environnement aquatique n’est pas connu». | Symbole |  |
|  |  | Mention | Mise en garde |
|  |  | Phrase de risque | Très toxique pour la vie aquatique, effets de longue durée |
| 2 | 1. Pour les matières: si 1 mg/l < C(E)L50 < 10 mg/l, et si la matière n’est pas rapidement biodégradable ou si elle est susceptible de bioaccumulation (FBC > 500, ou à défaut log Koe >4); sauf si les CSEO de toxicité chronique sont >1mg/l | Symbole |  |
|  | 2. Pour les mélanges, appliquer les principes d’extrapolation (voir la section 3.10.3.4) | Mention | Néant |
|  | 3. Si les principes d’extrapolation ne s’appliquent pas: [concentration du composant «toxique chronique» 1] x M x 10 + [concentration du composant «toxique chronique» 2] > 25 % où M est un facteur multiplicateur (voir le paragraphe 3.10.3.5.5.5). | Phrase de risque | Toxique pour la vie aquatique, effets de longue durée |
|  | 4. Pour les mélanges pour lesquels on ne dispose pas d’informations utilisables pour un ou plusieurs composants pertinents, classer en fonction de l’information disponible et ajouter la mention: «x % du mélange est constitué de composants dont le risque qu’ils présentent pour l’environnement aquatique n’est pas connu». |  |  |
| 3 | 1. Pour les matières: si 10 mg/l < C(E)L50 ( 100 mg/l; et si la matière n’est pas rapidement biodégradable ou si elle est susceptible de bioaccumulation (FBC ( 500 ou, à défaut log Koe ( 4); sauf si les CSEO de toxicité chronique sont > 1mg/l 2. Pour les mélanges, appliquer les principes d’extrapolation (voir la section 3.10.3.4). 3. Si les principes d’élaboration ne sont pas applicables, calculer [concentration du composant «toxique chronique» 1] x M x 100 + [concentration du composant toxique chronique 2] x 10 + [concentration du composant toxique chronique 3] > 25 % où M est un facteur multiplicateur (voir le paragraphe 3.10.3.5.5.5). 4. Pour les mélanges pour lesquels on ne dispose pas d'informations utilisables pour un ou plusieurs composants pertinents, classer en fonction de l’information disponible et ajouter la mention: «x % du mélange est constitué de composants dont le risque qu’ils présentent pour l’environnement aquatique n’est pas connu». | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Néant |
|  |  | Phrase de risque | Nuisible pour la vie aquatique, effets de longue durée |
| 4 | 1. Pour les matières: qui sont peu solubles et pour lesquelles il n’est pas observé de toxicité aigu [???] la solubilité dans l’eau qui ne sont pas rapidement biodégradables ou qui sont susceptibles de bioaccumulation (FBC ( 500 ou, à défaut, log Koe ( 4), sauf si les CSEO de toxicité chronique sont > 1mg/l 2. Pour les mélanges, appliquer les principes d’extrapolation (voir la section 3.10.3.4). 3. Si les principes d’extrapolation ne sont pas applicables: somme des concentrations de composants classés comme toxiques chroniques des catégories 1, 2, 3 ou 4 > 25 % 4. Pour les mélanges pour lesquels on ne dispose pas d'informations utilisables pour un ou plusieurs composants pertinents, classer en fonction de l’information disponible et ajouter la mention: «x % du mélange est constitué de composants dont le risque qu’ils présentent pour l’environnement aquatique n’est pas connu». | Symbole | Néant |
|  |  | Mention | Néant |
|  |  | Phrase de risque | Peut causer des effets nuisibles de longue durée pour la vie aquatique |

-----

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST