NATIONS

UNIES

Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.4/2002/16/Add.9

23 Octobre  2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS et FRANÇAIS

COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT DES
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME

GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d'experts du système général harmonisé

de classification et d'étiquetage des produits chimiques

(quatrième session 9-11 décembre 2002,

point 2 de l'ordre du jour)

SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET

D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

(SGH)

Soumis par le groupe éditorial du SGH

## Annexe 6

Exemples de disposition des

Éléments du SGH sur les Étiquettes

Annexe 6

Exemples de disposition des

éléments du SGH sur les étiquettes

A6.1	Exemple numéro 1.

Le produit est une substance liquide :

- classée dans le SGH comme produit corrosif pour la peau, catérogie 1 B, et comme liquide inflammable, catégorie 3 ;

- classée conformément aux Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses des Nations Unies, Règlement type, comme liquide corrosif inflammable, n.s.a., UN 2920.

A6.1.1	Étiquette pour grand récipient (fût de 200 litres) ; secteurs ciblés :  transport, intervention en cas d’urgence, milieu de travail

A6.1.2		Étiquette pour un petit récipient (10 litres) placé dans l emballage extérieur de transport ;  secteur ciblé: milieu de travail

A6.1.3		Marques et étiquettes de transport de l’ONU pour l'emballage extérieur d'un emballage combiné de transport contenant des récipients; secteurs ciblés : transport et intervention d’urgence.

Note: pour ce type d'emballage, seules les marques et étiquettes de l'ONU sont exigées.

A6.2	Exemple numéro 2 :

Le produit est un mélange liquide :

- classé dans le SGH comme toxique pour la reproduction, catégorie 1B, et comme liquide inflammable, catégorie 3 ;

- classé conformément aux Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses des Nations Unies, Règlement type, comme liquide inflammable — UN 1263.

A6.2.1	Étiquette pour grand récipient (fût de 200 litres) ; secteurs ciblés :  transport, intervention en cas d’urgence, lieu de travail

** Note :Les autorités compétentes peuvent choisir de ne pas exiger la divulgation des ingrédients sur l’étiquette des produits destinés à être utilisés uniquement sur le lieu de travail. Voir  partie 1, paragraphe 1.4.10.5.1 (a)( iii).

A6.2.2	Étiquette pour un petit récipient (10 litres) placé dans un emballage extérieur de transport ;  secteur ciblé : milieu de travail.

** Note: Les autorités compétentes peuvent choisir de ne pas exiger la divulgation des ingrédients sur l’étiquette des produits destinés à être utilisés uniquement sur le lieu de travail.

A6.2.3		Marques et étiquettes de transport de l’ONU pour l'emballage extérieur d'un emballage combiné  de transport contenant des récipients; secteurs ciblés : transport et intervention d’urgence.

Note: Pour ce type d'emballage, seules les marques et étiquettes de l'ONU sont exigées.

____________________

# Text boxes

UN 2920			2-méthyltétraméthylènexxxxx

Liquide corrosif inflammable, n. s. a.

Danger

(2-méthyltétraméthylènexxxxx)		Cause de graves brûlures de la peau.

Cause de graves lésions oculaires.

Liquide et vapeur hautement inflammables.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Garder à l’écart des sources de chaleur et

des sources d’inflammation.

Premiers soins : En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés et laver à grande eau la région atteinte. En cas d’irritation, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

2-méthyltétraméthylènexxxxx

Danger

Premiers soins : En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés et laver à grande eau la région atteinte. En cas d’irritation, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

UN 2920

Liquide corrosif inflammable, n. s. a.

(2-méthyltétraméthylènexxxxx )

Peinture rouge ZZZ

Exemple du SGH :  société Akron, TNO, Canada.          Téléphone : (888) 888-8888

UN 1263              Peinture

NOUVEAU

SIGNE : RISQUE

POUR LA

SANTÉ

Peinture rouge ZZZ

UN 1263

Peinture

## Danger

Peut nuire à la fertilité ou à l’enfant à naître.

Liquide et vapeur hautement inflammables.

** Contient des pigments au plomb et de l’acétate de l'éther monobutylique de l'éthyléneglycol

Tenir à l’écart des sources de chaleur et des sources d’inflammation.

Tenir à l’écart des boissons et des aliments.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux et éviter d’inhaler les vapeurs.

Bien se laver les mains à grande eau après utilisation et avant de manger.

Premiers soins : En cas de contact avec la peau, retirer les vêtements contaminés et laver à grande eau la région atteinte. En cas d’irritation, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Exemple du SGH, PLC Leeds, Royaume-Uni                                    Téléphone 44 999 999 9999

NOUVEAU

SIGNE : RISQUE

POUR LA

SANTÉ

# DANGER

Peut nuire à la fertilité ou à l’enfant à naître.

Liquide et vapeur hautement inflammables.

** Contient des pigments au plomb et de l’acétate de l'éther monobutylique de l'éthylèneglycol

Tenir à l’écart des sources de chaleur et des sources d’inflammation.

Tenir à l’écart des boissons et des aliments.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux et éviter d’inhaler les vapeurs.

Bien se laver les mains à grande eau après utilisation et avant de manger.

Premiers soins: En cas de contact avec la peau retirer les vêtements contaminés et laver à grande eau la région atteinte. En cas d’irritation, consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

Exemple du SGH : PLC, Leeds, Royaume-Uni, Téléphone 44 999 999 9999.

Cause de graves brûlures de la peau.

Cause de graves lésions oculaires.

Liquide et vapeur hautement inflammables.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Garder à l’écart des sources de chaleur et des sources d’inflammation.

Exemple du SGH : société Akron, TNO, Canada.

Téléphone (888) 888-8888

## Secrétariat