|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/2002/10 27 février 2002 Original: FRANCAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE
COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses
(Genève, 13-17 mai 2002)

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX ANNEXES A ET B DE L’ADR

Chapitre 6.8

Citernes démontables - marquage du code-citerne

#### Transmis par le Gouvernement de la France

R(SUME Résumé analytique : Cette proposition vise à marquer le code-citerne sur les citernes démontables. Décision à prendre : Modifier le 6.8.2.5.2.

Lors de discussions en novembre 2000 sur le marquage du code-citerne sur les citernes, il a été rappelé que ce code est indiqué dans le certificat d’agrément et il n’a pas été jugé nécessaire de le requérir sur les citernes fixes, bien qu’il soit prévu pour les conteneurs-citernes et pour les wagons-citernes (voir TRANS/WP.15/163 § 60 et 61).

Or, le certificat d’agrément selon le 9.1.2.1.5 ne prévoit cette information que pour une citerne fixe.

C’est pourquoi nous considérons qu’il est nécessaire de marquer le code-citerne sur la citerne démontable.

GE-

Proposition

Au 6.8.2.5.2, ajouter en colonne de gauche à la fin du texte existant, le texte suivant :

"Le code-citerne selon 4.3.4.1.1 doit être inscrit sur la citerne démontable".

____________

# Text boxes

NATIONS UNIES