| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2002/15 27 February 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Женева, 13-17 мая 2002 года)

ГЛАВА 6.8

ТОЛЩИНА КОРПУСОВ ЦИСТЕРН С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ И

ВАКУУМНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ

Передано правительством Франции

Резюме:	Это предложение предусматривает указание особых значений минимальной толщины корпусов цистерн с двойными стенками и вакуумной прослойкой, изготовленных из нержавеющей стали.

Предлагаемое решение:  Изменить текст пункта 6.8.2.1.20 b) 2.

В ходе состоявшегося в ноябре 2001 года рассмотрения предложения TRANS/WP.15/

2001/22 Рабочая группа WP.15 согласилась с необходимостью пересмотра требований, касающихся толщины корпусов цистерн с двойными стенками и вакуумной прослойкой.

Дискуссии по поводу минимальных значений толщины, указанных в пункте 6.8.2.1.19, по существу никогда не касались такого рода цистерн, которые в настоящее время, благодаря их конструкции, обеспечивают достаточный уровень безопасности.

Учитывая мнения, высказанные в ходе сессии Рабочей группы WP.15, мы предлагаем включить минимальные значения толщины, более подходящие для таких корпусов, изготовленных из нержавеющей стали.

Предложение

В конце пункта 6.8.2.1.20 b) 2 добавить следующие слова:

"Однако в том случае, когда корпуса изготовлены из нержавеющей аустенитной стали и не предназначены для перевозки легковоспламеняющихся газов, минимальная толщина стенки самого корпуса может быть уменьшена до 2 мм в случае корпусов диаметром не более 1 800 мм и до 2,5 мм в случае корпусов диаметром более 1 800 мм".

______________

# Text boxes

GE.02-20826   (R)   270302   270302