| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2002/24 8 August 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семьдесят третья сессия, Женева, 4-8 ноября 2002 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Пункт 9.2.2.6.1 приложения В к ДОПОГ

Требования, касающиеся электропроводки

Представлено правительством Германии

РЕЗЮМЕ

Суть предложения:	Предлагается заменить рисунки, приведенные в пункте 9.2.2.6.1 ДОПОГ, ссылками на соответствующие стандарты.

Предлагаемое решение:	Изменить нынешний текст пункта 9.2.2.6.1, включая рисунки, в соответствии с нижеследующим предложением.

Справочные документы:	Нет.

Введение

В пункте 9.2.2.6.1 ДОПОГ приведены рисунки, которые необходимо рассматривать как соответствующие смыслу сформулированных в этом пункте требований, предъявляемых к электропроводке.  Эти рисунки использовались в связи с отсутствием соответствующих стандартов.  Показанные примеры электропроводки планировалось заменить соответствующими стандартами после их разработки.

Эти примеры не имеют целью однозначно исключить другие решения.  Однако в этой связи имеются некоторые разногласия по поводу эквивалентности других вариантов.

С одной стороны, ссылка на соответствующие стандарты дает разработчикам достаточно широкие возможности для разработки подходящих вариантов.  С другой стороны, требования, предъявляемые к электропроводке, можно более четко и подробно описать в стандартах, чем проиллюстрировать с помощью рисунков.

Предложение

Изменить нынешний текст пункта 9.2.2.6.1, включая рисунки, следующим образом:

"9.2.2.6.1	Электропроводка

Электропроводка, расположенная позади кабины водителя, должна быть защищена от ударов, истирания и износа в результате трения при нормальных условиях эксплуатации транспортного средства.  Это требование считается выполненным, если электропроводка соответствует стандарту ISО 6722:<год>, при условии что износостойкость определяется на основании стандарта ISО 6722:<год> Часть 2, а остаточная толщина изоляции составляет не менее 60% от первоначальной толщины после 1 000 циклов".

Обоснование

С учетом международных стандартов на электропроводку предлагается определить критерии следующих свойств, которым должна отвечать электропроводка, используемая на транспортных средствах типов EX/III и FL:

- огнестойкость

- сопротивление воздействию химических веществ

- износостойкость

- устойчивость против старения

- ударопрочность

-	прочность при низкой температуре

-	прочность при высокой температуре.

В стандарте ISО 6722 содержатся методы испытаний и предельные значения, касающиеся этих свойств.  Однако в нем не определяется предельное значение для износостойкости.  Оно подлежит согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем.

Для испытания образца на износостойкость в стандарте ISО 6722 предусмотрена методика, согласно которой поверхность изоляции проводов подвергается царапающему воздействию шпильки до тех пор, пока не останется лишь 60% от первоначальной толщины изоляции.

В ходе испытаний, проведенных в соответствии со стандартом ISО 6722, было произведено 250 циклов испытания электропроводки с полихлорвиниловой изоляцией и 3 200 циклов с использованием электропроводки с полихлорвиниловой (внутренней) - полиуретановой (наружной) изоляцией.  После завершения этих циклов остаточная толщина изоляции обоих видов кабелей составила 60% от первоначальной.

В соответствии с одним из прежних проектов стандарта DIN кабели на транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов, подвергались в Германии сопоставимому испытанию с прохождением 1 000 циклов напряжений.  После испытания сохранялось 60% от первоначальной толщины изоляции.  Поэтому данное требование можно рассматривать как реалистичное и проверенное.

Последствия для безопасности

Более конкретные правила обеспечат более единообразный уровень безопасности.

Практическая осуществимость

Вышеупомянутые стандарты известны соответствующим предприятиям (изготовителям и потребителям электропроводки, автомобилестроителям) и, кроме того, находят применение на практике.

Обеспечение выполнения

Каких-либо проблем в этом плане не предвидится.

________

# Text boxes

GE.02-23572   (R)    240902    240902