| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/31 25 June 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по

вопросам безопасности и Рабочей группы по

перевозкам опасных грузов

(Женева, 9-13 сентября 2002 года)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП УПАКОВКИ ДЛЯ ВЕЩЕСТВ КЛАССА 3

Передано Европейским советом федераций химической

промышленности (ЕСФХП)*

РЕЗЮМЕ

Существо предложения: Привести определения групп упаковки для веществ и изделий класса 3 в МПОГ/ДОПОГ в соответствие с определениями, используемыми в Типовых правилах ООН.

Предлагаемое решение: Изменить определения групп упаковки I, II и III, содержащиеся в пункте 2.2.3.1.3, и исключить два примечания из пункта 2.2.3.1.1 и две сноски из подраздела 2.2.8.3, поскольку они окажутся ненужными.

Справочные документы: INF.31, представленный Совместному совещанию, состоявшемуся в Берне 18-22 марта 2002 года.

__________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2002/31.

GE.02-22442   (R)    100702    110702

###### Введение

На последней сессии Совместного совещания, состоявшейся в Берне 18-22 марта 2002 года, ЕСФХП представил документ INF.31 (этот документ размещен на вебсайте ЕЭК ООН в качестве INF.29), в котором предлагалось внести исправление в вариант МПОГ/ДОПОГ 2001 года.  Предлагалось (вновь) включить ссылку на температуру кипения или температуру начала кипения в примечание 6 в пункте 2.2.3.1.1, с тем чтобы легковоспламеняющиеся и сильнокоррозионные жидкости, имеющие температуру кипения или начала кипения выше 35°С, могли быть отнесены к классу 8.  Это предложение было принято.

В том же документе ЕСФХП предложил привести определения групп упаковки I, II и III для веществ класса 3 в соответствие с определениями, содержащимися в Типовых правилах ООН.  Многие делегации поддержали это предложение, однако Совместное совещание попросило представить официальное предложение (см. TRANS/WP.15/ AC.1/88, пункт 63), которое изложено в настоящем документе.

###### Предложение

а)	Изменить определения групп упаковок I, II и III в пункте 2.2.3.1.3 следующим образом:

| Группа упаковки | Температура вспышки (в закрытом сосуде) | Температура начала кипения |
| --- | --- | --- |
| I | -- | ≤35°С |
| II | <23°С | >35°С |
| III | ≥23°С ≤61°С | >35°С |

b)	Исключить следующие примечания и сноски, касающиеся легковоспламеняющихся и коррозионных жидкостей:

-	примечание 5 в пункте 2.2.3.1.1;

-	примечание 6 в пункте 2.2.3.1.1;

-	сноску с в подразделе 2.2.8.3;

-	сноску b в подразделе 2.2.8.3.

Обоснование

Вышеуказанные определения являются гораздо более простыми для использования на практике.

Принятие этих определений не приведет к необходимости изменять классификацию веществ в МПОГ/ДОПОГ:

-	между перечнями опасных грузов в МПОГ/ДОПОГ и Типовых правилах ООН не существует различий в классификации веществ;

-	в приложении к настоящему документу показано, насколько эти два набора определений совпадают, а также то, насколько таблица приоритета опасных свойств свидетельствует о ненужности вышеупомянутых примечаний и сносок в случае легковоспламеняющихся и коррозионных жидкостей;

-	принятие новых определений групп упаковки для класса 3 в МПОГ/ДОПОГ не повлияет на классификацию легковоспламеняющихся токсичных жидкостей.  В таблице приоритета опасных свойств, а также в примечаниях 3 и 4 в пункте 2.2.3.1.1 и сносках j и k в подразделе 2.2.61.3 предусмотрены изъятия, связанные с использованием веществ в качестве пестицидов и различием между пероральной и черескожной токсичностью.

Еще более важно то, что эти поправки явятся дальнейшим шагом на пути согласования правил, поскольку определения, принятые ООН, уже используются в МКМПОГ и Правилах перевозки опасных грузов ИАТА.

Последствия для безопасности

Никаких.

Практическая осуществимость

Никаких проблем не возникнет, поскольку нет необходимости изменять классификацию веществ.

Возможность контроля

Никаких проблем не возникнет.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Таблица приоритета опасных свойств (класс 3-класс 8)

| МПОГ/ДОПОГ (нынешние критерии) | Класс 8, ГУ I Сильнокоррозионные | Класс 8, ГУ II Коррозионные | Класс 8, ГУ III Слабокоррозионные | ООН (критерии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс 3, ГУ I Легковоспламеняющиеся и tкип≤35°С или tвсп<23°С и сильнокоррозионные | 3, ГУ I (сноска b) | 3, ГУ I | 3, ГУ I | Класс 3, ГУ I |
|  |  |  |  | (Легко-воспламеняющиеся) | tкип≤35°С |
| Класс 3, ГУ II tвсп<23°С и (не относящиеся к ГУ I) | 8, ГУ I (примечание 6) | 3, ГУ II | 3, ГУ II | Класс 3, ГУ II |
|  |  |  |  | tвсп<23°С | tкип>35°С |
| Класс 3, ГУ III 23°С≤tвсп≤61°С | 8, ГУ I (примечание 5) | 8, ГУ II (примечание 5) | 3, ГУ III (сноска с) | Класс 3, ГУ III |
|  |  |  |  | 23°C≤tвсп≤60,5°С | tкип>35°С |

- Примечание 5 в пункте 2.2.3.1.1:  Коррозионные жидкости, имеющие температуру вспышки 23°С или выше, являются веществами класса 8 (см. подраздел 2.2.8.1).

- Примечание 6 в пункте 2.2.3.1.1 (изменено по решению предыдущей сессии Совместного совещания):  № ООН 2734 амины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к., № ООН 2734 полиамины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к., и № ООН 2920 коррозионная жидкость легковоспламеняющаяся, н.у.к., сильнокоррозионные и имеющие температуру кипения или начала кипения выше 35°С, являются веществами класса 8 (см. подраздел 2.2.8.1).

- Сноска b в подразделе 2.2.8.3:  Легковоспламеняющиеся коррозионные жидкости с температурой вспышки ниже 23°С, за исключением № ООН 2734 и 2920, являются веществами класса 3.

- Сноска с в подразделе 2.2.8.3:  Легковоспламеняющиеся слабокоррозионные жидкости с температурой вспышки 23°С-61°С являются веществами класса 3.

_______