| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

|  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2002/38 24 June 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 9-13 сентября 2002 года)

ГЛАВА 6.8

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Передано правительством Франции*

РЕЗЮМЕ

Существо предложения:	Настоящее предложение направлено на то, чтобы разрешить замену внутреннего клапана внешним клапаном в случае цистерн, предназначенных для перевозки этилового спирта под № ООН 1170.

Предлагаемое решение:	Добавить в раздел 6.8.4 новое специальное положение ТЕ.

В многосторонних соглашениях М76 и 77, подписанных девятью странами, предусматривается, что в случае цистерн, предназначенных для перевозки этилового спирта под № ООН 1170, внутренний запорный клапан может быть заменен внешним запорным клапаном, обеспечивающим дополнительную защиту.

Эта возможность позволяет устранить трудности, с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие поочередные перевозки в одних и тех же цистернах этилового спирта класса 3 и пищевых продуктов, - трудности, связанные с обслуживанием запорных устройств цистерн с нижним сливом и, в частности, с засорением внутренних запорных клапанов.

Предлагается предусмотреть возможность такой замены в главе 6.8 МПОГ/ДОПОГ в виде специального положения, касающегося оборудования.

###### Предложение

Добавить в раздел 6.8.4 специальное положение ТЕ22 следующего содержания:

"ТЕ22  Внутренний запорный клапан может быть заменен внешним запорным клапаном, обеспечивающим дополнительную защиту".

В таблице А таблицы 3.2 добавить "ТЕ22" в колонку (13) для № ООН 1170.

___________

# Footnotes

* 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2002/38.

# Text boxes

GE.02-22422   (R)   090702     100702