| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/5 12 December 2001 RUSSIAN Original: ENGLISH and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать шестая сессия,

12-15 марта 2002 года,

пункт 4.2.14 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 3 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 78

(Торможение в случае мотоциклов)

Передано Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее пятидесятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRRF/2000/25 с внесенными в него поправками (TRANS/WP.29/GRRF/50, пункт 33).

___________

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ:	http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 3,

Пункты 1.1.1 и 1.1.2 изменить следующим образом:

"1.1.1	Эффективность, предписанная для тормозных устройств, основана на длине тормозного пути и/или среднем показателе полностью обеспеченного замедления.  Эффективность тормозного устройства определяется по результатам измерения тормозного пути, отнесенного к начальной скорости транспортного средства, и/или измерения среднего значения полностью обеспеченного замедления в ходе испытания.

1.1.2	Тормозным путем является расстояние, пройденное транспортным средством с момента, когда водитель начинает воздействовать на управление тормозной системы, до остановки транспортного средства;  начальной скоростью транспортного средства v1 является скорость в тот момент, когда водитель начинает воздействовать на управление тормозной системы;  начальная скорость не должна составлять менее 98% от скорости, предписанной для данного испытания.  Среднее значение полностью обеспеченного замедления (dm) рассчитывается в качестве замедления, усредненного по отношению к пройденному пути в интервале vb-ve по следующей формуле:

м/с2,

где:

dm	=	среднее значение полностью обеспеченного замедления,

v1	=	см. определение выше,

vb	=	скорость транспортного средства при 0,8 v1 в км/ч,

ve	=	скорость транспортного средства при 0,1 v1 в км/ч,

sb	=	расстояние в метрах, пройденное в интервале v1 и vb,

se	=	расстояние в метрах, пройденное в интервале v1 и vе.

Скорость и расстояние определяются с использованием приборов, позволяющих их фиксировать с точностью до ±1% от скорости, предписанной для проведения данного испытания.  Значение "dm" может определяться при помощи других методов, помимо метода измерения скорости и расстояния;  в этом случае точность измерения " dm" должна составлять в пределах ±3%".

Пункт 1.4.1 изменить следующим образом:

"1.4.1	Общие положения

Пределы, предписанные для минимальной эффективности, указаны ниже для каждой категории транспортного средства;  транспортное средство должно соответствовать предписанным требованиям в отношении как предписанного тормозного пути, так и предписанного среднего значения полностью обеспеченного замедления для соответствующей категории транспортного средства;  вместе с тем в измерении обоих параметров, возможно, нет необходимости".

Пункт 2.1.1 изменить следующим образом (сноска * без изменения):

"2.1.1	Предписанная скорость	v = 40 км/ч* для категорий L1 и L2,

v = 60 км/ч* для категорий L3 и L4".

Пункт 2.2.1 изменить следующим образом (сноска * без изменения):

"2.2.1	Предписанная скорость	v = 40 км/ч* для категорий L1 и L2,

v = 60 км/ч* для категории L3, L4 и L5".

______

# Text boxes

GE.01-24892   (R)    220102    220102