|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil Économique et Social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/2002/38 11 avril 2002 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)
(Cent vingt-septième session, 25-28 juin 2002,
point 4.2.16 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET DE COMPLÉMENT 1 À LA SÉRIE 01
D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 96

(Émissions des tracteurs agricoles et forestiers)

Communiqué par le Groupe de travail de la pollution et de l’énergie (GRPE)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRPE à sa quarante-troisième session et il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1. Il a été établi sur la base des documents TRANS/WP.29/GRPE/2001/9 (par. 2.13 uniquement) et TRANS/WP.29/GRPE/2001/9/Add.1 et d’un document distribué sans cote pendant la session (document informel no 19), tel que modifié à cette même session (TRANS/WP.29/GRPE/43, par. 37 à 39).

___________

Ajouter le nouveau paragraphe 2.13, libellé comme suit:

«2.13	“Mise sur le marché”, le fait de rendre disponible sur le marché d’un pays appliquant le présent Règlement, contre paiement ou à titre gratuit, un produit visé par le présent Règlement en vue de sa distribution ou de son utilisation dans le pays;»

Attribuer les nouveaux numéros 2.14 à 2.14.3 aux paragraphes 2.13 à 2.13.3 (anciens).

Annexe 1B,

Paragraphe 1.7, modifier comme suit:

«1.7	Système d’injection:

système pompe-tuyau-injecteur
pompe rotative
pompe en ligne
système individuel par cylindre
injecteur-pompe»

Paragraphe 1.9, insérer le numéro de paragraphe manquant, comme suit:

«1.9	Traitement des gaz d’échappement:

catalyseur d’oxydation
catalyseur de réduction
réacteur thermique
filtre à particules»

Paragraphe 3, supprimer.

Ajouter la nouvelle Annexe 1B – Appendice A, ainsi conçue:

«Annexe 1B – Appendice A

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA FAMILLE DE MOTEURS

1.	PARAMÈTRES COMMUNS1:

1.1	Cycle de combustion:

1.2	Agent de refroidissement:

1.3	Mode d’aspiration de l’air:

1.4	Type/modèle de chambre de combustion:

1.5	Soupapes et conduits − configuration, dimension et nombre:

1.6	Système d’injection de carburant:

1.7	Systèmes de gestion des moteurs:

Preuve d’identité conformément au(x) dessin(s) portant le(s) numéro(s):

1.7.1	Système de refroidissement de l’air de suralimentation:

1.7.2	Recyclage des gaz d’échappement2:

1.7.3	Injection/émulsion d’eau2:

1.7.4	Injection d’air2:

1.8	Système de traitement des gaz d’échappement2:

Preuve d’un rapport identique (ou le plus bas pour le moteur parent) entre la capacité du système et le débit de carburant par course, conformément au diagramme portant le(s) numéro(s):

2.	LISTE DES MOTEURS D’UNE MÊME FAMILLE:

2.1	Nom de la famille de moteurs:

2.2	Caractéristiques techniques des moteurs de cette famille:

| Type de moteur | Nombre de cylindres | Régime nominal | Puissance nominale nette (kW) | Régime de couple maximal | Couple maximal | Régime de ralenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTEUR PARENT (POUR PLUS DE PRÉCISIONS, VOIR L’ANNEXE 1A) |

2.3	En outre, pour chaque type de moteur de la famille, les renseignements requis dans l’Appendice B de la présente annexe seront communiqués à l’autorité d’homologation.

1  Biffer la mention inutile.

2  Spécifier les tolérances.»

Appendice de l’Annexe 1B, modifier le titre comme suit:

«Annexe 1B – Appendice B»

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES