| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/38 11 April 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать седьмая сессия,

25-28 июня 2002 года, пункт 4.2.16 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 1 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 01 К ПРАВИЛАМ № 96

(Выбросы, производимые сельскохозяйственными и лесными тракторами)

Передано Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения

окружающей среды (GRPE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRPE на ее сорок третьей сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRPE/2001/9 (только пункт 2.13), TRANS/WP.29/GRPE/2001/9/Add.1 и документ, распространенный в ходе сессии без условного обозначения (неофициальный документ № 19), с внесенными поправками (TRANS/WP.29/GRPE/43, пункты 37-39).

_______

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за использование этого документа в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Включить новый пункт 2.13 следующего содержания:

"2.13		под "коммерциализацией" подразумевается процесс выхода с продуктом, охватываемым настоящими Правилами, на рынок страны, применяющей настоящие Правила, за соответствующую плату или бесплатно, с целью его распространения и/или использования в этой стране;"

Пункты 2.13-2.13.3 (прежние) пронумеровать как пункты 2.14-2.14.3.

Приложение 1В,

Пункт 1.7 изменить следующим образом:

"1.7		Система подачи топлива:

насосно-магистрально-инжекторная

ротационный насос

рядный многоплунжерный насос

одноэлементная система

инжектор".

Пункт 1.9, включить пропущенный номер пункта следующим образом:

"1.9		дополнительная очистка выхлопных газов

каталитический преобразователь окислов

каталитический преобразователь восстановлением

термическая камера

ловушка для твердых частиц".

Пункт 3 следует исключить.

Включить новое приложение 1В - Добавление А, следующего содержания:

"Приложение 1В - Добавление А

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ ДВИГАТЕЛЕЙ

1.	ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ1

1.1	Рабочий цикл:

1.2	Охлаждающая среда:

1.3	Метод подачи воздуха:

1.4	Тип/конструкция камеры сгорания:

1.5	Клапан и расположение отверстий - конфигурация, размер и количество:

1.6	Система подачи топлива:

1.7	Системы обеспечения работы двигателя:

Подтверждение идентичности согласно чертежу (чертежам) номер:

1.7.1	принудительная система охлаждения:

1.7.2	рециркуляция выхлопных газов2:

1.7.3	впрыск воды/эмульсия2:

1.7.4	нагнетание воздуха2:

1.8	Система дополнительной очистки выхлопных газов2:

Подтверждение соотношения, устанавливающего идентичность (или наименьшего показателя в случае исходного двигателя):  мощность системы/показатель подачи топлива на такт впуска, согласно диаграмме (диаграммам) номер:

2.	ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИИ ДВИГАТЕЛЕЙ

2.1	Название серии двигателей:

2.2		Спецификации двигателей, относящихся к данной серии:

| Тип двигателя | Кол-во цилиндров | Номинальное число оборотов | Номинальная полезная мощность (кВт) | Максималь-ное число оборотов | Максималь-ный крутящий момент | Наименьшее число оборотов на холостом ходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСХОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СМ. В ПРИЛОЖЕНИИ 1А) |

2.3		Кроме того, по каждому типу двигателя, относящегося к серии двигателей, органу, предоставляющему официальное утверждение, сообщается информация, требуемая согласно Приложению 1В - Добавлению В.

___________________

1	Ненужное вычеркнуть.

2	Указать допустимые отклонения".

Приложение 1В - Добавление, изменить название следующим образом:

"Приложение 1В - Добавление В"

_______

# Text boxes

GE.02-21466   (R)    060502    060502