| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/56 20 August 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать восьмая сессия,

12-15 ноября 2002 года, пункт 5.2.11 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 5 К ПОПРАВКАМ

СЕРИИ 02 К ПРАВИЛАМ № 48

(Установка устройств освещения и световой сигнализации)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой

сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее сорок восьмой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положены документы  TRANS/WP.29/GRE/2002/8 и  TRANS/WP.29/GRE/2002/14 с поправками, дополненные сводом "Переходных положений", которые были предложены экспертом Рабочей группы "Брюссель-1952"  (TRANS/WP.29/GRE/48, пункты 19-22).

_____

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через ИНТЕРНЕТ: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 6.3.4.2 исправить следующим образом:

"6.3.4.2	По высоте:

минимум:		не менее 250 мм над поверхностью земли;

максимум:		для транспортных средств категорий М1 и N2 не более 800 мм над поверхностью земли;  для всех других категорий транспортных средств максимальная высота не предусмотрена.

Однако ни одна из точек на видимой поверхности в направлении исходной оси не должна находиться выше наиболее высокой точки видимой поверхности в направлении исходной оси фары ближнего света".

Пункты 6.4 - 6.4.6 исправить следующим образом:

"6.4		ЗАДНЯЯ ФАРА

6.4.1		Установка

Обязательная на автомобилях и прицепах категорий О2, О3 и О4.  Факультативна на прицепах категории О1.

6.4		Количество

6.4.2.1	Одно устройство обязательно и второе устройство факультативно на автомобилях категории М1 и на всех других транспортных средствах, длина которых не превышает 6 000 мм.

6.4.2.2	Два устройства обязательно и два устройства факультативно на всех транспортных средствах, длина которых превышает 6 000 мм, кроме транспортных средств категории М1.

6.4.3		Схема монтажа

Специальных предписаний нет.

6.4.4		Размещение

6.4.4.1	По ширине:	специальных предписаний нет.

6.4.4.2	По высоте:  	не менее 250 мм и не более 1 200 мм над поверхностью

земли.

6.4.4.3	По длине:		сзади транспортного средства.

Вместе с тем оба факультативных устройства, упомянутых в пункте 6.4.2.2, в случае их использования должны устанавливаться сбоку или сзади транспортного средства в соответствии с предписаниями пунктов 6.4.5 и пунктов 6.4.6.

6.4.5	Геометрическая видимость

Она определяется углами α и β, указанными в пункте 2.13;

α	=	15º вверх и 5º вниз;

β	=	45º вправо и влево, если установлено только одно устройство;

45º градусов наружу и 30º внутрь, если имеется два устройства.

Исходные оси обоих факультативных устройств, упомянутых в пункте 6.4.2.2, если они устанавливаются сбоку транспортного средства, направлены в сторону горизонтально с наклоном 10º±5º по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства.

6.4.6	Направление

Назад и в сторону, как указано в пункте 6.4.5 выше.

Все задние фары, установленные на транспортном средстве, не должны вызывать излишнего ослепления у других участников дорожного движения или причинять им излишних неудобств".

Пункт 6.4.7.2 исправить следующим образом:

"6.4.7.2	Кроме того, электрическое подключение обоих факультативных устройств, упомянутых в пункте 6.4.2.2, должно осуществляться таким образом, чтобы эти устройства нельзя было включить без включения огней, упомянутых в пункте 5.11".

Добавить новые пункты 12.9 - 12.12 в следующей редакции:

"12.9	Начиная с официальной даты вступления в силу Дополнения 5 к поправкам серии 02 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не может отказывать в предоставлении официальных утверждений на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками Дополнением 5 к поправкам серии 02.

12.10	Через 36 месяцев после даты вступления в силу Дополнения 5 к поправкам серии 02 Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если тип транспортного средства, подлежащий официальному утверждению, соответствует требованиям настоящих Правил с внесенными в них поправками Дополнением 5 к поправкам серии 02.

12.11	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, не могут отказать в распространении официальных утверждений, предоставленных на основании поправок предшествующих серий к настоящим Правилам, включая Дополнение 4 к поправкам серии 02.

12.12	Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают предоставлять официальные утверждения транспортных средств тех типов, которые соответствуют предписаниям настоящих Правил с внесенными в них поправками Дополнением 4 к поправкам серии 02, в течение 36 месяцев после официальной даты вступления в силу Дополнения 5 к поправкам серии 02".

-----

# Text boxes

GE.02-23674   (R)     250902   250902