Distr.

GÉNÉRALE

TRANS/WP.29/GRE/2002/25

17 juillet 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Groupe de travail de l’éclairage et de
la signalisation lumineuse (GRE)
(Quarante-neuvième session,
30 septembre-4 octobre 2002,
point 1.4 de l’ordre du jour)

PROPOSITION DE PROJET D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT No 48

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

Communication de l’expert des Pays-Bas

Note:	Le texte reproduit ci-après, établi par l’expert des Pays-Bas, vise à améliorer le texte concernant la présence de projecteurs et à permettre d’installer une paire supplémentaire de feux-route sur les poids lourds. Il est fondé sur un document distribué sans cote (document informel no 15) à la quarante-huitième session du GRE (TRANS/WP.29/GRE/48, par. 23).

____________

_________________

Note: Le présent document est distribué uniquement aux experts de l’éclairage et de la signalisation lumineuse.

A.	PROPOSITION

Paragraphe 5.22, modifier comme suit:

«5.22	À l’exception des catadioptres, un feu, même s’il porte une marque d’homologation, n’est pas considéré comme présent s’il n’est pas possible de le faire fonctionner simplement en y plaçant une lampe à incandescence et lorsqu’il est isolé en permanence de son alimentation électrique (câblage retiré).»

Paragraphe 6.1.2, modifier comme suit:

«6.1.2	Nombre

Deux ou quatre

Pour les véhicules de la catégorie N3:
Il est possible d’installer deux feux-route supplémentaires, à condition de ne pas pouvoir allumer plus de quatre projecteurs en même temps.

Les véhicules déjà équipés de…»

Paragraphe 6.1.7.1, modifier comme suit:

«6.1.7.1	L’allumage des feux-route peut s’effectuer simultanément ou par paire. Lorsque deux feux-route supplémentaires sont montés, comme autorisé au paragraphe 6.1.2 pour les véhicules de la catégorie N3 uniquement, on ne doit pas pouvoir allumer plus de deux paires simultanément. Lors du passage des faisceaux-croisement en faisceaux-route, l’allumage…»

*     *     *

B.	MOTIFS

À sa quarante-septième session, le GRE a examiné le document TRANS/WP.29/GRE/2001/38, établi par les Pays-Bas, présentant une interprétation du paragraphe 5.22 du Règlement no 48. La majorité des experts s’est ralliée aux vues exprimées par l’expert néerlandais, encore que des objections aient été formulées. En conclusion, le GRE a accepté l’idée d’autoriser l’installation de feux-route supplémentaires sur les véhicules lourds (de la catégorie N3) lorsque le nombre total de projecteurs allumés en même temps reste limité à quatre, et a invité l’expert néerlandais à proposer, pour examen à la session suivante, des amendements au Règlement no 48 éliminant le problème d’interprétation.

-----