| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/4 21August 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ

по вопросам безопасности и Рабочей группы

по перевозкам опасных грузов

(Берн, 24-28 марта 2003 года)

ПОРОЖНИЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Представлено правительством Лихтенштейна*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) приведенное ниже предложение.

На основе неофициального документа INF.19, представленного на последнем Совместном совещании (Берн, 18-22 марта 2002 года), предлагается включить в главу 5.4 новое специальное положение следующего содержания:

"К порожним автоцистернам, а также к порожним съемным цистернам, порожним контейнерам-цистернам, порожним транспортным средствам-батареям, порожним переносным цистернам, порожним МЭГК, порожним вагонам-цистернам, порожним транспортным средствам и порожним контейнерам для перевозки массовых грузов,

порожним газовым баллонам вместимостью более 1 000 литров, порожним КСГМГ и порожней крупногабаритной таре, содержавшим опасный груз, применяются те же требования, что и к таре с грузом, если только не приняты соответствующие меры для устранения любой опасности.  Соответствующими принятые меры являются в том случае, если упомянутые транспортные средства, КСГМГ и крупногабаритная тара очищены и дегазированы.  В этих случаях должно находиться на транспортном средстве или быть приложено к транспортной накладной свидетельство об очистке".

Обоснование:

Чтобы не нести расходов на очистку и обойти выполнение требований ДОПОГ, касающихся, например, перевозки пассажиров и запретов на проезды по дорогам или туннелям применительно к транспортным средствам, на которые распространяются требования маркировки/знаков опасности, на обратном пути водители транспортных средств маскируют оранжевые таблички и таблички со знаками опасности.  В этих случаях соответствующим органам весьма сложно осуществлять необходимый контроль.  Еще более серьезная проблема возникает в случае дорожно-транспортных происшествий, требующих вмешательства аварийных служб.  Транспортного документа и письменных инструкций не существует.  Оранжевые таблички, а также таблички со знаками опасности либо снимаются, либо маскируются.  Еще более острая проблема возникает в случае незаконной очистки.  В результате происходит загрязнение вод и окружающей среды, имеющее непредсказуемые последствия.  Хотя к транспортным средствам, перевозящим порожние неочищенные КСГМГ или порожнюю неочищенную крупногабаритную тару, не применяются требования, касающиеся маркировки/знаков опасности, разумно иметь для предъявления свидетельство об очистке, подтверждающее очистку и дегазацию.

В этой связи Лихтенштейн поддерживает усилия "European Federation of Tankcleaning Organizations Eftco (EFTCO)" ("Европейская федерация предприятий по очистке резервуаров (ЭФТКО)") и ее членов во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Испании и Великобритании, которые в сотрудничестве с ЕСФХП пытаются разработать единообразное европейское свидетельство об очистке.

-----

# Footnotes

* 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/4.

# Text boxes

GE.02-23796   (R)     041102     041102