| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/29 2 January 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по

вопросам безопасности и Рабочей группы по

перевозкам опасных грузов

(Берн, 24-28 марта 2003 года)

ЧАСТЬ 1 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

РАЗДЕЛ 1.2.1:  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Передано Международным союзом железных дорог (МСЖД)*

Существо предложения:

Классификация смесей легковоспламеняющихся жидкостей, содержащих малые количества растворенных газов, согласно действующим вариантам МПОГ/ДОПОГ/

ВОПОГ представляет собой весьма трудную или даже невыполнимую задачу.

_________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2003/29.

Предлагаемое решение:

Включить в раздел 1.2.1 определение температуры (начала) кипения.

Справочные документы:

TRANS/WP.15/AC.1/2002/39/OCTI/RID/GT-III/2002/39

TRANS/WP.15/AC.1/90/OCTI/RID/GT-III/2002-B, пункт 48.

# Введение

На своей сессии в сентябре 2002 года Совместное совещание обсудило представленный МСЖД документ, касающийся проблем с классификацией смесей легковоспламеняющихся жидкостей, содержащих малые количества растворенных газов, таких, как конденсаты природного газа.

В результате обсуждений Совместное совещание предложило МСЖД представить предложение относительно включения определения температуры (начала) кипения, с тем чтобы урегулировать проблему перевозки в цистернах легковоспламеняющихся смесей, содержащих малые количества растворенных газов, у которых температура начала кипения составляет менее 35°С, но давление паров не превышает 110 кПа.

# Предложение

Включение в раздел 1.2.1 общего определения "температура кипения" и специального определения "температура начала кипения".

Включить нижеследующее определение (источник:  Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press):

"Температура кипения" означает температуру, при которой жидкая и газовая фазы вещества находятся в равновесии при заданном давлении.  Стандартная температура кипения - это температура кипения при стандартном атмосферном давлении (101,325 кПа).

Помимо этого, в связи с данным определением включить новое определение "температура начала кипения" в соответствии со стандартом ASTM D 86-01:

"Температура начала кипения смесей" означает приведенное к стандартным условиям показание термометра, полученное в стандартизированном дистилляционном аппарате, которое регистрируется в момент отрыва первой капли конденсата от нижнего конца конденсаторной трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Требования этого определения считаются выполненными, если применяется следующий стандарт:

ASTM D86-01:  "Стандартный метод перегонки нефтепродуктов при атмосферном давлении", опубликованный в сентябре 2001 года ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States.

# Обоснование

Безопасность:	Существующий уровень безопасности не изменится.  Если концентрация растворенных газов в смеси будет слишком высокой, давление паров смеси будет составлять более 110 кПа и потребуется цистерна более высокого по уровню требований типа.

Практическая	Это предложение позволит классифицировать

осуществимость:	легковоспламеняющиеся смеси жидкостей, содержащие малые количества газов, в соответствии с процедурами, предусмотренными в части 2 МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, и в соответствии со стандартом, который используется нефтяной отраслью повсюду в мире.

Возможность	Задача обеспечение применения облегчиться, поскольку уже

обеспечения применения:	не будет сомнений по поводу правильности классификации таких смесей.

_______

# Text boxes

GE.03-20031   (R)	290103    290103