| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2003/37 13 January 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Берн, 24-28 марта 2003 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ И ДОПОГ

Передано правительством Франции*

Главы 3.3 и 4.1

Положения, касающиеся перевозки отработавших литиевых элементов и батарей

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Перевозка отработавших элементов, собираемых в пунктах продажи с целью их уничтожения, является невозможной в условиях МПОГ/ДОПОГ. В частности, нереально требовать, чтобы каждый элемент был изолирован в отдельности. |
| Предлагаемое решение: | Смягчить требования к упаковке, применяемые при таких перевозках (инструкция Р903). Освободить от действия требований МПОГ/ДОПОГ перевозку малогабаритной тары, используемой при сборе этих изделий в торговых точках. |

________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT/III/2003/37.

# Введение

Во исполнение европейской директивы 91/157/СЕ введена система уничтожения отработавших элементов.

Сбор отработавших элементов любого типа (будь то литиевые или иные), как правило, осуществляется в пунктах продажи.  На этом уровне невозможно производить их сортировку.  Поэтому в сборных баках содержится некоторое количество литиевых элементов или батарей, которые должны перевозиться под № ООН 3090.

На этом этапе такие элементы загружаются "навалом" в баки и затем перевозятся в этих баках в места сортирования, где они помещаются в более крупную по размерам тару (барабаны) для доставки в центры сортирования и обработки.

Ни на одном этапе этого процесса нереально требовать отделения литиевых элементов и батарей с целью их упаковки в соответствии с требованиями МПОГ/ДОПОГ.

Кроме того, нельзя требовать, чтобы руководители торговых точек, где осуществляется их сбор (например, речь может идти о фотомагазине или пункте розничной продажи электронной техники, равно как и о универсальном магазине) компетентно разбирались в вопросах, относящихся к области МПОГ/ДОПОГ.

Поэтому Совместному совещанию представляются нижеследующие предложения.

# Предложения

1)	Добавить инструкцию по упаковке Р903 b), применимую к № ООН 3090 и 3091, следующего содержания:

Р903 b)

Отработавшие элементы и батареи, в которых содержание лития или литиевого эквивалента не превышает 8 г и которые собираются с целью их уничтожения вместе с другими отработавшими элементами или отдельно, могут перевозиться без обеспечения их индивидуальной защиты при следующих условиях: 1) в барабанах 1Н2, отвечающих требованиям испытаний для группы упаковки II; 2) в сборных баках из непроводимого материала, отвечающих общим требованиям разделов 4.1.1 и 4.1.3, при массе брутто менее 30 кг. Во всех случаях свободное пространство в таре должно заполняться надлежащим прокладочным материалом, с тем чтобы ограничить перемещение элементов во время перевозки.

2)	Изменить устаревшую формулировку специального положения 636 следующим образом:

636	Отработавшие элементы и батареи, собранные и предъявленные для перевозки с целью их уничтожения вместе с другими элементами или отдельно, не подпадают под действие других положений МПОГ/ДОПОГ, если они отвечают следующим условиям:

а)	содержание лития или литиевого эквивалента в каждом элементе или каждой батарее не превышает 8 г;

b)	соблюдаются положения инструкции Р903 b) 2);

с)	на каждой упаковке имеется надпись, указывающая на то, что в упаковке содержатся литиевые элементы или батареи и что в случае повреждения упаковки должны применяться специальные процедуры.

Обоснование

| Безопасность: | Такие перевозки, осуществляемые в разных странах, являющихся договаривающимися сторонами, в порядке отступления от правил, не привели к возникновению каких-либо особых проблем. Проведенные в Германии исследования, касавшиеся, в частности, сбора элементов в Гамбурге, показали, что вероятность опасных реакций вследствие короткого замыкания очень незначительна. |
| --- | --- |
| Практическая осуществимость: | Никаких особых проблем не возникнет. Эти положения, напротив, облегчат сбор элементов. |
| Переходные меры: | Не предусматриваются. |

________

# Text boxes

GE.03-20270   (R)    310103    310103