| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/176/Add.1 16 February 2004 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

###### Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ О РАБОТЕ ЕЕ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИИ

(19-23 января 2004 года)

Добавление 1

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ

4.1.1.19.6		Перечень эквивалентов

В нижеследующей таблице (перечень эквивалентов) опасные вещества приведены в порядке их номеров ООН.  Как правило, в каждой строке указано одно опасное вещество, одна одиночная позиция или одна сводная позиция, которым присвоен отдельный номер ООН.  Однако для одного и того же номера ООН могут быть использованы несколько последовательно расположенных строк, если вещества, относящиеся к одному и тому же номеру ООН, имеют разные наименования (например, отдельные изомеры из группы веществ), разные химические свойства, разные физические свойства и/или для них предписаны разные условия перевозки.  В таких случаях одиночная позиция или сводная позиция в рамках данной группы упаковки указываются в последней из таких последовательно расположенных строк.

Колонки 1-4 используются для идентификации вещества для целей настоящего подраздела по аналогии со структурой таблицы А, приведенной в главе 3.2.  В последней колонке указывается(ются) стандартная(ые) жидкость(и), к которой(ым) может быть отнесено соответствующее вещество.

Подробные пояснения к колонкам:

Колонка 1	№ ООН

В этой колонке указан номер ООН

-	опасного вещества, если этому веществу присвоен отдельный номер ООН, или

-	сводной позиции, к которой отнесены опасные вещества, не указанные по именованию в соответствии с критериями части 2 ("схемы принятия решения").

Колонка 2а	Надлежащее отгрузочное наименование или техническое название

В этой колонке указано наименование вещества, наименование одиночной позиции, которое может охватывать различные изомеры, или наименование сводной позиции.

Указанное наименование может отличаться от применимого надлежащего отгрузочного наименования.

Колонка 2b 	Описание

В этой колонке содержится описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции в тех случаях, когда классификация, условия перевозки и/или химическая совместимость вещества могут варьироваться.

Колонка 3а	Класс

В этой колонке указан номер класса, название которого охватывает данное опасное вещество.  Этот номер класса присваивается в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в части 2.

Колонка 3b 	Классификационный код

В этой колонке указан классификационный код, присвоенный опасному веществу в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в части 2.

Колонка 4	Группа упаковки

В этой колонке указан номер группы упаковки (I, II или III), присвоенный данному опасному веществу.  Эти номера группы упаковки присваиваются на основе процедур и критериев, изложенных в части 2.  Некоторые вещества не отнесены к группам упаковки.

Колонка 5	Стандартная жидкость

В этой колонке указана - в качестве точного эквивалента - стандартная жидкость или комбинация стандартных жидкостей, к которым может быть отнесено данное вещество, или содержится ссылка на правило для сводных позиций, изложенное в пункте 4.1.1.19.5.

Таблица 4.1.1.19.6:   Перечень эквивалентов

| Номер ООН | Наименование и описание или техническое название 3.1.2 | КЛАСС 2.2 | Классифи-кационный код 2.2 | Группа упаковки 2.1.1.3 | Стандартная жидкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2а) | (2b) | (3а) | (3b) | (4) | (5) |
| 1090 | Ацетон |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов Замечание: применяется только в том случае, если доказано, что просачивание вещества из упаковки, предназначенной для перевозки, происходит в приемлемых пределах |
| 1093 | Акрилонитрил стабилизированный |  | 3 | FT1 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1104 | Амилацетаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1105 | Пентанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1106 | Амиламины | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | FC | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1109 | Амилформиаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1120 | Бутанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1123 | Бутилацетаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1125 | н-Бутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1128 | н-Бутилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1129 | Бутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1133 | Клеи | содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1139 | Раствор для нанесения покрытия | включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек | 3 | F1 | I/II/III | Правила для сводных позиций |
| 1145 | Циклогексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1146 | Циклопентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1153 | Эфир диэтиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1154 | Диэтиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1158 | Диизопропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1160 | Диметиламина водный раствор |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1165 | Диоксан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1169 | Экстракты ароматические жидкие |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1170 | Этанол или этанола раствор | водный раствор | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1171 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1172 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля и кислоты уксусной |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1173 | Этилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1177 | 2-Этилбутилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1178 | 2-Этилбутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1180 | Этилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1188 | Эфир монометиловый этиленгликоля |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1189 | Эфир монометиловый этиленгликоля и кислоты уксусной |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 1190 | Этилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1191 | Альдегиды октиловые | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1192 | Этиллактат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1195 | Этилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1197 | Экстракты ароматные жидкие |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1198 | Формальдегида раствор легковоспламеняющийся | водный раствор, температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | FC | III | Уксусная кислота |
| 1202 | Топливо дизельное | соответствующее стандарту EN 590: 1993 или с температурой вспышки не более 100°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Газойль | температура вспышки не более 100°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Топливо печное, легкое | крайне легкое | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1202 | Топливо печное, легкое | соответствующее стандарту EN 590: 1993 или с температурой вспышки не более 100 °C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1203 | Бензин моторный или газолин или петрол |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1206 | Гептаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1207 | Гексальдегид | н-Гексальдегид | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1208 | Гексаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1210 | Краска типографская или Материал, используемый с типографской краской | легковоспламеняющаяся (ийся), включая разбавитель или растворитель типографской краски | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1212 | Изобутанол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 1213 | Изобутилацетат |  |  |  |  | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1214 | Изобутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1216 | Изооктены | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1219 | Изопропанол |  | 3 | F1 | II | Уксусная кислота |
| 1220 | Изопропилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1221 | Изопропиламин |  | 3 | FC | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1223 | Керосин |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1224 | 3,3-Диметил-2-бутанон |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1224 | Кетоны жидкие, н.у.к. |  | 3 | F1 | II | Правило для сводных позиций |
| 1230 | Метанол |  | 3 | FT1 | II | Уксусная кислота |
| 1231 | Метилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1233 | Метиламилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1235 | Метиламина водный раствор |  | 3 | FC | II | смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1237 | Метилбутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1247 | Метилметакрилат, мономер стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1248 | Метилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1262 | Октаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1263 | Краска или Материал лакокрасочный | включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу или включая разбавитель или растворитель краски | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1265 | Пентаны | н-Пентан | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1266 | Парфюмерные продукты | содержащие легковоспламеняющиеся растворители | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1268 | Смола каменноугольная, лигроин | давление паров при 50ºС не более 110 кПа | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1268 | Нефти дистилляты, н.у.к., или Нефтепродукты, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1274 | н-Пропанол |  | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 1275 | Пропиональдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1276 | н-Пропилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1277 | Пропиламин | н-Пропиламин | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1281 | Пропилформиаты | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1282 | Пиридин |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 1286 | Масло смоляное |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1287 | Каучука раствор |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1296 | Триэтиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1297 | Триметиламина водный раствор | с массовой долей триметиламина не более 50% | 3 | FC | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1301 | Винилацетат стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1306 | Антисептики для древесины жидкие |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1547 | Анилин |  | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 1590 | Дихлоранилины жидкие | чистые изомеры и изомерная смесь | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 1602 | Краситель жидкий токсичный, н.у.к., или Полупродукт синтеза красителей жидкий токсичный, н.у.к. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1604 | Этилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1715 | Ангидрид уксусный |  | 8 | CF1 | II | Уксусная кислота |
| 1717 | Ацетилхлорид |  | 3 | FC | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1718 | Кислота бутилфосфорная |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 1719 | Сероводород | водный раствор | 8 | C5 | III | Уксусная кислота |
| 1719 | Щелочная жидкость едкая, н.у.к. | неорганическая | 8 | C5 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1730 | Сурьмы пентахлорид жидкий | чистый | 8 | C1 | II | Вода |
| 1736 | Бензоилхлорид |  | 8 | C3 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1750 | Кислоты хлоруксусной раствор | водный раствор | 6.1 | TC1 | II | Уксусная кислота |
| 1750 | Кислоты хлоруксусной раствор | смеси моно и дихлоруксусной кислоты | 6.1 | TC1 | II | Уксусная кислота |
| 1752 | Хлорацетилхлорид |  | 6.1 | TC1 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1755 | Кислоты хромовой раствор | водный раствор, содержащий не более 30% хромовой кислоты | 8 | C1 | II/III | Азотная кислота (55%) |
| 1760 | Цианамид | водный раствор, содержащий не более 50% цианамида | 8 | C9 | II | Вода |
| 1760 | O,O-Диэтилдитиофос-форная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | O,O-Диизопропил-дитиофосфорная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | O,O-Ди-н-протилдитио-фосфорная кислота |  | 8 | C9 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат – насыщенный смачивающий раствор |
| 1760 | Коррозионная жидкость, н.у.к. | температура вспышки более 61°С | 8 | C9 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1761 | Медьэтилендиамина раствор | водный раствор | 8 | CT1 | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1764 | Кислота дихлоруксусная |  | 8 | C3 | II | Уксусная кислота |
| 1775 | Кислота борфтористоводородная | водный раствор, содержащий не более 50% борфтористоводород-ной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 1778 | Кислота кремнефтористо-водородная |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 1779 | Кислота муравьиная |  | 8 | C3 | II | Уксусная кислота |
| 1783 | Гексаметилендиамина раствор | водный раствор | 8 | C7 | II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 1787 | Кислота йодистоводородная | водный раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1788 | Кислота бромистоводородная | водный раствор | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1789 | Кислота хлористоводородная | водный раствор, содержащий не более 38% кислоты | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 1790 | Кислота фтористоводородная | содержащая не более 60% фтористоводородной кислоты | 8 | CT1 | II | Вода допустимый период использования: не более двух лет |
| 1791 | Гипохлорита раствор | водный раствор, содержащий смачивающие вещества, принятые в торговле | 8 | C9 | II/III | Азотная кислота и смачивающий раствор* |
| 1791 | Гипохлорита раствор | водный раствор | 8 | C9 | II/III | Азотная кислота* |
| *) Для № ООН 1791: Испытание должно проводиться только при наличии вентиляционного устройства. Если испытания проводятся с азотной кислотой в качестве стандартной жидкости, то должны использоваться устойчивые к воздействию кислоты вентиляционные устройства и прокладки. Для растворов гипохлорита разрешается также использовать вентиляционные устройства и прокладки того же типа конструкции, устойчивые к воздействию гипохлоритов (например, из силиконового каучука), но не устойчивые к воздействию азотной кислоты. |
| 1793 | Кислота изопропилфосфорная |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 1802 | Кислота хлорная | водный раствор с массовой долей кислоты не более 50% | 8 | CO1 | II | Вода |
| 1803 | Фенолсульфокислота жидкая | изомерная смесь | 8 | C3 | II | Вода |
| 1805 | Кислота фосфорная жидкая |  | 8 | C1 | III | Вода |
| 1814 | Калия гидроксида раствор | водный раствор | 8 | C5 | II/III | Вода |
| 1824 | Натрия гидроксида раствор | водный раствор | 8 | C5 | II/III | Вода |
| 1830 | Кислота серная | содержащая более 51% чистой кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 1832 | Кислота серная, отработанная | химически устойчивая | 8 | C1 | II | Вода |
| 1833 | Кислота сернистая |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 1835 | Тетраметиламмония гидроксида раствор | водный раствор, температура вспышки более 61°C | 8 | C7 | II | Вода |
| 1840 | Цинка хлорида раствор | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 1848 | Кислота пропионовая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1862 | Этилкротонат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1863 | Топливо авиационное для турбинных двигателей |  | 3 | F1 | I/II/III | Смесь углеводорородов |
| 1866 | Смолы раствор | легковоспламеняющийся | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1902 | Кислота диизооктилфосфорная |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 1906 | Кислота серная, регенерированная из кислого гудрона |  | 8 | C1 | II | Азотная кислота (55%) |
| 1908 | Хлорита раствор | водный раствор | 8 | C9 | II/III | Уксусная кислота |
| 1914 | Бутилпропионаты |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1915 | Циклогексанон |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1917 | Этилакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1919 | Метилакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1920 | Нонаны | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 1935 | Цианида раствор, н.у.к. | неорганический | 6.1 | T4 | I/II/III | Вода |
| 1940 | Кислота тиогликолевая |  | 8 | C3 | II | Уксусная кислота |
| 1986 | Спирты легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1987 | Циклогексанол | технически чистый | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 1987 | Спирты, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 1988 | Альдегиды легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1989 | Альдегиды, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1992 | 2,6-цис-Диметилморфолин |  | 3 | FT1 | III | Смесь углеводородов |
| 1992 | Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная, н.у.к. |  | 3 | FT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 1993 | Виниловый эфир пропионовой кислоты |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1993 | (1-Метокси-2-пропил) ацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 1993 | Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2014 | Водорода пероксида водный раствор | содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода, стабилизированный, если необходимо | 5.1 | OC1 | II | Азотная кислота |
| 2022 | Кислота крезиловая | жидкая смесь, содержащая крезолы, ксиленолы и метилфенолы | 6.1 | TC1 | II | Уксусная кислота |
| 2030 | Гидразина водный раствор | с массовой долей гидразина не менее 37%, но не более 64% | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2030 | Гидразина гидрат | водный раствор, содержащий 64% гидразина | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2031 | Кислота азотная | кроме красной дымящей, с содержанием чистой кислоты не более 55% | 8 | CO1 | II | Азотная кислота |
| 2045 | Изобутиральдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2050 | Диизобутилена изомерные соединения |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2053 | Метилизобутилкарбинол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2054 | Морфолин |  | 3 | CF1 | I | Смесь углеводородов |
| 2057 | Трипропилен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2057 | Трипропилен | температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2058 | Валеральдегид | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2059 | Нитрицеллюлозы раствор легковоспламеняющийся |  | 3 | D | I/II/III | Правило для сводных позиций: в отступление от общей процедуры это правило может применяться к растворителям с классфикационным кодом F1 |
| 2075 | Хлораль безводный, стабилизированный |  | 6.1 | T1 | II | Смачивающий раствор |
| 2076 | Крезолы жидкие | чистые измеры и изомерная смесь | 6.1 | TC1 | II | Уксусная кислота |
| 2078 | Толуолдиизоцианат | жидкий | 6.1 | T1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2079 | Диэтилентриамин |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов |
| 2209 | Формальдегида раствор | водный раствор, содержащий 37% формальдегида, содержание метанола: 8-10% | 8 | C9 | III | Уксусная кислота |
| 2209 | Формальдегида раствор | водный раствор, содержащий не менее 25% формальдегида | 8 | C9 | III | Вода |
| 2218 | Кислота акриловая стабилизированная |  | 8 | CF1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2227 | н-Бутилметакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2235 | Хлорбензилхлорид жидкий | пара-Хлорбензилхлорид | 6.1 | T2 | III | Смесь углеводородов |
| 2241 | Циклогептан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2242 | Циклогептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2243 | Циклогексилацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2244 | Циклопентанол |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2245 | Циклопентанон |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2247 | н-Декан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2248 | Ди-н-бутиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов |
| 2258 | 1,2-Припилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2259 | Триэтилентетрамин |  | 8 | C7 | II | Вода |
| 2260 | Трипропиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2263 | Диметилциклогексаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2264 | N,N-Диметилцикло-гексиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2265 | N,N-Диметилформамид |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2266 | Диметил-N-пропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2269 | 3,3'-Иминодипропиламин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2270 | Этиламина водный раствор | содержащий не менее 50%, но не более 70% этиламина, температура вспышки ниже 23 °C, коррозионный или слабокоррозионный | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2275 | 2-Этилбутанол |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2276 | 2-Этилгексиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2277 | Этилметакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2278 | н-Гептен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2282 | Гексанолы | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2283 | Изобутилметакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2286 | Пентаметилгептан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2287 | Изогептены |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2288 | Изогексены |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2289 | Изофорондиамин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2293 | 4-Метокси-4-метилпентанон-2 |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2296 | Метилциклогексан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2297 | Метилциклогексанон | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2298 | Метилциклопентан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2302 | 5-Метилгексанон-2 |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2308 | Кислота нитрозилсерная жидкая |  | 8 | C1 | II | Вода |
| 2309 | Октадиен |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2313 | Пиколины | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2317 | Натрия купроцианида раствор | водный раствор | 6.1 | T4 | I | Вода |
| 2320 | Тетраэтиленпентамин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2324 | Триизобутилен | смесь моноолефинов C12, температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2326 | Триметилциклогексил-амин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2327 | Триметилгексаметилен- диамины | чистые изомеры и изомерная смесь | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2330 | Ундекан |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2336 | Аллилформиат |  | 3 | FT1 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2348 | Бутилакрилаты стабилизированные |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2357 | Циклогексиламин | температура вспышки от 23°C до 61оС | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2361 | Диизобутиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2366 | Диэтилкарбонат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2367 | альфа-Метилвалер- альдегид |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2370 | Гексен-1 |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2372 | 1,2-Ди-(диметиламино)-этан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2379 | 1,3-Диметилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2383 | Дипропиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2385 | Этилизобутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2393 | Изобутилформиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2394 | Изобутилпропионат | температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2396 | Альдегид метакриловый стабилизированный |  | 3 | FT1 | II | Смесь углеводородов |
| 2400 | Метилизовалерат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2401 | Пиперидин |  | 8 | CF1 | I | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2403 | Изопропенилацетат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2405 | Изопропилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2406 | Изопропилизобутират |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2409 | Изопропилпропионат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2410 | 1,2,3,6-Тетрагидро-пиридин |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2427 | Калия хлората водный раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2428 | Натрия хлората водный раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2429 | Кальция хлората водный раствор |  | 5.1 | O1 | II/III | Вода |
| 2436 | Кислота тиоуксусная |  | 3 | F1 | II | Уксусная кислота |
| 2457 | 2,3-Диметилбутан |  | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 2491 | Этаноламин |  | 8 | C7 | III | Смачивающий раствор |
| 2491 | Этаноламина раствор | водный раствор | 8 | C7 | III | Смачивающий раствор |
| 2496 | Ангидрид пропионовый |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2524 | Этилортоформиат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2526 | Фурфуриламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2527 | Изобутилакрилат стабилизированный |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2528 | Изобутилизобутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2529 | Кислота изомасляная |  | 3 | FC | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2531 | Кислота метакриловая стабилизированная |  | 8 | C3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2542 | Трибуламин |  | 6.1 | T1 | II | Смесь углеводородов |
| 2560 | 2-Метилпентанол-2 |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2564 | Кислоты трихлоруксусной раствор | водный раствор | 8 | C3 | II/III | Уксусная кислота |
| 2565 | Дициклогексиламин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2571 | Кислота этилсерная |  | 8 | C3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2571 | Кислоты алкилсерные |  | 8 | C3 | II | Правило для сводных позиций |
| 2580 | Алюминия бромида раствор | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2581 | Алюминия хлорида раствор | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2582 | Железа (III) хлорида раствор | водный раствор | 8 | C1 | III | Вода |
| 2584 | Метансульфокислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Алкилсульфокислоты жидкие | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2584 | Бензолсульфокислота | содержащая более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Толуолсульфокислоты | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2584 | Арилсульфокислоты жидкие | содержащие более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2586 | Метансульфокислота | содержащая не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Алкилсульфокислоты жидкие | содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | н-Бутилацетат/ - насыщенный смачивающий раствор |
| 2586 | Бензолсульфокислота | содержащая не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | Вода |
| 2586 | Толуолсульфокислоты | содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | Вод |
| 2586 | Арилсульфокислоты жидкие | содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 8 | C1 | III | н-Бутилацетат/н-бутил- ацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2610 | Триаллиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2614 | Спирт металлиловый |  | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2617 | Метилциклогексанолы | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 61°С | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 2619 | Диметилбензиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2620 | Амилбутираты | чистые изомеры и изомерная смесь, температура вспышки от 23°С до 61°С | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/н-бутил ацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2622 | Глицидальдегид | температура вспышки ниже 23°C | 3 | FT1 | II | Смесь углеводородов |
| 2626 | Кислоты хлорноватой водный рствор | содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 5.1 | O1 | II | Азотная кислота |
| 2656 | Хинолин | температура вспышки более 61°C | 6.1 | T1 | III | Вода |
| 2672 | Аммиака раствор | в воде, с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 8 | C5 | III | Вода |
| 2683 | Аммония сульфида раствор | водный раствор, температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CFT | II | Уксусная кислота |
| 2684 | 3-Диэтиламинопропиламин |  | 3 | FC | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2685 | N,N-Диэтилэтилендиамин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2693 | Бисульфитов водный раствор, н.у.к. | неорганический | 8 | C1 | III | Вода |
| 2707 | Диметилдиоксаны | чистые изомеры и изомерная смесь | 3 | F1 | II/III | Смесь углеводородов |
| 2733 | Aмины легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. или Полиамины легковоспламеняющиеся, коррозионные, н.у.к. |  | 3 | FC | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2734 | Ди-втор-бутиламин |  | 8 | CF1 | II | Смесь углеводородов |
| 2734 | Aмины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. или Полиамины жидкие коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. |  | 8 | CF1 | I/II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2735 | Aмины жидкие коррозионные, н.у.к. или Полиамины жидкие коррозионные, н.у.к. |  | 8 | C7 | I/II/III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2739 | Ангидрид масляный |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/н-бутилацет- насыщенный смачивающий раствор |
| 2789 | Кислота уксусная ледяная или Кислоты уксусной раствор | водный раствор с массовой долей кислоты более 80% | 8 | CF1 | II | Уксусная кислота |
| 2790 | Кислоты уксусной раствор | водный раствор с массовой долей кислоты более 10%, но не более 80% | 8 | C3 | II/III | Уксусная кислота |
| 2796 | Кислота серная | содержащая не более 51% чистой кислоты | 8 | C1 | II | Вода |
| 2797 | Жидкость аккумуляторная щелочная | водный раствор гидроксида калия/натрия | 8 | C5 | II | Вода |
| 2810 | 2-Хлор-6-фторбензил-хлорид | стабилизированный | 6.1 | T1 | III | Смесь углеводородов |
| 2810 | 2-Фенилэталон |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2810 | Эфир моногексиловый этиленгликоля |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2810 | Токсичная жидкость органическая, н.у.к. |  | 6.1 | T1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2815 | N-Аминоэтилпиперазин |  | 8 | C7 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2818 | Аммония полисульфида раствор | водный раствор | 8 | CT1 | II/III | Уксусная кислота |
| 2819 | Амилфосфат |  | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 2820 | Кислота масляная | кислота н-масляная | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/н-бутилацет- насыщенный смачивающий раствор |
| 2821 | Фенола раствор | водный раствор, токсичный, нещелочной | 6.1 | T1 | II/III | Уксусная кислота |
| 2829 | Кислота капроновая | кислота н-капроновая | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/н-бутилацет- насыщенный смачивающий раствор |
| 2837 | Бисульфатов водный раствор |  | 8 | C1 | II/III | Вода |
| 2838 | Винилбутират стабилизированный |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/н-бутилацет- насыщенный смачивающий раствор |
| 2841 | Ди-н-амиламин |  | 3 | FT1 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2850 | Пропилена тетрамер | смесь моноолефинов C12, температура вспышки от 23°C до 61°C | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2873 | Дибутиламино-этанол | N,N-Ди-н-бутиламино-этанол | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2874 | Спирт фурфуриловый |  | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2920 | O,O-Диэтилдитиофос-форная кислота | температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CF1 | II | Смачивающий раствор |
| 2920 | O,O-Диметилдитио-фосфорная кислота | температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CF1 | II | Смачивающий раствор |
| 2920 | Водород бромистый | 33% раствор в ледяной уксусной кислоте | 8 | CF1 | II | Смачивающий раствор |
| 2920 | Тетраметиламония гидроксид | водный раствор, температура вспышки от 23°C до 61°C | 8 | CF1 | II | Вода |
| 2920 | Коррозионная жидкость легковоспламеняющаяся, н.у.к. |  | 8 | CF1 | I/II | Правило для сводных позиций |
| 2922 | Аммония сульфид | водный раствор, температура вспышки более 61°C | 8 | CT1 | II | Вода |
| 2922 | Крезолы | водный щелочной раствор, смесь крезолята натрия и калия | 8 | CT1 | II | Уксусная кислота |
| 2922 | Фенол | водный щелочной раствор, смесь фенолята натрия и калия | 8 | CT1 | II | Уксусная кислота |
| 2922 | Натрия гидродифторид | водный раствор | 8 | CT1 | III | Вода |
| 2922 | Коррозионная жидкость токсичная, н.у.к. |  | 8 | CT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2924 | Легковоспламеняющаяся жидкость коррозионная, н.у.к. | слабокоррозионная | 3 | FC | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 2927 | Токсичная жидкость коррозионная органическая, н.у.к. |  | 6.1 | TC1 | I/II | Правило для сводных позиций |
| 2933 | Метил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацет - насыщенный смачивающий раствор |
| 2934 | Изопропил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 2935 | Этил-2-хлорпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 2936 | Кислота тиомолочная |  | 6.1 | T1 | II | Уксусная кислота |
| 2941 | Фторанилины | чистые изомеры и изомерная смесь | 6.1 | T1 | III | Уксусная кислота |
| 2943 | Тетрагидрофурфурил-амин |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 2945 | N-Метилбутиламин |  | 3 | FC | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2946 | 2-Амино-5-диэтиламино-пентан |  | 6.1 | T1 | III | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 2947 | Изопропилхлорацетат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 2984 | Водорода пероксида водный раствор | содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода, стабилизированный, если необходимо | 5.1 | O1 | III | Азотная кислота (55%) |
| 3056 | н-Гептальдегид |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3065 | Напитки алкогольные | содержащие более 24% спирта по объему | 3 | F1 | II/III | Уксусная кислота |
| 3066 | Краска или Материал лакокрасочный | включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу или включая растворитель или разбавитель краски | 8 | C9 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 3079 | Метакрилонитрил стабилизированый |  | 3 | FT1 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3082 | Спиртовый C6-C17 (вторичный) поли (3-6) этоксилат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Спиртовый C12-C15 поли (1-3) этоксилат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Спиртовый C13-C15 поли (1-6) этоксилат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-5 | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Авиационное турбинное топливо JP-7 | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Смола каменноугольная | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Смола каменноугольная, лигроин | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Креозот, полученный из каменноугольной смолы | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Креозот, полученный из древесной смолы | температура вспышки более 61°C | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Крезилдифенилфосфат |  | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Децилакрилат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Диизобутилфталат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Ди-н-бутилфталат |  | 9 | M6 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов |
| 3082 | Углеводороды | жидкие, температура вспышки более 61°C, опасные для окружающей среды | 9 | M6 | III | Правило для сводных позиций |
| 3082 | Изодецилдифенилфосфат |  | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Метилнафталины | изомерная смесь, жидкая | 9 | M6 | III | Смесь углеводородов |
| 3082 | Триарилфосфаты | н.у.к. | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Трикрезилфосфат | содержащий не более 3% орто-изомера | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Триксиленилфосфат |  | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Цинкалкилдитиофосфат | C3-C14 | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Цинкарилдитиофосфат | C7-C16 | 9 | M6 | III | Смачивающий раствор |
| 3082 | Вещество, опасное для окружающей среды, жидкое, н.у.к. |  | 9 | M6 | III | Правило для сводных позиций |
| 3099 | Окисляющая жидкость токсичная, н.у.к. |  | 5.1 | OT1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 | Органический пероксид типа B, C, D, E или F жидкий или Органческий пероксид типа В, С, D, E или F жидкий с регулируемой температурой |  | 5.2 | P1 |  | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор и смесь углеводородов и азотная кислота** |
| ** Для № ООН 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 (за исключением трет-бутилгидропероксида с содержанием пероксида более 40% и надуксусных кислот): Все органические пероксиды в технически чистом виде или в растворе с растворителями, которые с учетом их совместимости охватываются стандартной жидкостью "смесь углеводородов" в настоящем перечне. Совместимость вентиляционных устройств и прокладок с органическими пероксидами может быть проверена также независимо от испытаний по типу конструкции путем проведения лабораторных испытаний с использованием азотной кислоты. |
| 3145 | Бутилфенолы | жидкие, н.у.к. | 8 | C3 | I/II/III | Уксусная кислота |
| 3145 | Алкилфенолы жидкие, н.у.к. | включая гомологи С2-С12 | 8 | C3 | I/II/III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3149 | Водорода пероксида и кислоты надуксусной смесь стабилизированная | содержащая № ООН 2790 кислоту уксусную, № ООН 2796 кислоту серную и/или № ООН 1805 кислоту фосфорную, воду и не более 5% надуксусной кислоты | 5.1 | OC1 | II | Смачивающий раствор и азотная кислота |
| 3210 | Хлораты неорганические, водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3211 | Перхлораты неорганические, водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3213 | Броматы неорганические, водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3214 | Перманганаты неорганические, водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | О1 | II | Вода |
| 3216 | Персульфаты неорганические, водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | О1 | III | Смачивающий раствор |
| 3218 | Нитраты неорганические, водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3219 | Нитриты неорганические, водный раствор, н.у.к. |  | 5.1 | О1 | II/III | Вода |
| 3264 | Меди хлорид | водный раствор, слабокоррозионный | 8 | С1 | III | Вода |
| 3264 | Гидроксиламина сульфат | 25% водный раствор | 8 | С1 | III | Вода |
| 3264 | Кислота фосфористая | водный раствор | 8 | С1 | III | Вода |
| 3264 | Коррозионная жидкость кислая неорганическая, н.у.к. | температура вспышки более 61°С | 8 | С1 | I/II/III | Правило для сводных позиций: не применяется к смесям, в состав которых входят следующие компоненты: № ООН 1830, 1832, 1906 и 2308 |
| 3265 | Кислота метоксиуксусная |  | 8 | С3 | I | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Аллилсукциновый ангидрид |  | 8 | С3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Дитиогликолевая кислота |  | 8 | С3 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Бутилфосфат | смесь моно- и дибутилфосфата | 8 | C3 | III | Смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота каприловая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат - насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота изовалериановая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота пеларгоновая |  | 8 | C3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кисота пировиноградная |  | 8 | С3 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3265 | Кислота валериановая |  | 8 | C3 | III | Уксусная кислота |
| 3265 | Коррозионная жидкость кислая органическая, н.у.к. | температура вспышки более 61°С | 8 | C3 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3266 | Натрия гидросульфид | водный раствор | 8 | C5 | II | Уксусная кислота |
| 3266 | Натрия сульфид | водный раствор, слабокоррозионный | 8 | C5 | III | Уксусная кислота |
| 3266 | Коррозионная жидкость щелочная неорганическая, н.у.к. | температура вспышки более 61°С | 8 | C5 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3267 | 2,2'-(Бутилимино)-диэтанол |  | 8 | C7 | II | Смесь углеводородов и смачивающий раствор |
| 3267 | Коррозионная жидкость щелочная органическая, н.у.к. | температура вспышки более 61°С | 8 | C7 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3271 | Эфир монобутиловый этилен гликоля | температура вспышки 61° | 3 | F1 | III | Уксусная кислота |
| 3271 | Эфир, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 3272 | Эфир трет-бутиловый акриловой кислоты |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Изобутилпропионат | температура вспышки ниже 23°C | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Метилвалерат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Триметил-орто-формиат |  | 3 | F1 | II | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Этилвалерат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Изобутилизовалерат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | н-Амилпропионат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | н-Бутилбутират |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Метиллактат |  | 3 | F1 | III | н-Бутилацетат/ н-бутилацетат-насыщенный смачивающий раствор |
| 3272 | Эфир сложный, н.у.к. |  | 3 | F1 | II/III | Правило для сводных позиций |
| 3287 | Натрия нитрит | 40% водный раствор | 6.1 | T4 | III | Вода |
| 3287 | Токсичная жидкость неорганическая, н.у.к. | , | 6.1 | T4 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3291 | Отходы больничного происхождения разные, н.у.к. | жидкие | 6.2 | I3 | II | Вода |
| 3293 | Гидразина водный раствор | с массовой долей гидразина не более 37% | 6.1 | Т4 | III | Вода |
| 3295 | Гептены | н.у.к. | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | Нонаны | н.у.к., температура вспышки ниже 23 °C | 3 | F1 | II | Смесь углеводородов |
| 3295 | Деканы | н.у.к. | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | 1,2,3-Триметилбензол |  | 3 | F1 | III | Смесь углеводородов |
| 3295 | Углеводороды жидкие, н.у.к. |  | 3 | F1 | I/II/III | Правило для сводных позиций |
| 3405 | Брия хлората раствор | водяой раствор | 5.1. | ОТ1 | II/III | Вода |
| 3406 | Бария перхлората раствор | водный раствор | 5.1 | ОТ1 | II/III | Вода |
| 3408 | Свинца перхлората раствор | водный раствор | 5.1 | ОТ1 | II/III | Вода |
| 3413 | Калия цианида раствор | водный раствор | 6.1 | Т4 | I/II/III | Вода |
| 3414 | Натрия цианида раствор | водный раствор | 6.1 | Т4 | I/II/III | Вода |
| 3415 | Натрия фторида раствор | водный раствор | 6.1 | Т4 | III | Вода |
| 3422 | Калия фторида раствор | водный раствор | 6.1 | Т4 | III | Вода |

_______

# Text boxes

GE.04-20731   (R)   020304   020304