| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2004/8 31 October 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Семьдесят пятая сессия,

Женева, 19-23 января 2004 года

Пункт 5 а) повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Пункт 3.4.3 b) ДОПОГ:  применение предельного значения давления, предусмотренного

в пункте 6.2.4.1.5 (новый), к ЕМКОСТЯМ МАЛЫМ, СОДЕРЖАЩИМ ГАЗ (ГАЗОВЫМ БАЛЛОНЧИКАМ), № ООН 2037, классификационные коды 5А и 5О,

которые перевозятся под кодом LQ2

Передано правительством Австрии

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Согласно тексту пункта 3.4.3 b), принятому на сессии Совместного совещания осенью 2003 года, в частности, все ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), № ООН 2037, классификационные коды 5А и 5О, перевозимые под кодом LQ2, подпадают под действие положений пункта 6.2.4.1.5 (новый), в котором устанавливается предельное значение внутреннего давления 1,32 МПа (13,2 бара), что абсолютно не оправдано для этих емкостей и не может основываться на каких-либо соображениях техники безопасности. Предлагаемое решение: Изменить текст пункта 3.4.3 b). Справочные документы: Доклад о работе сессии Совместного совещания, состоявшейся осенью 2003 года, и принятые на ней тексты.

Введение

Пункт 3.4.3 ДОПОГ в его нынешнем варианте гласит следующее:

"3.4.3  Кроме случаев, когда в настоящей главе предусмотрено иное, если в колонке 7 таблицы А в главе 3.2 против какого-либо вещества или изделия проставлен один из кодов "LQ1" или "LQ2", то положения других глав ДОПОГ не применяются к перевозке данного вещества или изделия, при условии что:

а)	….;

b)	внутренняя тара отвечает условиям подраздела 6.2.1.2, когда проставлен код "LQ1", и условиям подразделов 6.2.1.2, 6.2.4.1 и 6.2.4.2, когда проставлен код "LQ2".

На сессии Совместного совещания осенью 2003 года на основе предложения Соединенного Королевства, изложенного в документе TRANS/WP.15/AC.1/2003/14, был принят следующий текст пункта 3.4.3 b):

"b)	внутренняя тара отвечает условиям подразделов 6.2.1.2 и 6.2.4.1 - 6.2.4.3".

Кроме того, был принят новый пункт 6.2.4.1.5, содержание которого было взято из пунктов (3) и (4) инструкции по упаковке 204:

"6.2.4.1.5  Внутреннее давление при 50°С не должно превышать двух третей испытательного давления или 1,32 МПа (13,2 бара).  Аэрозоли и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики), должны наполняться таким образом, чтобы при 50°С жидкая фаза не превышала 95% их вместимости".

Благодаря включенной в пункт 3.4.3 b) ссылке на подраздел 6.2.4.1, верхний предел внутреннего давления 1,32 МПа (13,2 бара), предусмотренный в пункте 6.2.4.1.5, отныне будет применяться также к ЕМКОСТЯМ МАЛЫМ, СОДЕРЖАЩИМ ГАЗ (ГАЗОВЫМ БАЛЛОНЧИКАМ), № ООН 2037, классификационные коды 5А и 5О, перевозимым под кодом LQ2.

Однако для этих емкостей верхний предел внутреннего давления 1,32 МПа (13,2 бара), указанный в первом предложении пункта 6.2.4.1.5 (новый), является совершенно неоправданным и не может основываться на каких-либо соображениях техники безопасности.

Эти емкости, у которых внутреннее давление составляет до 200 бар, полностью освобождаются от действия ДОПОГ на основании специального положения 191, если их вместимость не превышает 50 мл.  С другой стороны, эти емкости, миллионы которых производятся компаниями, располагающими предприятиями по их производству и сбыту в Австрии, Венгрии, Германии и США, и которые экспортируются более чем в 65 стран во всем мире, не создают каких-либо проблем с точки зрения безопасности также и в тех случаях, когда они перевозятся в количествах, соответствующих коду LQ2.  Поэтому нет никаких оснований изменять требования, предъявляемые к этим емкостям.

Предложение:

Предлагается добавить в пункт 3.4.3 b) следующее предложение:

"Емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики), № ООН 2037, классификационные коды 5А и 5О, могут, однако, иметь более высокое внутреннее давление, чем давление, указанное в первом предложении пункта 6.4.2.1.5".

Обоснование:

Безопасность			Никаких проблем не возникнет, поскольку эти емкости уже давно перевозятся в соответствии с действующими положениями без каких бы то ни было трудностей.

Практическая осуществимость,	Никаких проблем не возникнет.

возможность обеспечения выполнения

____________

# Text boxes

GE.03-24225   (R)	131103   131103