| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2004/45 4 August 2004 RUSSIAN Original: FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семьдесят седьмая сессия,

пункт 4 повестки дня,

Женева, 25-29 октября 2004 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Электрооборудование, постоянно находящееся под напряжением

Передано правительством Франции

Существо предложения Цель настоящего предложения - адаптировать классификацию электрооборудования, постоянно находящегося под напряжением. Предлагаемые меры Изменить подпункт 9.2.2.5.1 b)

Введение

В соответствии с подпунктом 9.2.2.5.1 b) ДОПОГ электрооборудование, постоянно находящееся под напряжением, должно отвечать требованиям, предъявляемым к группе взрывоопасности IIC, температурный класс Т6.  Это требование применяется к транспортным средствам типа FL.

На практике это предписание касалось в основном хронотахографов, но теперь оно применяется и ко многим другим предметам оборудования, которые должны оставаться под напряжением в опасной зоне.

Например, при перевозке нефтепродуктов системы, препятствующие образованию паровоздушных смесей, должны оставаться под напряжением во время погрузки и разгрузки, равно как и аппаратура "электронной герметизации", позволяющая осуществлять контроль за грузом во время погрузки, перевозки и в пункте доставки.  Такое оборудование будет постепенно получать все большее распространение в Европе.

Поскольку группа взрывоопасности зависит от свойств газов или паров, создающих взрывоопасную атмосферу, то ее адаптация к свойствам веществ, для перевозки которых предназначена данная автоцистерна, позволила бы снизить расходы на установку бортовой электронной аппаратуры, а также облегчить использование особо взрывобезопасного оборудования (Ex i), не снижая при этом уровень безопасности транспортных операций.

Таким образом, настоящее предложение направлено на то, чтобы сохранить нынешние положения ДОПОГ в отношении транспортных средств, использование которых априорно не определено, например тягачей, и предписать применение адаптированных групп взрывоопасности, как они определены в части 14 стандарта CEI 60079, к транспортным средствам, использование которых ограничено данным классом веществ, например группу взрывоопасности IIB T4 для перевозки веществ под номерами ООН 1202 или 1203.

Примечание:	Для справки, обозначение группы взрывоопасности состоит из:

-	первой цифры, означающей категорию оборудования (I или II):  категория I определяет требования к оборудованию, предназначенному для работы в шахтах и рудниках, тогда как к категории II относится оборудование, применяемое для работы на поверхности;

-	литеры, обозначающей подкласс газов/взвесей (А, В или С):  С включает водород, ацетилен, В - некоторые углеводороды;

-	указания температурного класса (Т1 - Т6):  Т4 соответствует максимальной температуре поверхности оборудования, находящегося под напряжением, а именно 135°С, Т6 - 85°С.

Мы предлагаем изменить текст подраздела 9.2.2.5 нижеследующим образом.

Предложение

В конце подпункта 9.2.2.5.1 b) подраздела 9.2.2.5 "Постоянно находящиеся под напряжением электроцепи" включить текст следующего содержания:

"В случаях, когда транспортное средство предназначено для перевозки данных опасных веществ, постоянно находящееся под напряжением электрооборудование должно соответствовать предписаниям, применяемым к этим веществам".

Безопасность

Никаких проблем.

Осуществимость

Никаких проблем.

Применимость

Настоящее предложение облегчает применение требований ДОПОГ.

# Text boxes

GE.04-23316   (R)     310804     010904