| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2004/4 1 April 2004 RUSSIAN Original: FRENCH |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

(Женева, 13-17 сентября 2004 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Перевозка готовых к употреблению изделий фармацевтической промышленности

Передано правительством Германии*

Секретариат получил от Центрального бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) нижеследующее предложение.

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Для готовых к употреблению изделий фармацевтической промышленности класса 3 с дополнительной опасностью 6.1 и класса 6.1 предусмотрены правила, касающиеся их освобождения от действия требований. Однако соответствующих правил не предусмотрено для готовых к употреблению изделий фармацевтической промышленности класса 3 и класса 6.1 с дополнительной опасностью 3. Кроме того, существуют несколько номеров ООН класса 3 с дополнительной опасностью 6.1 и класса 6.1, для которых такие правила также отсутствуют.

Предлагаемое решение: Назначить специальное положение 601 следующим веществам класса 3 без дополнительной опасности: № ООН 1169, 1170, 1197, 1266, 1987, 1993 и 3272. Назначить специальное положение 601 следующим веществам класса 3 с дополнительной опасностью класса 6.1: № ООН 1986 и 1992. Назначить специальное положение 601 следующим веществам класса 6.1 без дополнительной опасности: № ООН 2810 и 2811. Назначить специальное положение 601 следующему веществу класса 6.1 с дополнительной опасностью класса 3: № ООН 2929.

Справочные документы: Нет.

# Введение

В издании МПОГ/ДОПОГ 1999 года как в классе 3, пункты 19° и 32° маргинального номера (2) 301, так и в классе 6.1, пункт 90° маргинального номера 2 (601), содержалось ПРИМЕЧАНИЕ.  Это ПРИМЕЧАНИЕ гласило следующее:

"Действие предписаний МПОГ/ДОПОГ не распространяется на готовые к употреблению изделия фармацевтической промышленности, например косметику и лекарства, которые были изготовлены и помещены в упаковку, предназначенную для продажи в розницу или распределения для индивидуального или семейного употребления, и которые, кроме того, можно было бы отнести к веществам пункта хх°".

Под "хх" в данном случае подразумеваются номера соответствующих пунктов, а именно "19°b)" или "32°с)" класса 3 либо "90°" класса 6.1.

В МПОГ/ДОПОГ с измененной структурой это ПРИМЕЧАНИЕ было первоначально включено в качестве ПРИМЕЧАНИЯ 7 в пункт 2.2.3.1.1 и в качестве сноски b) в пункт 2.2.61.3, а также в качестве специального положения 601 в главу 3.3.

Принимая, однако, во внимание, что ПРИМЕЧАНИЕ 7 в пункте 2.2.3.1.1 и сноска b) в пункте 2.2.61.3 применялись ко всем позициям класса 3, а также ко всем позициям класса 6.1, перечисленном в пункте 2.2.61.3, и что специальное положение 601 было назначено лишь некоторым позициям классов 3 и 6.1, было решено исключить ПРИМЕЧАНИЕ 7 в пункте 2.2.3.1.1 и сноску b) в пункте 2.2.61.3, с тем чтобы восстановить ту же ситуацию, что и в издании МПОГ/ДОПОГ 1999 года (см. также соответствующее исправление к МПОГ/ДОПОГ) (в случае ДОПОГ исправление 4 к документу ECE/TRANS/140).

Тем не менее в результате этого возникает то же самое противоречие, что и в издании МПОГ/ДОПОГ 1999 года:  готовые к употреблению изделия фармацевтической промышленности, являющиеся легковоспламеняющимися и токсичными или только токсичными, подпадают под действие требований МПОГ/ДОПОГ только в том случае, если они помещены в упаковку, предназначенную для розничной продажи или распределения для индивидуального или семейного употребления.   Готовые к употреблению изделия фармацевтической промышленности, являющиеся только легковоспламеняющимися или токсичными и легковоспламеняющимися, подпадают, однако, под действие требований МПОГ/ДОПОГ.

Чтобы устранить это противоречие, правительство Германии предлагает назначить специальное положение 601 также и другим номерам ООН классов 3 и 6.1, с тем чтобы установить одинаковые правила для готовых к употреблению изделий фармацевтической промышленности, являющихся только легковоспламеняющимися или токсичными и легковоспламеняющимися.

Предлагается указать специальное положение 601 в колонке 6 таблица А главы 3.2 для следующих номеров ООН класса 3, группы упаковки II и III:

1169 ______	Экстракты ароматические жидкие

1170 ______	Этанол или этанола раствор

1197 ______	Экстракты цветочные жидкие

1266 ______	Парфюмерные продукты

1986 ______	Спирты легковоспламеняющиеся токсичные, н.у.к.

1987 ______	Спирты, н.у.к.

1992 ______	Легковоспламеняющаяся жидкость токсичная

1993 ______	Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к.

3272 ______	Эфиры сложные, н.у.к.

Предлагается указать специальное положение 601 в колонке 6 таблица А главы 3.2 для следующих номеров ООН класса 6.1, группы упаковки II и III:

2810 ______	Токсичная жидкость органическая, н.у.к.

2811 ______	Токсичное твердое вещество органическое, н.у.к.

Предлагается указать специальное положение 601 в колонке 6 таблица А главы 3.2 для следующего номера ООН класса 6.1, группа упаковки II:

2929 ______	Токсичная жидкость легковоспламеняющаяся органическая, н.у.к.

Обоснование

Безопасность:			Никаких проблем не возникнет, принимая во внимание наличие правил для аналогичных продуктов.

Осуществимость:		Никаких проблем не возникнет.

Практическое применение:	Речь идет о том, чтобы устранить противоречие, которое уже существовало в издании МПОГ/ДОПОГ 1999 года и которое вследствие исключения ПРИМЕЧАНИЯ 7 в пункте 2.2.3.1.1 и сноски b) в пункте 2.2.61.3 возникло вновь.

# Footnotes

* 	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2004/4.

# Text boxes

GE.04-21377   (R)     270504     270504