| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/71 21 July 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать четвертая сессия,

16-19 ноября 2004 года, пункты 6.2 и В.2.3.6 повестки дня)

ВТОРОЙ ДОКЛАД ПО ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ, КАСАЮЩИХСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  В настоящем документе содержится предварительный доклад по вопросу о разработке глобальных технических правил (гтп), касающихся безопасности пешеходов, подготовленный неофициальной группой GRSP, отвечающей за разработку гтп.  В его основу положен текст документа, распространенного без условного обозначения (неофициальный документ № WP.29-133-7) в ходе сто тридцать третьей сессии (TRANS/WP.29/1016, пункт 96).

______________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Неофициальная группа GRSP WP.29 ЕЭК ООН по разработке гтп, касающихся безопасности пешеходов

Второй промежуточный доклад

1.	Введение

- На тридцать третьей сессии GRSP (2-6 июня 2003 года) неофициальная группа по безопасности пешеходов представила свой первый предварительный доклад в качестве неофициального документа № 2.  Этот документ был принят GRSP и WP.29.

- Первый предварительный доклад включал, среди прочего, следующее:

  - Анализ дорожно-транспортных происшествий по следующим аспектам:

    - общая статистика гибели/травмирования пешеходов и ее динамика,

    - структура статистики травмирования,

    - скорости транспортных средств.

  - В результате этого анализа были сделаны следующие выводы:

    - большая часть случаев гибели (в количественном отношении) и серьезных повреждений происходит при следующих обстоятельствах:

-	при ударе ребенка головой о верхнюю поверхность капота/крыла,

-	при ударе взрослого пешехода головой о верхнюю поверхность капота/крыла, а также о зону ветрового стекла и стоек А,

-	при ударе взрослого пешехода ногой о передний бампер транспортных средств,

    - более 75% от общего числа случаев травмирования, в том числе со смертельным исходом, может происходить при скорости (в момент столкновения легкового автомобиля с пешеходом) в 40 км/ч.  Количество травм в случаях столкновений при более высоких скоростях движения также уменьшится, если их статистику рассматривать по уменьшению степени тяжести травм.

  - Группа также обратилась за рекомендациями относительно используемого ею подхода при рассмотрении вопроса о сфере применения и до сих пор ожидает четких указаний со стороны WP.29.

- На основе этого предварительного доклада и в соответствии с просьбой GRSP неофициальная группа продолжила свою деятельность, приступив к разработке гтп.

2.	Проект предложения по гтп:  рабочий документ

В добавлении к настоящему документу содержится рабочий документ по проекту гтп.  В этом рабочем документе отражены как вопросы, по которым уже приняты решения, так и вопросы, которые все еще изучаются.  Разработан план действий (см. пункт 3) для нахождения ответов на все вопросы, которые на данном этапе не решены.

В декабре 2004 года в первое официальное предложение по проекту гтп для GRSP будет включена преамбула, которая будет содержать выводы относительно эффективности затрат, информацию о несоответствиях с другими действующими требованиями, а также о других мерах, которые потенциально могут способствовать ограничению травматизма пешеходов, и т.д.

- Испытание на удар муляжа ноги о бампер

Требуется проведение испытания нижней или верхней части ноги:

  - Удар нижней части ноги о бампер

- Зона удара:  бампер

- Скорость удара ударного элемента:  40 км/ч

- Испытательный механизм:

▪	существующий ударный элемент для муляжа нижней части ноги, используемый в ЕС,

или

▪	разработанный в Японии муляж ноги "FlexPLI".

Группа проводит дальнейшие исследования, с тем чтобы можно было принять решение относительно выбора ударного элемента.

- Критерии:

▪	динамический угол изгиба колена < [21](, максимальное динамическое смешение колена < [6] мм;  ускорение <[200] г в случае ударного элемента ЕС

или

▪	динамический угол изгиба колена < [20](, [максимальное динамическое смещение колена < [6] мм, ускорение < [200] г], момент изгиба на большеберцовой кости < [350] Нм в случае ударного элемента "FlexPLI".

  - [Удар муляжа верхней части ноги о бампер (по просьбе завода-изготовителя, если высота установки бампера (нижняя точка) в испытываемом положении > 500 мм)

- Зона удара:  бампер

- Скорость удара ударного элемента:  40 км/ч

- Испытательный механизм:

▪	существующий ударный элемент для муляжа нижней части ноги, используемый в ЕС

- Критерии:

▪	сумма сил удара < [7,5] кН;  момент изгиба < [510] Нм].

- Требования относительно защиты головы ребенка

  - Зона удара

- 1 000 < WAD (дуга охвата) < 1 700

- включает зону стойки А/ветрового стекла

  - Испытательный механизм

- диаметр 165 мм

- масса 3,5 кг

  - Скорость удара ударного элемента:  [32] км/ч

  - Углы удара

Зависят от формы транспортного средства (угол капота (ВА), высота переднего края капота (BLEH)):

| Ребенок | BLEH < 835 мм (седан) | BLEH > 835 мм (автомобиль спортивно-хозяйственного назначения) | ВА > 30( (фургон 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Капот | 65( | 60( | 25( |
| Ветровое стекло | 40( | 40( | 25( |

  - Критерии

- НIС < [1 000] для зоны испытания муляжа головы ребенка

- НIС < 1 000 для зоны испытания ветрового стекла

- Группа согласилась с тем, что, возможно, потребуется пересмотреть зону, необходимую для обеспечения соответствия показателю НIС < 1 000, и что потребуются некоторые соображения относительно зон, допускающих некоторые исключения.

○	Требования относительно защиты головы взрослого пешехода

  - Зона удара

- 1 700 < WAD < 2 100

- Включает зону стойки А ветрового стекла

  - Испытательный механизм

- диаметр 165 мм

- масса [4,5] кг

  - Скорость удара ударного элемента

[32] км/ч

  - Углы удара

Зависят от формы транспортного средства (угол капота (ВА), высота переднего края капота (BLEH)):

| Взрослый пешеход | BLEH < 835 мм | BLEH > 835 мм | ВА > 30° |
| --- | --- | --- | --- |
| Капот | 65° | 90° | 50° |
| Ветровое стекло | 40° | 40° | 50° |

  - Критерии

- НIC < [1 000] для зоны испытания муляжа головы ребенка

- НIC < 1 000 для зоны испытания ветрового стекла

- Группа согласилась с тем, что, возможно, потребуется пересмотреть зону, необходимую для обеспечения соответствия показателю НIC < 1 000, и что потребуются некоторые соображения относительно зон, допускающих некоторые исключения.

○	Требования относительно защиты верхней части ноги взрослого пешехода

Группа решила, что вопрос о включении испытания на удар верхней части ноги о передний край капота нуждается в дальнейшем рассмотрении.  В частности, необходимо выяснить, действительно ли существует необходимость в этом испытании с учетом данных о дорожно-транспортных происшествиях, соображений о технической осуществимости, возможности повторения процедуры испытания, воспроизводимости результатов и т.д.

3.	План действий

○	Общий временной график:

-	проект гтп (на основе измененных положений PS/69) – до майской сессии GRSP в 2004 году:  должен служить основой для оценки осуществимости/эффективности/ возможности повторения/воспроизводимости результатов и должен повлечь за собой подготовку

-	первого официального проекта гтп (до декабрьской сессии GRSP в 2004 году),  который должен служить основой для представления замечаний всех ДС и промышленных кругов и должен повлечь за собой подготовку

-	официального проекта гтп к майской сессии GRSP в 2005 году для его окончательного принятия на сессии АС.3 в ноябре 2005 года.

○	План действий, согласованный на шестом совещании неофициальной группы (см. также INF/GR/PS/83)

Что касается предложения о зоне испытания муляжа головы, включая ветровое стекло и стойки А, то необходимы более подробные данные об испытании (исчерпывающие); Япония должна представить данные J-NCAP, а также соответствующее предложение.

Правительства должны вынести рекомендацию относительно выбора точек удара на основе их собственного национального/регионального подхода (рекомендованные точки удара и произвольный выбор этих точек (наименее благоприятный случай) органом, проводящим испытание)

Скорость удара муляжа головы: оговорка Европейского союза и Соединенных Штатов Америки относительно необходимости изучения данного вопроса: НАБДД должна выяснить, существует ли более подробная информация, а Европейский союз должен изучить результаты работы в рамках PS/72.

Оговорка Европейского союза о необходимости изучения спецификаций, касающихся муляжа головы весом 3,5 кг, а также веса муляжа головы взрослого пешехода.

Муляжи головы: вопрос о точном положении акселерометра обсуждается в Японии и Соединенных Штатах Америки. Приветствуется использование любой информации из другого источника.

Изучается порядок испытания кожи, используемой в ударном элементе муляжа головы, на старение (Япония).

Ударные элементы муляжа головы: сведение воедино данных о сертификации и проверка единообразных требований относительно реагирования (Япония, ИДИАДА).

Включение в проект гтп сертификационного испытания, введенного МОНИС (PS/49 и PS/50).

МОПАП должна изложить комментарии по предложению об активном методе испытания капота.

Для принятия решения о том, какой муляж ноги должен использоваться, до сентября 2004 года требуется следующее:

как можно более оперативное завершение проводящейся МОНИС работы (по коридорам, кривым опасности дорожно-транспортных происшествий…) (лето 2004 года),

информация о возможности повторения и воспроизводимости результатов испытания муляжа ноги ЕС (ЕКЭТС)/"FlexPLI" (Япония),

информация о биологических свойствах ударного элемента/"FlexPLI" (Япония) ЕС (ЕКЭТС)

результаты сопоставления ударных элементов "FlexPLI" и ЕС после проведения испытаний на одном и том же транспортном средстве (Япония должна представить информацию по двум автомобилям),

информация об общей доступности "FlexPLI" (Япония),

информация об уязвимости, долговечности…,

информация о процедурах сертификации и спецификациях каждого ударного элемента (Япония, ЕКЭТС).

Результаты исследования ЕАМАП по вопросу о практической пригодности (этап 2 ЕС) будут представлены на следующем совещании.

АЯПАП должна выяснить, могут ли заводы-изготовители Японии представить данные об испытаниях на практическую пригодность.

Результаты подготовки технико-экономического обоснования Европейским союзом будут представлены на следующем совещании.

Корея выяснит, располагает ли КАМА информацией, которой можно поделиться.

4.	Добавление

*	Рабочий документ по проекту гтп содержится в неофициальном документе № WP.29-133-7 на вебсайте WP.29 ЕЭК ООН.

*	Все документы, использующиеся неофициальной группой, можно получить на вебсайте GRSP WP.29 ЕЭК ООН.

Ниже для справки прилагается полный перечень рабочих документов.

| Номер | Название |
| --- | --- |
| INF GR/PS/1* | Повестка дня первого совещания |
| INF GR/PS/2 | Положение о круге ведения |
| INF GR/PS/3 | Представление результатов исследования МОНИС о дорожно-транспортных происшествиях |
| INF GR/PS/4* | Предлагаемые нормативные положения министерства земель, инфраструктуры и транспорта Японии |
| INF GR/PS/5 | Технико-экономическое обоснование МОНИС |
| INF GR/PS/6 | Предложение Японии, касающееся возможной области применения |
| INF GR/PS/7 | Список участников первого совещания |
| INF GR/PS/8* | Проект отчета о первом совещании |
| INF GR/PS/9* | Доклад для тридцать второй сессии GRSP, неофициальный документ |
| INF GR/PS/10 | Проект плана действий |
| INF GR/PS/11 | Повестка дня второго совещания |
| INF GR/PS/12 | Данные о дорожно-транспортных происшествиях ГИДАС |
| INF GR/PS/13 | Схемы, подтверждающие данные о дорожно-транспортных происшествиях ГИДАС |
| INF GR/PS/14 | Статистика дорожно-транспортных происшествий в Италии |
| INF GR/PS/15 | Статистика дорожно-транспортных происшествий ООН |
| INF GR/PS/16 | Статистика дорожно-транспортных происшествий в Испании |
| INF GR/PS/17 | Статистика дорожно-транспортных происшествий ЕАПАП |
| INF GR/PS/18 | Проект отчета о втором совещании |
| INF GR/PS/19 | Повестка дня третьего совещания |
| INF GR/PS/20 | Статистика дорожно-транспортных происшествий в Канаде |
| INF GR/PS/21 | Статистика дорожно-транспортных происшествий в Нидерландах |
| INF GR/PS/22 | Обзор области применения |
| INF GR/PS/23 | Проект содержания предварительного доклада в виде таблицы |
| INF GR/PS/24 | Список участников третьего совещания |
| INF GR/PS/25 | Материалы ГИДАС |
| INF GR/PS/26 | Травмы ног - сообщение ИТАРДА |
| INF GR/PS/27* | Проект отчета о третьем совещании |
| INF GR/PS/28 | Общее технико-экономическое обоснование |
| INF GR/PS/29 | Эффективность инфраструктуры |
| INF GR/PS/30 | Переломы таза/бедра |
| INF GR/PS/31 | Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - информация РГБП МОНИС |
| INF GR/PS/32 | Резюме ЕСВ по докладу РГБП МОНИС |
| INF GR/PS/33 | Нишимото, Тошиоки: Введение к правилам, касающимся защиты головы пешеходов в Японии |
| INF GR/PS/34 | Предложение по директиве Европейского парламента и Совета по вопросу о защите пешеходов и других уязвимых участников дорожного движения в случае столкновения с автотранспортным средством, изменяющей директиву 70/156/EEC; Комиссия европейских сообществ, Брюссель, февраль 2003 года |
| INF GR/PS/35 | Перечень несоответствий с существующим законодательством/существующими требованиями |
| INF GR/PS/36 | Проект предварительного доклада |
| INF GR/PS/37 | Повестка дня четвертого совещания |
| INF GR/PS/38 | Технические предписания, касающиеся положений об испытаниях для обеспечения безопасности пешеходов |
| INF GR/PS/39* | Стандарты в области безопасности транспортных средств - доклад № 1 |
| INF GR/PS/40 | Парк транспортных средств США в 2002 году с указанием совокупной полной массы |
| INF GR/PS/41 | Статистика дорожно-транспортных происшествий в Швеции |
| INF GR/PS/42 | TRANS/WP.29/GRSG/2003/10 - предложение по общим определениям |
| INF GR/PS/43 | Категория 1-1 ПМТС |
| INF GR/PS/44 | Легкие грузовые автомобили |
| INF GR/PS/45 | Результаты ЕВРО-НКАП и их значение для этапа 1 ЕС |
| INF GR/PS/46 | Ударные элементы для муляжа головы ребенка и взрослого пешехода - АЯПАП/ЯИАИ |
| INF GR/PS/47* | Предварительный доклад для GRSP 33 |
| INF GR/PS/48* | Проект отчета о четвертом совещании |
| INF GR/PS/49 | Метод испытания муляжа детской головы МОНИС |
| INF GR/PS/50 | Метод испытания муляжа головы взрослого пешехода МОНИС |
| INF GR/PS/51 | Список участников четвертого совещания |
| INF GR/PS/52 | Предварительная повестка дня пятого совещания |
| INF GR/PS/53 | Проект формата гтп |
| INF GR/PS/54 | Предложение по гтп для WР.29 |
| INF GR/PS/55 | Проект гтп |
| INF GR/PS/56* | Сопоставительная таблица |
| INF GR/PS/57 | Предлагаемый график работы группы |
| INF GR/PS/58 | Представленные материалы относительно формы транспортного средства, контурной линии… |
| INF GR/PS/59 | Представленные МОНИС/МОПАП материалы, касающиеся стойки А |
| INF GR/PS/60 | ISO/TC22/SC10/WG2 N613 |
| INF GR/PS/61 | PS 237 МОНИС |
| INF GR/PS/62 | План действий, подготовленный на пятом совещании |
| INF GR/PS/63 | Список участников на пятом совещании |
| INF GR/PS/64* | Проект отчета о пятом совещании |
| INF GR/PS/65* | Предварительная повестка дня шестого совещания |
| INF GR/PS/66 | Данные о пешеходах АВСТРАЛИМ-НКАП |
| INF GR/PS/67 | Метод испытания - активная система капота двигателя |
| INF GR/PS/68 | Травмы головы у представителей целевых групп населения - Соединенные Штаты Америки |
| INF GR/PS/69 | Рабочий документ по проекту гтп |
| INF GR/PS/70 | Информация Кореи |
| INF GR/PS/71 | Зона испытания муляжа головы: ветровое стекло + стойка А |
| INF GR/PS/72 | Данные об испытании муляжа головы на удар о ветровое стекло |
| INF GR/PS/73 | Переоценка угла/скорости удара головы с учетом геометрической формы транспортного средства |
| INF GR/PS/74 | Спецификация ударного элемента муляжа головы IHRA/PS/270 |
| INF GR/PS/75 | Разъяснение РS/67 в отношении электрического ввода |
| INF GR/PS/76 | Обсуждение вопроса о муляже ноги в рамках МОНИС |
| INF GR/PS/77 | Коридоры, предлагаемые УВА (муляж нижней части ноги) |
| INF GR/PS/78 | Метод биорейтинга: "мальтийский механизм" |
| INF GR/PS/79 | Предложение МОНИС по антропометрическим характеристикам |
| INF GR/PS/80 | IHRA/PS/278 |
| INF GR/PS/81 | График обсуждения вопроса об ударном элементе муляжа ноги для гтп |
| INF GR/PS/82 | Предельные значения травматизма для испытания муляжа ноги пешехода |
| INF GR/PS/83 | Решенные вопросы и вопросы, требующие конкретных действий, определенные на шестом совещании |
| INF GR/PS/84 | Проект отчета о шестом совещании |
| INF GR/PS/85 | Список участников шестого совещания |
| INF GR/PS/86 | Проект рабочего документа Европейского союза по гтп |
| INF GR/PS/87 | Разработка PS 273 МОНИС "FlexPLI-2003" |
| INF GR/PS/88 | Второй промежуточный доклад для GRSP 35 |

___________

# Text boxes

GE.04-22816   (R)   270804   300804