| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.1/2005/6 6 January 2005 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по безопасности дорожного движения

(Сорок шестая сессия, 14-16 марта 2005 года,

пункт 5 j) повестки дня)

ПЕРЕСМОТР СВОДНЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ СР.1 И СР.2

Знаки с изменяющимся сообщением (ЗИС)

Представлено небольшой группой

На своей сорок пятой сессии Рабочая группа изучила документ, подготовленный небольшой группой по вопросу о знаках с изменяющимся сообщением (Германия, Испания, Нидерланды, Франция, под председательством Испании), с описанием эволюции знаков с изменяющимся сообщением, уже предпринимавшихся попыток их согласования и различий в существующих системах (TRANS/WP.1/2004/13).

Небольшой группе было поручено подготовить для сорок шестой сессии Рабочей группы документ, содержащий информацию о том, какие знаки ЗИС в настоящее время используются, какие знаки следует постепенно вывести из обращения, какие новые знаки могут быть введены, а также предложение по дифференциации предупреждающих и информационно-указательных знаков.

Совещание небольшой группы по вопросу о знаках с изменяющимся сообщением состоялось в Роттердаме 9-10 декабря 2004 года.  Ее предложение приводится ниже.

*   *   *   *   *

[В главу II Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года можно включить новую статью о ЗИС (для этого можно было бы использовать статью 20 или 22).]

1.	Определение

Знак с изменяющимся сообщением (ЗИС) представляет собой знак для цели отображения одного из ряда сообщений, которые при необходимости могут меняться или включаться либо отключаться"i.

2.	Изменение цвета

[Сюда можно было бы поместить пункт 1-бис нынешней статьи 8 Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах.]

3.	Перечень рекомендованных Венской конвенцией знаков для использования на ЗИС

[Небольшая группа рекомендует расширить значение предупреждающего знака "выезд велосипедистов на дорогу или ее пересечение" (А-14) на "велосипедисты на дороге".]

| Знаки, обозначающие обязательное предписание | Знаки, предупреждающие об опасности | Информационно-указательные знаки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тактические | Стратегические |
| Ограничивающие C-1a C-2 C-3e C-10 C-13aa C-13ba C-14 C-17a C-17d Предписывающие D-1a D-9 | A-4a; A-4b A-5 A-9 A-14 A-16 A-17 A-23 A-24 A-31 A-32 | G-17 H-1 H-2 H-5 | G-1a G-1b G-1c |

4.	Новые знаки для использования на ЗИС

[Глава III, статья 23, в пункт 11 добавить:  "Если нет возможности разместить сигналы над полосами движения, распределение полос может быть указано на одном знаке." (см. предложение I-1).]

| Знаки, обозначающие обязательное предписание | Знаки, предупреждающие об опасности | Информационно-указательные знаки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тактические | Стратегические |
| Предписывающие I-1 (распределение полос) ii | A-33 (пешеходы) iii A-34 (скользкая дорога - лед или снег) iv A-35 (дорожно-транспортное происшествие) – см. ниже. A-36 (туман) – см. ниже. I-2 (водитель-"призрак") v | G-24a, G-24b, G-24c, (использование твердой обочины) vi G-25 (дорога закрыта) vii G-26 (выезд закрыт) viii H-10 (снегоуборочная машина) ix H-11 (тихоходная техника) х | G-23 (изменение маршрута) – см. ниже. |

[Ниже приводятся некоторые определения для новых знаков и соответствующие примеры:]

Знаки, означающие обязательное предписание

Предписывающие

I-1.	Регулирование распределения полос движения [в качестве альтернативы "сигналам для полос движения", помещаемым над каждой полосой проезжей части, которая предлагается в поправке к Венской конвенции, вступившей в силу 30 ноября 1995 года.]

Пример для обозначения того, что для движения открыта только левая полоса движения

Разрешается использовать любые другие сочетания крестов и стрелок, причем даже для дорог более чем с двумя полосами движения.

Предупреждающие знаки

А-33.  Пешеходы на дороге

А-34.  Опасность скользкой дороги из-за льда или снега

Другая возможность - сочетание знака А-9 с дополнительной табличкой Н-9

А-35.  Препятствие из-за дорожно-транспортного происшествия (см. ниже).

А-36.  Ограниченная видимость из-за тумана, дождя или снега (см. ниже).

I-2.  Водитель, движущийся против основного потока (так называемый водитель-"призрак").

Информационно-указательные знаки

Тактические (т.е. сообщения ЗИС, относящиеся к одному и тому же участку дороги)

G-24a.  Временное наличие или отсутствие укрепленной обочины

-	G-24a:  испольование укрепленной обочины

-	G-24b:  прекращение использования укрепленной обочины

-	G-24c:  съезд с укрепленной обочины

G-25.  Дорога впереди закрыта - следующий съезд обязателен

G-26.  Следующий съезд закрыт - продолжайте движение

Н-10.  Впереди работает снегоуборочная машина

Н-11.  Впереди тихоходная техника

Стратегические (т.е. сообщения ЗИС относятся к другим дорогам)

G-23.  Рекомендованный альтернативный маршрут (изменение маршрута) - см. ниже.

[Небольшая группа по ЗИС просит WP.1 принять решение о том, какую пиктограмму использовать для обозначения тумана, дорожно-транспортного происшествия и изменения маршрута.  Предлагаются следующие пиктограммы:

| Плохая видимость (туман) | Дорожно-транспортное происшествие | Изменение маршрута |
| --- | --- | --- |
| xi xii xiii xiv | xv xvi | xvii xviii |
| ТУМАН A ТУМАН B ТУМАН C ТУМАН D | ДТП A ДТП B | ИЗМЕНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА A МАРШРУТА B |

[Предлагаемые определения для новых знаков…  см. выше А-35, А-36 и G-23]

5.	Связь между дорожными ситуациями и классами дорожных знаков для ЗИС

От предупреждающих до информационно-указательных знаков

Для того чтобы в максимально возможной степени выделить предупреждающие знаки, только для них следует использовать красный треугольник и только они должны размещаться в конкретном месте или вблизи ЗИС (<2 км).  Для предупреждения об опасной ситуации на некотором расстоянии (>2 км) от ЗИС на информационно-указательных знаках могут использоваться те же самые символы, но в квадрате, без красного треугольника.  Для того чтобы проводить четкое различие между предупреждением о серьезной опасности и указанием на ожидаемую опасность на некотором расстоянии впереди, необходима дополнительная информация (например, указание дистанции).

От дополнительных табличек до информационно-указательных знаков

Некоторые из символов, используемых на дополнительных табличкам, могут также применяться в качестве сообщений-указаний (при этом их размер изменяется с учетом новых габаритов).

6.	Содержание и структура сообщения для использования на ЗИС

Необходимо проводить различие между дорожными и недорожными сообщениями ЗИС.

Дорожное сообщение ЗИС

1.	ЗИС всегда обладает полным приоритетом, даже над стационарными или постоянными знаками.  Однако ЗИС не должны заменять постоянные стационарные знаки и не должны использоваться с постоянными сообщениями, не связанными с динамично меняющейся обстановкой.

2.	При использовании ЗИС необходимо всегда отдавать предпочтение пиктограммам, а не текстовым сообщениям.  Предпочтительно использовать конкретные пиктограммы вместо пиктограмм общего характера (например, пиктограмму с указанием на "дорожную пробку" вместо знака общей опасности А-31).

3.	В текстовой части следует в максимально возможной степени пользоваться символами.

4.	Избегать чередующихся сообщений.

5.	Избегать избыточности информации.

6.	Использовать только хорошо известные международные аббревиатуры, например аббревиатуры "КМ" - километры, "МИН" - минуты и т.д.

7.	Сводить к минимуму количество слов и символов (например, не более 7).

8.	Знаки, означающие обязательные предписания, должны указываться без какого-либо текста (кроме указания дополнительной информации о "протяженности", если это необходимо).

9.	Если в предупреждающих сообщениях используются слова, то необходимо размещать информацию, касающуюся предписания или опасности, в первой строке.  Не указывать дистанцию и/или протяженность во второй строке (она всегда приблизительно <2 км) и при необходимости давать краткую дополнительную рекомендацию в третьей строке.

10.	Если для сообщений об опасных происшествиях на значительном расстоянии (>2 км) используются слова, то вначале указывать информацию о характере происшествия в первой строке, затем расстояние и/или протяженность во второй строке и, если это представляется полезным, дополнительную информацию (например, рекомендацию, причину) в третьей строке.

11.	В случае стратегического изменения маршрута перед точками принятия решения на дорожной сети, возможно, целесообразно разделять информацию, связанную с направлением движения, от рекомендации в отношении маршрута.  В таком случае можно использовать две отдельные или чередующиеся таблички:  одну с указанием протяженности, характера опасности и места и другую - с рекомендацией об измененном месте назначения и маршруте.

Недорожные сообщения ЗИС

Недорожные сообщения можно подразделить на нейтральные сообщения, общие сообщения, касающиеся безопасности, и прочие сообщения.

12.	Как правило, при отсутствии необходимости сообщения о дорожном движении информационные табло должны быть чистыми.

13.	Нейтральные сообщения (например, пунктирные линии, время, температура) применяются для указания на то, что ЗИС функционирует, но в данный момент не содержит конкретного дорожного сообщения;  при необходимости такие сообщения должны быть очень короткими и указываться в нижней части знака, чтобы их нельзя было спутать с информацией о реальных дорожных условиях.

14.	Сообщения об общей безопасности (рекламные сообщения о безопасности дорожного движения, например о кампаниях по вопросам безопасности) обычно использовать не рекомендуется, поскольку они могут отвлечь водителей непосредственно от сообщений о реальных дорожных условиях.  Если же они используются, то должно быть совершенно четко указано, что они информируют о той или иной временной кампании по вопросам общей безопасности.  В любом случае в недорожных сообщениях не следует использовать пиктограммы.

15.	Прочие сообщения, например коммерческие/рекламные, исключаются.

_________

Сноски в конце текста

___________________________

i	Определение, используемое CENTRICO.

ii	Испанский образец (на основе световых дорожных сигналов - крестов и стрел);  уже применяется.

iii	Знак уже применяется в некоторых национальных правилах дорожного движения (например, в Испании, Нидерландах).

iv	Проект COST 30 BIS (1985 год).

v	Проект TROPIC - образец Соединенного Королевства (1998 год).

vi	G-24 a, b, c:  немецкий образец;  пиктограмма уже применяется в Германии и Нидерландах.

vii	Итальянский образец (в соответствии с "Белой книгой" ЗИС, 1991 год) также принят Францией.

viii	Французский образец.

ix	Итальянский образец - дополнительная табличка для снегоуборочной машины.

x	Итальянский образец - дополнительная табличка, указывающая на присутствие на дороге большегрузного транспортного средства.

xi	Проект TROPIC - французский образец для обозначения тумана (1998 год).

xii	Проект TROPIC - французский образец для обозначения тумана (1998 год).

xiii	Проект TROPIC - французский образец для обозначения тумана (1998 год).

xiv	Проект COST 30 BIS (1985 год);  также опробуется в рамках проекта TROPIC (1998 год).

xv	Проект COST 30 BIS (1985 год).

xvi	Проект TROPIC - французский образец (1998 год).

xvii	CENTRICO (2000 год).  Следует отметить, что стрелка в этой пиктограмме может указывать в любом направлении (в пределах квадрата).

xviii	Проект COST 30 BIS (1985 год).  Пиктограмма применяется в Германии.

# Text boxes

GE.05-20041   (R)	080305   090305