##### INF. 4

4. Juli 2005

Original: Deutsch

RID/ADR

Gemeinsame Tagung des RID-Sicherheitsausschusses und der

Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter

(Genf, 13. bis 23. September 2005)

Kapitel 3.2 Tabelle A:	Unzutreffende Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr bei UN 3391 und UN 3393

Antrag Österreichs

1.	Beim Stoff UN 3393 (fester Stoff!) ist die Gefahrnummer nach unserer Meinung nicht zutreffend:

PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND

UN Nummer: 3393, Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: X333

X 333 bedeutet aber FLÜSSIGER STOFF. Hier wäre z.B. die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 40 sicher besser, bzw. es müsste eine Gefahrnummer für diese Art von festen pyrophoren Stoffen geschaffen werden.

2.	Beim Stoff UN 3391 verhält es sich genauso:

PYROPHORER METALLORGANISCHER FESTER STOFF

UN Nummer: 3391, Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 333

Hier ist die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 333 (pyrophor flüssig) auch nicht zutreffend. Sie sollte wohl durch 43 ersetzt werden (pyrophor fest).

Bemerkung:

Dies berührt vor allem deswegen die Arbeit der Feuerwehr, da die Gefahrnummer den Vorteil hat, dass mit 3 Ziffern und (k)einem X zahllose Eigenschaften beschrieben werden können. Nach den Regeln der Feuerwehr sollte zuerst zumindest ungefähr bekannt sein, WAS los ist ehe man abklärt, WIE man vorgeht. Umso unvorteilhafter, wenn der Ausdruck der Gefahrnummer nicht mit dem Stoffnamen übereinstimmt.

__________