| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/186/Add.2 8 June 2006 RUSSIAN Original: ENGLISH AND FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ

ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ (ДОПОГ)

Проекты поправок к приложениям A и B к ДОПОГ

Добавление 2

Записка секретариата

В настоящем документе содержится дополнительный перечень поправок к приложениям А и В к ДОПОГ, принятых Рабочей группой на ее восьмидесятой сессии (8-12 мая 2006 года) с целью представления для принятия Договаривающимися сторонами ДОПОГ и вступления в силу 1 января 2007 года (см. TRANS/WP.15/185, пункты 85 и 86).

ЧАСТЬ 1

1.1.3.6.2	В шестом подпункте, обозначенном тире, заменить "8.1.2.1 a) и c)" на "8.1.2.1 a)".

1.2.1			В определении "СГС" включить "первое пересмотренное издание" после "означает", заменить "Согласованную" на "Согласованной", заменить "опубликованную" на "опубликованное" и заменить "ST/SG/AC.10/30" на "ST/SG/AC.10/30/Rev.1".

В определении "МПОГ" заменить "приложение 1 к добавлению B (Единые правила, касающиеся договора международной перевозки грузов железнодорожным транспортом (МГК)) к КОТИФ" на "добавление C к КОТИФ".

1.6.3.13	Исключить.

1.6.4.10	Исключить.

1.6.5.3	Исключить.

1.6.5.4	Заменить "31 декабря 2004 года" и "31 декабря 2005 года" на "31 декабря 2006 года" и "31 марта 2008 года", соответственно.

1.7.1.1	Заменить "издание 1996 года (с поправками 2003 года), Серия норм безопасности, № TS-R-1, МАГАТЭ, Вена (2004 год)" на "издание 2005 года, Серия норм безопасности, № TS-R-1, МАГАТЭ, Вена (2005 год)".

1.8.5.4	В пункте 7 Отчета о происшествиях во время перевозки опасных грузов заменить "Безопасность груза" на "Неправильное закрепление груза".

ЧАСТЬ 2

2.2.62.1.12.1	Заменить текст сноски 6 (нынешняя сноска 4) следующим текстом:

"6  Правила, регулирующие транспортировку живых животных, содержатся, например, в директиве 91/628/ЕЕС от 19 ноября 1991 года о защите животных во время перевозки (Official Journal of the European Communities, No. L 340 of 11.12.1991, p. 17), а также в Рекомендациях Совета Европы (Комитета министров) о перевозке некоторых видов животных".

2.2.62.1.12.2	В конце включить ссылку на сноску 7.  Сноску читать следующим образом:

"7  Правила, касающиеся трупов зараженных животных, содержатся, например, в Постановлении (EC) № 1774/2002 Европейского парламента и Совета от 3 октября 2002 года, в котором изложены санитарные нормы, касающиеся побочных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком (Official Journal of the European Communities, No. L 273 of 10.10.2002, p. 1).".

ЧАСТЬ 3

Таблица A	№ ООН 1614	(Исправление не касается текста на русском языке.)

№ ООН 2949		Включить "КРИСТАЛЛОГИДРАТ" после "ГИДРОСУЛЬФИД" в колонке 2.

№ ООН 3206, ГУ III	Заменить "183" на "182" в колонке 6.  (Исправление)

№ ООН 0331 и 0332	Добавить "EX/III" в колонку 14.

ЧАСТЬ 4

4.1.4.2IBC08	(Исправление не касается текста на русском языке.)

4.2.1.9.7	Заменить "6.7.3.13.4" на "6.7.2.17.4".  (Исправление)

4.2.2.9	Заменить "6.7.4.12.4" на "6.7.3.13.4".  (Исправление)

ЧАСТЬ 5

5.4.1.1.6.3	Изменить следующим образом:

"5.4.1.1.6.3	а)	Если порожние неочищенные цистерны, транспортные средства-батареи и МЭГК перевозятся к ближайшему месту, где они могут быть очищены или отремонтированы в соответствии с положениями пункта 4.3.2.4.3, то в транспортном документе должна быть сделана следующая дополнительная запись:  "Перевозка в соответствии с пунктом 4.3.2.4.3".

b)	Если порожние неочищенные транспортные средства и контейнеры перевозятся к ближайшему месту, где они могут быть очищены или отремонтированы в соответствии с положениями пункта 7.5.8.1, то в транспортном документе должна быть сделана следующая дополнительная запись:  "Перевозка в соответствии с пунктом 7.5.8.1".".

5.5.1	Исключить этот раздел и включить следующий текст:

"5.5.1	(Исключен)".

ЧАСТЬ 6

6.10.3.7 а)	В конце включить следующий текст:  "между корпусом или патрубком и наружным запорным клапаном может быть установлено поворотное зубчатое колесо, если оно расположено в защищенной зоне и если устройство управления запорным клапаном защищено кожухом или крышкой от опасности срыва в результате воздействия внешних нагрузок;".

ЧАСТЬ 7

7.4.2	В первом предложении включить "EX/III," перед "FL".  Включить новый первый подпункт, обозначенный тире, следующего содержания:  "Когда предписано использование транспортного средства EX/III, может использоваться только транспортное средство EX/III;".

ЧАСТЬ 9

9.1.1.2	Определение термина "Транспортное средство АТ":  в подпункте а) заменить "кроме транспортного средства FL или OX" на "кроме транспортного средства EX/III, FL или OX".

Глава 9.3	В конце заголовка добавить следующие слова:  "ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ИЗДЕЛИЙ (КЛАСС 1) В УПАКОВКАХ".

Глава 9.7	В заголовке включить "EX/III," перед "FL".

9.7.7.2	В первом предложении включить "1.5," перед "3".

-----

# Text boxes

GE.06-23121   (R)	230606    230606