| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/34 22 June 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

Женева, 11-15 сентября 2006 года

Пункт 2 повестки дня

ЦИСТЕРНЫ*

Проверки и испытания, предусмотренные в подразделе 6.8.2.4

Передано правительством Франции

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Цель настоящего документа заключается в уточнении применения положений пункта 6.8.2.4.3, касающихся промежуточных проверок цистерн. |
| Предлагаемое решение: | Изменить формулировку пункта 6.8.2.4.3. |
| Справочные документы: | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/102, пункт 15 и приложение 2. |

Введение

1.	В ходе сессии Совместного совещания, состоявшейся в марте 2006 года, на основе документов ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/16 и INF.21, касающихся проверок и испытаний цистерн, был принят нижеследующий текст, при этом в пункте 6.8.2.4.3 часть текста была заключена в квадратные скобки как требующая уточнения.

"6.8.2.4.2	Корпуса и их оборудование должны подвергаться периодическим проверкам не реже одного раза в восемь лет/шесть лет/ пять лет.

Эти периодические проверки включают:

-	наружный и внутренний осмотр;

-	испытание на герметичность корпуса вместе с его оборудованием в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 и проверку удовлетворительного функционирования всего оборудования;

-	как правило, гидравлическое испытание под давлением9 (в отношении испытательного давления для корпусов и отсеков, если это применимо, см. пункт 6.8.2.4.1).

Обшивка для термоизоляционной или иной защиты должна сниматься только тогда, когда это необходимо для надежной оценки характеристик корпуса.

С согласия эксперта, утвержденного компетентным органом, периодические гидравлические испытания под давлением цистерн, предназначенных для перевозки порошкообразных или гранулированных веществ, могут не проводиться и заменяться испытаниями на герметичность в соответствии с пунктом 6.8.2.4.3 при эффективном внутреннем давлении, которое не ниже максимального рабочего давления.

6.8.2.4.3	Корпуса и их оборудование должны подвергаться промежуточным проверкам не реже одного раза в четыре года/три года/два с половиной года [после каждой проверки (первоначальной, промежуточной или периодической проверки).]

Эти промежуточные проверки включают испытание на герметичность корпуса вместе с его оборудованием и проверку удовлетворительного функционирования всего оборудования.  Для этой цели цистерна подвергается эффективному внутреннему давлению, которое не ниже максимального рабочего давления.  В случае цистерн, предназначенных для перевозки жидкостей или твердых веществ в гранулированном или порошкообразном состоянии, когда для проведения испытания на герметичность используется газ, испытание должно проводиться при давлении не менее 25% максимального рабочего давления.  Во всех случаях давление не должно быть менее 20 кПа (0,2 бар) (манометрическое давление)".

2.	Понятие промежуточной проверки, введенное в пункте 6.8.2.4.3, четко определено в стандарте EN 12972, упомянутом в подразделе 6.8.2.6.  Речь идет о "проверке, проводимой в период между первоначальной проверкой и первой периодической проверкой либо между двумя периодическими проверками".

3.	Таким образом, возможность одновременного проведения периодической проверки и промежуточной проверки исключается, и затронутая некоторыми делегациями проблема, связанная с необходимостью проведения второй промежуточной проверки в период между двумя периодическими проверками в том случае, если первая промежуточная проверка проведена раньше срока, решается, по нашему мнению, путем добавления в принятый французский текст слов "au moins" (в русском переводе "не реже").

Предложение

4.	Изменить начало пункта 6.8.2.4.3 следующим образом:

"6.8.2.4.3		Корпуса и их оборудование должны подвергаться промежуточным проверкам не реже одного раза в четыре года/три года/два с половиной года".

Обоснование

Безопасность:  никаких проблем.

Практическая осуществимость:  никаких проблем.

Выполнимость:  данное уточнение позволяет избежать проблем с толкованием.

_____

# Footnotes

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2006/34.

# Text boxes

GE.06-23512   (R)    260706    260706