| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/106 24 juillet 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des règlements
concernant les véhicules (WP.29)
Cent quarantième session
Genève, 14-17 novembre 2006
Point 4.2.48 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE PROJET DE SÉRIE 04 D’AMENDEMENTS
AU RÈGLEMENT No 105

(Véhicules agréés ADR)

Communication du président du Groupe de travail des dispositions générales
de sécurité (GRSG)

Note: Le texte ci-après, présenté par le président du GRSG, a pour objet d’harmoniser les dispositions du Règlement no 105 et les prescriptions de l’ADR. Il est basé sur les documents informels examinés par le GRSG à sa quatre-vingt-dixième session (GRSG-90-17 et GRSG-90-25) et par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses à sa quatre-vingtième session (INF.19E). Il est soumis au WP.29 et à l’AC.1 pour examen et vote.

Le présent document est un document de travail distribué pour discussion et observations. Toute autre utilisation n’engage que la responsabilité de l’utilisateur. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm.

Paragraphe 5.1, tableau, lire:

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | DÉSIGNATION DU VÉHICULE (conformément au chapitre 9.1 de l’annexe B à l’ADR) |
| --- | --- |
|  | EX/II | EX/III | AT | FL | OX |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 5.1.2.7 | Appareils de chauffage à combustion |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.7.1, 2. et 5 |  | x | x | x | x | x |
| 5.1.2.7.3 et 4 |  |  |  |  | x |  |
| 5.1.2.7.6 |  | x | x |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

Paragraphe 5.1.2.7.1, lire:

«5.1.2.7.1	Les appareils de chauffage à combustion doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables du Règlement CEE no 122 (y compris celles de l’annexe 9) comme modifié, conformément aux dates d’application qui y sont prescrites.

Paragraphes 5.1.2.7.2 à 5.1.2.7.6, supprimer.

Paragraphe 5.1.4, lire:

«5.1.4	Les véhicules à moteur des catégories N2 et N3 doivent être équipés d’un limiteur de vitesse…».

Supprimer les paragraphes 10.1 à 10.6 et ajouter les nouveaux paragraphes 10.1 à 10.5, comme suit:

«10.1	À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser de délivrer une homologation CEE conformément au présent Règlement modifié par la série 04 d’amendements.

10.2	À compter du 1er janvier 2008, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement doivent seulement délivrer une homologation CEE si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions du présent Règlement modifié par la série 04 d’amendements.

10.3	Jusqu’au 31 décembre 2007, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement doivent continuer à délivrer des homologations CEE et des extensions d’homologation aux types de véhicules qui satisfont aux prescriptions du présent Règlement modifié par la série précédente d’amendements.

10.4	Aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit refuser une homologation nationale ou régionale à un type de véhicule homologué conformément à la série 04 d’amendements à ce Règlement.

10.5	À compter du 1er janvier 2008, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne doit délivrer d’homologation de type nationale ou régionale à un type de véhicule homologué conformément à la précédente série d’amendements à ce Règlement.».

Annexe 2, modèle A, lire:

«… (conformément au paragraphe 9.1.1.2 de l’annexe B à l’ADR)…».

Annexe 2,

Modèle A de la marque d’homologation, dans la figure et dans la légende placée en dessous, remplacer le numéro «03 2492» par «04 2492» (deux fois). De plus, dans la légende située sous la figure, au lieu de «Règlement no 105 modifié par la série 03 d’amendements», lire «Règlement no 105 modifié par la série 04 d’amendements».

Modèle B de la marque d’homologation, dans la figure, remplacer le numéro «03 2492» par «04 2492». Dans la légende placée sous la figure, remplacer les mots «le Règlement no 105 incluait la série 03 d’amendements», par «le Règlement no 105 incluait la série 04 d’amendements».

-----