| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/53 29 March 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 11 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 02

К ПРАВИЛАМ № 7

(Подфарники, задние габаритные (боковые) огни, стоп-сигналы и контурные огни)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:	Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRE/55, пункт 24 с поправками на основании документа ECE/TRANS/WP.29/1050, пункт 23).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2005/27 с поправками на основании документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2005/27/Rev.1.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Название Правил изменить следующим образом:

"ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПОДФАРНИКОВ, ЗАДНИХ ГАБАРИТНЫХ (БОКОВЫХ) ОГНЕЙ, СТОП-СИГНАЛОВ И КОНТУРНЫХ ОГНЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ".

Включить новый пункт 0 следующего содержания (включая ссылку на новую сноску 1/ и саму новую сноску 1/):

"0.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к:

0.1	подфарникам, задним габаритным (боковым) огням и стоп-сигналам транспортных средств категорий L, M, N, O и T 1/;  и

0.2	контурным огням транспортных средств категорий M, N, O и T.

_________________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (С.Р.3) (документt TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками на основании Amend.4)".

Пункт 4.2.1.1, ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию сноски на 2/ и читать следующим образом:

"2/	1 - Германия, .... 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются…".

Пункт 6.1. (таблица), ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию сноски  на 3/.

Пункт 6.1. (таблица), ссылка на сноску 2/ и сноска 2/, изменить нумерацию сноски на 4/.

Пункт 7.2., ссылка на сноску 2/ и сноска 2/, изменить нумерацию сноски на 5/.

-----

# Text boxes

GE.06-21603   (R)    190406    200406