| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/62 31 March 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.25 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 10 К ПРАВИЛАМ № 77

(Стояночные фонари)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRE/55, пункт 24 с поправками на основании документа ECE/TRANS/WP.29/1050, пункт 23).  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRE/2005/27 с поправками на основании документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2005/27/Rev.1.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1 изменить следующим образом (включив при этом ссылку на новую сноску 1/ и самую новую сроску 1/):

"1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к стояночным фонарям транспортных средств категорий M, N и Т 1/.

________________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2 с последними поправками на основании Amend.4)".

Пункт 5.5.1, ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию сноски на 2/ и читать следующим образом:

"2/	1 - Германия, … 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются…".

-----

# Text boxes

GE.06-21639   (R)    240406    240406