| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/81 11 août 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent-quarantième session
Genève, 14-17 novembre 2006
Point 4.2.16 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE RECTIFICATIF 1 À LA RÉVISION 4
DU RÈGLEMENT No 37

(Lampes à incandescence)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante--sixième session. Il a 
été établi sur la base des documents ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/7 et ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/17, non modifiés, et du document GRE-56-9 (français seulement) tel qu’il est reproduit au paragraphe 7 du rapport. Il est transmis pour examen 
au WP.29 et à l’AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/56, par. 6 et 7).

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d’autres fins en porte l’entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm.

Texte du Règlement,

Paragraphe 3.7, modifier comme suit:

«3.7	Rayonnement ultraviolet

Le rayonnement ultraviolet d’une lampe à incandescence halogène doit être tel que:

400 nm

∫  Ee(()∙d(

(=315 nm

k1 =    ____________________   ≤  2 ∙ 10-4  W/lm

780 nm

km ∙  ∫  Ee(()∙V(()∙d(

(=380 nm

315 nm

∫  Ee(()∙d(

(=250 nm

k2 =    ____________________   ≤  2 ∙ 10-6  W/lm

780 nm

km ∙  ∫  Ee(()∙V(()∙d(

(=380 nm

où

| Ee (() | [W/nm]: | distribution spectrale du rayonnement; |
| --- | --- | --- |
| V (() | [1]: | efficacité lumineuse spectrale; |
| km = 683 | [lm/W]: | équivalent photométrique du rayonnement; |
| ( | [nm]: | longueur d’onde. |

Cette valeur doit être calculée à des intervalles de 5 nanomètres.».

Annexe 1,

Feuille H7/2, note de bas de page 7/, modifier comme suit:

«7/	L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H7/1).»

Feuille H8/2, note de bas de page 7/, modifier comme suit:

«7/	L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H8/1).»

Feuille H10/1, note de bas de page 6/, modifier comme suit:

«6/	La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles (1 et (2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles (1 et (2 et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie occultée.»

Feuille H11/2, note de bas de page 7/, modifier comme suit:

«7/	L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H11/1).»

Feuille H12/1, note de bas de page 6/, modifier comme suit:

«6/	La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles (1 et (2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles (1 et (2 et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie occultée.»

Feuille H12/2, tableau, en ce qui concerne la dimension «f», dans la colonne «Tolérance», sous l’intitulé «Lampe à incandescence de fabrication courante», remplacer le renvoi à la note de bas de page 11/ par la valeur minimale «4,8 min».

Feuille H13/1, légendes, sans objet en français.

Feuille H13/2, note de bas de page 6/, modifier comme suit:

«6/	La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles ( et (. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles ( et ( et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie à revêtement opaque.»

Feuille H13/2, note de bas de page 7/, modifier comme suit:

«7/	Le revêtement opaque doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Il doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H13/1).»

Feuille H14/2, note de bas de page 4/, modifier comme suit:

«4/	La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique entre les angles (1 et (2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles (1 et (2 et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie occultée.»

Feuille H14/2, note de bas de page 5/, modifier comme suit:

«5/	L’occultation doit au moins s’étendre jusqu’à la partie cylindrique de l’ampoule et sur la totalité du sommet de celle-ci. Elle doit en outre au moins s’étendre jusqu’à un plan parallèle au plan de référence contenant l’intersection de l’angle γ3 avec la surface extérieure de l’ampoule (vue B telle qu’elle est indiquée sur la feuille H14/1).»

Feuille H14/3, notes 10/ et 11/, supprimer.

Feuille H14/3, tableau, l’appel de note et la note 12/ deviennent l’appel de note et la note 10.

Feuille H14/3, remplacer la désignation de culot CEI «Cap P38t-33» par la désignation «Cap P38t».

Feuille H14/4, texte au-dessous du tableau, modifier comme suit:

«… du filament du feu de route.

Observations concernant le diamètre des filaments:

- Pas de restriction pour l’instant mais l’objectif est de limiter d1 et d2 à 1,6 mm;

- Pour chaque fabricant, le filament de la lampe à incandescence étalon doit avoir le même diamètre que celui des lampes à incandescence de fabrication courante.

La position des…».

Feuille HB4/2, note de bas de page 7/, modifier comme suit:

«7/	La partie cylindrique de l’ampoule doit être exempte de distorsion optique axiale et cylindrique entre les angles (1 et (2. Cette prescription s’applique à la totalité de la circonférence de l’ampoule comprise entre les angles (1 et (2 et il n’est pas nécessaire qu’elle soit vérifiée dans la partie occultée.»

Feuille P13W/2, tableau, remplacer le numéro de la feuille CEI par «feuille 7004-147-1».

Feuille PR21/4W/1, chiffre à gauche, ajouter l’appel de note «5» et remplacer l’appel de note 3 par l’appel de note «4».

Feuille PR21/5W/1, chiffre à gauche, ajouter l’appel de note «4».

Feuille PR27/7W/1, chiffre à gauche, ajouter l’appel de note «5».

Feuille PY27/7W/1, chiffre à gauche, ajouter l’appel de note «5».

Feuille W15/5W/1, tableau, remplacer le numéro de la feuille CEI par «feuille 7004-151-1».

Annexe 1,

Page 79, CATÉGORIES HB4 ET HB4A − Feuille HB4/3, modifier le tableau comme suit: «Flux lumineux 1095 ± 15 %».

Page 108, CATÉGORIE P21/5W − Feuille P21/5W/1, modifier le tableau comme suit: «Flux lumineux de référence: 440 et 35 lm à 13,5 V environ».

Page 124, CATÉGORIE PY27/7W − Feuille PY27/7W/1, modifier la note 3 comme suit: «3/ À vérifier au moyen d’un “box-system” (feuilles P27/7W/2 et 3).»

Page 145, CATÉGORIES WP21W ET WPY21W − Feuille WP21W/2, modifier le tableau comme suit: «Dimension: h = 9,0».

Pages 43, 47, 54, 85, 97, 100, 103, 112, 119, 120, 122 et 146, dans les notes, remplacer «gabarit de positionnement» par «box-system».

-----