| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/82 17 July 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года

Пункт 4.2.17 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 28 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 03

К ПРАВИЛАМ № 37

(Лампы накаливания)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения

и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят шестой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/11 с поправками, указанными в пункте 8 доклада.  Этот текст передается WP.29 и AC.1 для рассмотрения и голосования (ECE/TRANS/WP.29/GRE/56, пункты 8 и 9).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Текст Правил

Включить новые пункты 8.3 и 8.4 следующего содержания:

"8.3	По истечении 12 месяцев после вступления в силу дополнения 28 к поправкам серии 03 к Правилам № 37 лампы накаливания категорий R2, S1 и C21W не должны использоваться в фарах для целей официального утверждения типа.

8.4	Однако Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения для фар, в которых используются лампы накаливания категорий R2, S1 и C21W, при условии, что эти фары предназначены в качестве запасных частей для установки на транспортных средствах, находящихся в эксплуатации".

Приложение 1

Перечень категорий ламп накаливания и их спецификации изменить следующим образом:

| "… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |
| … |  |  |
| PX24W | **/ | P24W/1-3 |
|  | ****/ |  |
| R2 | *****/ | R2/1-3 |
| S1 | *****/ | S1/S2/1-2 |
| S2 |  | S1/S2/1-2 |
| S3 |  | S3/1 |
| только для сигнальных фонарей: |
| C5W |  | C5W/1 |
| C21W | *****/ | C21W/1-2 |
| H6W |  | H6W/1 |
| …" |  |  |

Включить новую сноску *****/ следующего содержания:

"*****/  Только для целей замены (см. переходные положения в пунктах 8.3 и 8.4".

Спецификация R2/1, исключить примечание после сноски 5/.

_______

# Text boxes

GE.06-24133   (R)    090806    090806