| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/99 14 July 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года

Пункт 4.2.21 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 9 К ПРАВИЛАМ № 43

(Безопасные стекловые материалы)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG)

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRSG на ее девяностой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2006/16 без поправок.  Этот текст передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/69, пункты 47 и 49).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункты 1 и 1.1, включить ссылку на новую сноску 1/, соответствующую сноску 1/ и изменить следующим образом:

"1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к:

-	безопасным стекловым материалам, предназначенным для установки в качестве ветровых или других стекол и перегородок на транспортных средствах категорий L, M, N, O, и T 1/;

-	транспортным средствам категорий M, N и O в отношении установки этих материалов;

в обоих случаях исключаются стекловые материалы для устройств освещения и световой сигнализации и приборной доски, а также специальные пуленепробиваемые стекловые материалы и двойные окна.

____________________

1/	Согласно определениям, содержащимся в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, внесенными на основании Amend.4)".

Пункт 5.4.1, ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию на сноску 2/ и читать следующим образом:

"2/	1 - Германия, …, 47 - Южная Африка, 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, 52 - Малайзия и 53 - Таиланд.  Последующие порядковые номера…".

Пункт 5.5.1, ссылка на сноску 2/ и сноска 2/, изменить нумерацию на сноску 3/.

Пункт 5.11.1, ссылка на сноску 3/ и сноска 3/, изменить нумерацию на сноску 4/ и следует читать:

"4/	См. сноску 2/ к пункту 5.4.1".

_______

# Text boxes

GE.06-23968   (R)    270706    270706