| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/26 5 juin 2007 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune de la Commission d’experts du RID
et du Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses

Genève, 11-21 septembre 2007

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

HARMONISATION AVEC LES RECOMMANDATIONS RELATIVES
AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
DE L’ONU*

Transport de gaz (4.1.6.10)

Communication de l’Association européenne des gaz industriels (EIGA)

Historique

1.	Conformément à la deuxième phrase du 4.1.6.10 de l’ADR/RID et du 4.1.6.1.10 du Règlement type de l’ONU, les récipients à pression ne doivent pas être remplis après la date limite du contrôle périodique mais peuvent être transportés après cette date. L’ADR/RID impose en outre la condition supplémentaire pour leur transport en ajoutant «pour être soumis à l’inspection ou en vue de leur élimination, y compris toute opération de transport intermédiaire».

2.	Ces conditions supplémentaires peuvent conduire dans la pratique à différentes interprétations selon lesquelles, par exemple, les récipients à pression remplis sur les sites des clients peuvent être transportés pour le contrôle périodique immédiatement après la date limite ou pour une opération de transport intermédiaire.

Proposition

3.	Harmoniser le texte de l’ADR/RID avec celui du Règlement type de l’ONU en supprimant la deuxième partie de la phrase:

4.1.6.10	… Les récipients à pression ne doivent pas être remplis après la date limite du contrôle périodique mais peuvent être transportés après cette date pour être soumis à l’inspection ou en vue de leur élimination, y compris toute opération de transport intermédiaire.

4.	Supprimer le 5.4.1.2.2 b):

b)	Pour le transport de bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques et cadres de bouteilles dans les conditions du 4.1.6.10, la mention suivante doit être portée dans le document de transport: «Transport selon 4.1.6.10».

Justification

5.	La proposition permet de clarifier et d’harmoniser les prescriptions de ce paragraphe.

Sécurité

6.	L’entreposage en soi ne présente pas de risque; le remplissage par contre en présente. Aux États-Unis, cette règle existe depuis de nombreuses années. Sans incidence.

Faisabilité

7.	Sans incidence.

Applicabilité

8.	Sans incidence.

-----

# Footnotes

* Diffusé par l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) sous la cote OTIF/RID/RC/2007/26.