| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/32 14 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

ТОЛКОВАНИЕ МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ*

Маркировка тары (6.1.3.1)

Записка секретариата

1.	Внимание секретариата обращается на то обстоятельство, что формулировка пункта 6.1.3.1 а) вызывает путаницу.

2.	Поскольку пункт 6.1.3.1 а) i) относится к таре, соответствующей надлежащим требованиям главы 6.1, и поскольку упрощенные условия, предусмотренные в пунктах 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 и 6.1.5.6, являются составной частью главы 6.1, можно считать, что на тара, соответствующая этим упрощенным условиям, может маркироваться прописными буквами "UN".

3.	Лишен ясности также текст пункта 6.1.3.1 а) ii), т.к. символ "МПОГ/ДОПОГ" не является единственным символом, который может использоваться на таре, утвержденной как для железнодорожных, так и для автомобильных перевозок.

4.	Поэтому секретариат предлагает внести в текст пункта 6.1.3.1 следующие изменения:

а)	i)	текст, приведенный под символом Организации Объединенных Наций для тары, заменить следующим текстом:

"Этот символ должен использоваться исключительно для указания того, что тара удовлетворяет соответствующим требованиям, изложенным в главе 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 или 6.6 и предусмотренным в Типовых правилах ООН.  Этот символ не должен использоваться на таре, которая удовлетворяет упрощенным условиям, изложенным в пунктах 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 и 6.1.5.6 (см. также подпункт ii) ниже).  На таре из гофрированного металла допускается нанесение только прописных букв "UN" вместо символа;"  или

ii)	внести следующие поправки:

"символ "МПОГ/ДОПОГ" для составной тары (из стекла, фарфора или керамики) и легкой металлической тары, соответствующей упрощенным требованиям (см. пункты 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 e), 6.1.5.3.5 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 и 6.1.5.6).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Тара, маркированная этим символом, утверждена для железнодорожных и автомобильных перевозок, на которые распространяются положения соответственно МПОГ и ДОПОГ.  Она не в обязательном порядке допускается к перевозке другими видами транспорта либо к автомобильным или железнодорожным перевозкам, регулируемым другими правилами".

-------

# Footnotes

*	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/32.

# Text boxes

GE.07-23066 (R)   120707   120707