| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | Экономический и Социальный Совет | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/48 20 June 2007 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ 
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-21 сентября 2007 года

Пункт 6 a) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ*

Нерассмотренные вопросы

Проверяющие органы типа С - Текст, заключенный в квадратные скобки
в документе ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/18

Передано правительством Соединенного Королевства

Существо предложения: После дополнительного изучения директивы, касающейся переносного оборудования, работающего под давлением (TPED), правительство Соединенного Королевства пришло к выводу о том, что утвержденные органы, осуществляющие периодическую проверку, эквивалентны проверяющим органам типа В в соответствии со стандартом ЕN ISO/IEC 17020:2004, за тем исключением, что отсутствует положение о том, что они предоставляют инспекционные услуги только их собственным организациям. Поэтому Соединенное Королевство предлагает исключить МПОГ/ДОПОГ органы типа C, но при этом разрешить органам типа В проводить проверки сосудов под давлением, принадлежащих другим организациям.

Это позволит сохранить статус-кво в Европейском союзе и не повлияет на уровень безопасности.

Предлагаемое решение: Изменить предлагаемый текст в подразделах 6.2.2.9 и 6.2.3.6 путем исключения положений о признании органов типа С в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004 и путем добавления текста, разрешающего органам типа В предоставлять инспекционные услуги другим организациям, помимо их собственных. Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/18 (ЕАПГ); INF.36; ECE/TRANS/WP.15/ AC.1/106; ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106/Add.2; Европейская директива 1999/36/EC; EN ISO/IEC 17020:2004.

Введение

1.	На последней сессии Совместного совещания были высказаны возражения против включения органов типа С в ту часть документа ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/18, которая предусматривает перенос в МПОГ/ДОПОГ элементов директивы 1999/36/EC, касающейся переносного оборудования, работающего под давлением (TPED).  Эти проверяющие органы (и органы типа В) были призваны заменить собой утвержденные органы согласно директиве TPED.  В настоящем документе предлагается текст, который в точности отражает требования, предусмотренные для таких проверяющих органов в директиве TPED.

2.	Правительство Соединенного Королевства, как и Швеция в ее неофициальном документе INF.36, представленном на последней сессии, не хотело бы, чтобы характеристики проверяющих органов, определенные в МПОГ/ДОПОГ, отличались от соответствующих характеристик, определенных в директиве TPED.  Оно согласно с тем, что уведомленные органы, предусмотренные в директиве TPED, эквивалентны проверяющим органам типа А, которые определяются в стандарте EN ISO/IEC 17020:2004.  Проблема возникает в силу того, что текст директивы TPED, касающийся утвержденных органов, не совпадает ни с положениями об органах типа B, ни с положениями об органах типа C в стандарте EN ISO/IEC 17020:2004, о чем свидетельствует приводимое ниже сопоставление.  В частности, директива TPED не препятствует предоставлению утвержденными органами инспекционных услуг другим организациям, помимо их собственных, когда речь идет о проведении периодических проверок сосудов под давлением.

Сопоставление текста директивы TPED и стандарта EN ISO/IEC 17020:2004

3.	Статья 9.2 директивы TPED требует, чтобы утвержденные органы назначались на основе соответствия критериям приложений I и III.  Поскольку приложение I применяется в отношении как уведомленных органов, так и утвержденных органов, мы не считаем необходимым рассматривать его в настоящем документе.  Поэтому сопоставление между директивой TPED  и стандартом ISO 17020 сосредоточено на приложении III.

| Директива TPED, приложение III: Дополнительные критерии, которым должны отвечать утвержденные органы, упомянутые в статье 9 | Требования стандарта ISO 17020 в отношении органов типа B; положение 4.2.2 и приложение B |
| --- | --- |
| 1. Утвержденный орган должен составлять отдельную и идентифицируемую часть организации, участвующей в процессе проектирования, изготовления, поставки, эксплуатации или технического обслуживания проверяемых им предметов оборудования. | 4.2.2 Проверяющий орган, составляющий отдельную и идентифицируемую часть организации, участвующей в процессе проектирования, изготовления, поставки, установки, эксплуатации или технического обслуживания проверяемых им предметов оборудования, и созданный для предоставления услуг по проведению проверок создавшей его организации, должен отвечать критериям приложения В (нормативные положения). |
| 2. Утвержденный орган не должен непосредственно участвовать в процессе проектирования, изготовления, поставки или эксплуатации проверяемого им переносного оборудования, работающего под давлением, включая вспомогательные приспособления, или аналогичных конкурентоспособных предметов оборудования. | B.2 Проверяющий орган и его персонал не должны участвовать в какой-либо деятельности, которая может вступать в противоречие с принципами их беспристрастности и добросовестности при проведении проверок. В частности, они не должны непосредственно участвовать в процессе проектирования, изготовления, поставки, установки, эксплуатации или технического обслуживания проверяемых предметов оборудования или аналогичных конкурентоспособных предметов оборудования. |
| 3. Должно существовать четкое разграничение обязанностей проверяющего персонала и обязанностей персонала, выполняющего другие функции, которое должно устанавливаться на основе организационной идентификации и способов представления отчетности проверяющего органа в рамках создавшей его организации. | B.1 Четкое разграничение обязанностей проверяющего персонала и обязанностей персонала, выполняющего другие функции, должно устанавливаться на основе организационной идентификации и способов представления отчетности проверяющего органа в рамках создавшей его организации. |
|  | B.3 Услуги по проведению проверок должны предоставляться только той организации, частью которой является проверяющий орган. |

4.	Существует поразительное сходство между выражениями, используемыми в директиве и в стандарте.  Поражает также и отсутствие в директиве требований стандарта (выделены курсивом), указывающих на то, кому утвержденный орган предоставляет услуги по проведению проверок.

5.	Сопоставление текста приложения III директивы TPED и положений стандарта EN ISO/IEC 17020:2004, касающихся органов типа С (приведены во вставке ниже), показывает, что эти требования являются не столь жесткими как требования, касающиеся утвержденных органов.  Поэтому органы типа C могут быть исключены из предлагаемого текста МПОГ/ДОПОГ.

Требования стандарта ISO 17020, касающиеся органов типа C;  положение 4 и приложение C

4.2.3 	Проверяющий орган, который участвует в процессе проектирования, изготовления, поставки, установки, эксплуатации или технического обслуживания проверяемых им предметов оборудования или аналогичных конкурентоспособных предметов оборудования и который может предоставлять услуги по проведению проверок другим сторонам, не являющимся создавшей его организаций, должен отвечать критериям приложения С (нормативные положения).

C.1 	Проверяющий орган должен обеспечивать в рамках организации гарантии надлежащего разделения обязанностей и подотчетности при предоставлении услуг по проведению проверок посредством организационных мер и/или процедур документирования.

Предложение

6.	Необходимо привести требования директивы TPED в соответствие с требованиями стандарта ISO 17020, и поэтому предлагается изменить текст подразделов 6.2.2.9 и 6.2.3.6 следующим образом (новый текст подчеркнут):

Xb означает, проверяющий орган, соответствующий требованиям подраздела 1.8.6.4 и аккредитованный в соответствии со стандартом EN ISO/IEC 17020:2004, тип B или тип C.  Независимо от положений 4.2.2 и B3 стандарта EN ISO/IEC 17020:2004, проверяющий орган может осуществлять проверку сосудов под давлением, принадлежащих другим организациям, помимо организации, частью которой он является.

Обоснование

7.	Этот текст соответствует смыслу положений директивы TPED в отношении периодической проверки сосудов под давлением.

8.	По мнению правительства Соединенного Королевства, беспристрастность проверяющего органа обеспечивается организационными мерами, гарантией качества и ревизиями, которые проводятся в ходе процесса аккредитации.  Беспристрастность проверяющего органа при принятии им решений по техническим вопросам не уменьшается под влиянием экономического давления, когда услуги предоставляются третьим сторонам.  Все проверяющие органы должны действовать в рамках своих оперативных ограничений, которые не являются более жесткими, когда услуги предоставляются не организации, создавшей конкретный орган, а другим организациям.

9.	Существенная часть периодических проверок сосудов под давлением осуществляется органами, которые не соответствуют типу В:

a)	специальные испытательные центры предоставляют свои услуги целому ряду владельцев баллонов.  Некоторые владельцы баллонов пользуются услугами этих испытательных центров для удовлетворения всех своих потребностей в проведении испытаний, в то время как другие владельцы баллонов располагают собственными испытательными лабораториями и пользуются услугами испытательных центров для получения дополнительных услуг в периоды большой загруженности собственных лабораторий;

b)	инспекционные органы пользователей также проверяют собственные баллоны своих клиентов.  Типичным примером является ситуация, когда производитель ацетилена наполняет баллоны других компаний по производству промышленных газов и свои собственные баллоны, а также предоставляет этим компаниям услуги по проведению периодических проверок.  Поэтому явно предпочтительно, чтобы испытания проводились той компанией, которая обладает экспертным опытом в области этой технологии.

Если исключить возможность проведения проверок сосудов под давлением, принадлежащих другим компаниям, то ряд существующих утвержденных органов утратят свой статус в 2009 году.

10.	Если эти поставщики инспекционных услуг другим организациям, помимо их собственных, не будут признаны в качестве проверяющих органов, периодические инспекции будут проводиться в соответствии с программой гарантии качества под контролем органов типа А, т.е. в соответствии с модулем 2 приложения IV части III директивы TPED, или IS(2) в соответствии с текстом документа ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/18.  По мнению эксперта Соединенного Королевства, признание этих поставщиков инспекционных услуг в качестве проверяющих органов дает следующие преимущества:

а)	деятельность проверяющих органов легко отслеживается по их регистрационным знакам;

b)	их деятельность осуществляется под непосредственным контролем компетентного органа, сотрудничающего с организацией, осуществляющей процедуру аккредитации.  Компетентный орган может не полагаться на эффективность ряда независимых органов типа А и может обеспечить единообразие применяемых в стране стандартов.

Последствия для безопасности:	Ситуация в Европейском союзе не изменяется и безопасность сосудов под давлением обеспечивается за счет взаимодействия либо с инспекционной службой IS(2), либо с органами типа B, измененными в соответствии с настоящим предложением.

Осуществимость:		Никаких проблем.

Обеспечение применения: 	Никаких проблем.

_________

# Footnotes

* 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OCTI/RID/RC/2007/48.

# Text boxes

GE.07-23259   (R)   300707   300707