| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. GENERAL ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2008/17 16 May 2008 Original: ENGLISH, FRENCH AND RUSSIAN |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний
и правил безопасности на внутренних водных путях

Тридцать вторая сессия
Женева, 16-18 июня 2008 года
Пункт 2 (d) предварительной повестки дня

Европейские правила судоходства по внутренним водным путям (ЕПСВВП)

Другие поправки к ЕПСВВП

Записка секретариата

## Вступление

Напоминается, что положения Европейских Правил судоходства по внутренним водным путям, касающиеся сигнализации судов, осуществляющих отдельные перевозки опасных грузов, ссылаются на Прилагаемые Правила к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ). Однако, на данный момент в тексте используется термин «ВОПОГ», а не «Прилагаемые правила к ВОПОГ». Более того, некоторые ссылки не являются точными или не совпадают с соответствующей терминологии ВОПОГ. В этой связи, секретариат хотел бы предложить некоторое число поправок, перечисленных ниже, подготовленных с консультацией секции по перевозкам опасных грузов Отдела транспорта ЕЭК ООН.

## Поправки к главе 3 «ВИЗУАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СУДОВ»

Поправки к Статье 3.14 - Дополнительная сигнализация судов, 
осуществляющих отдельные перевозки опасных грузов

- Параграф 1, первое предложение

Вычеркнуть указанных в ВОПОГ

Вместо указанную в пункте 7.1.5.0 или пункте 7.2.5.0 ВОПОГ читать в соответствии с требованиями подраздела 7.1.5.0 или подраздела 7.2.5.0 Прилагаемых Правил к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ):

После вниз добавить, как указано в Прилагаемых Правилах к ВОПОГ, Глава 3.2, Таблица А, колонка (12) или Таблица С, колонка (19).

- Параграф 2, первое предложение

Вычеркнуть указанных в ВОПОГ

Вместо указанную в пункте 7.1.5.0 или пункте 7.2.5.0 ВОПОГ читать в соответствии с требованиями подраздела 7.1.5.0 или подраздела 7.2.5.0 Прилагаемых Правил к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ):

После вниз добавить, как указано в Прилагаемых Правилах к ВОПОГ, Глава 3.2, Таблица А, колонка (12) или Таблица С, колонка (19).

- Параграф 3, первое предложение

Вычеркнуть указанных в ВОПОГ

Вместо указанную в пункте 7.1.5.0 или пункте 7.2.5.0 ВОПОГ читать в соответствии с требованиями подраздела 7.1.5.0 Прилагаемых Правил к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ):

После вниз добавить, как указано в Прилагаемых Правилах к ВОПОГ, Глава 3.2, Таблица А, колонка (12).

- Параграф 7

Вместо на основании пункта 8.1.8 ВОПОГ читать на основании раздела 8.1.8 Прилагаемых Правил к ВОПОГ или временный сертификат, на основании раздела 8.1.9 Прилагаемых Правил к ВОПОГ

## поправки к главе 9 «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ НА БОРТУ СУДОВ»

Поправки к статье 9.01 – определения

- Параграф 1(b)

Вместо оговоренной в Европейском соглашении о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) читать оговоренной в Прилагаемых Правилах к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)

- Параграф 2 (b)

Вместо оговоренной в Европейском соглашении о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) читать оговоренной в Прилагаемых Правилах к ВОПОГ

## Поправки к Приложению 3 «ВИЗУАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ СУДОВ»

Поправка к Рисунку 30 b)

- Рисунок 30 b) , первое предложение

Вместо указанные в маргинальном номере 10500 приложения B.1 и в добавлении 4(перечень веществ) к приложению B.2 к ВОПОГ читать Прилагаемых Правилах к Европейскому соглашению о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ), Глава 3.2, Таблица А, колонка (12) или Таблица С, колонка (19), и как предписано подразделами 7.1.5.0 и 7.2.5.0 этих правил

Поправка к Рисунку 31 b)

- Рисунок 31 b, первое предложение

Вместо указанные в маргинальном номере 10500 приложения B.1 и в добавлении 4(перечень веществ) к приложению B.2 к ВОПОГ читать Прилагаемых Правилах к ВОПОГ, Глава 3.2, Таблица А, колонка (12) или Таблица С, колонка (19), и как предписано подразделами 7.1.5.0 и 7.2.5.0 этих правил

Поправка к Рисунку 32

- Рисунок 32, первое предложение

Вместо указанные в маргинальном номере 10500 приложения B.1 к ВОПОГ читать Прилагаемых Правилах к ВОПОГ, Глава 3.2, Таблица А, колонка (12), и как предписано подразделом 7.1.5.0 этих правил

Поправка к Рисунку 33

- Рисунок 33, первое предложение

Вместо указанные в маргинальном номере 10500 приложения B.1 и в добавлении 4(перечень веществ) к приложению B.2 к ВОПОГ читать Прилагаемых Правилах к ВОПОГ, Глава 3.2, Таблица А, колонка (12) или Таблица С, колонка (19), и как предписано подразделами 7.1.5.0 и 7.2.5.0 этих правил

Поправка к Рисунку 34

- Рисунок 34, первое предложение

Вместо указанные в маргинальном номере 10500 приложения B.1 и в добавлении 4(перечень веществ) к приложению B.2 к ВОПОГ читать  Прилагаемых Правилах к ВОПОГ, Глава 3.2, Таблица А, колонка (12) или Таблица С, колонка (19), и как предписано подразделами 7.1.5.0 и 7.2.5.0 этих правил

Поправка к Рисунку 35

- Рисунок 35, первое предложение

Вместо указанные в маргинальном номере 10500 приложения B.1 и в добавлении 4(перечень веществ) к приложению B.2 к ВОПОГ читать Прилагаемых Правилах к ВОПОГ, Глава 3.2, Таблица А, колонка (12) или Таблица С, колонка (19), и как предписано подразделами 7.1.5.0 и 7.2.5.0 этих правил

___________