| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. GENERAL ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2008/19 27 May 2008 RUSSIAN Original: ENGLISH AND RUSSIAN ENGLISH AND RUSSIAN ONLY |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний
и правил безопасности на внутренних водных путях

Тридцать третья сессия
Женева, 16-18 июня 2008 года
Пункт 3 b) предварительной повестки дня

Поправки к Рекомендациям, касающимся согласованных на европейском уровне технических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания (приложение к резолюции № 61)

Главы 20 и 21 "Особые требования к морским судам,
прогулочным судам и судам типа река-море"

Предложение председателя группы экспертов-добровольцев Рабочей группы по внутреннему водному транспорту

Записка секретариата

Напоминается, что на своей тридцать второй сессии Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях рассмотрела проект главы 20А ("Особые требования к морским судам") и проект главы 21 ("Особые требования к прогулочным судам"), предложенные группой экспертов-добровольцев Рабочей группы по внутреннему водному транспорту (SC.3). Рабочая группы одобрила проект главы 20А, предоставленный в документе ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2008/4. Что касается проекта главы 21, она просила группу

экспертов-добровольцев удалить сноску на директиву Европейского сообщества в пункте 21.2.2 и пересмотреть пункт 21-3, ввиду того, что не все делегации были убеждены в том, что все прогулочные суда должны иметь, как минимум, два человека на борту (ECE/TRANS/SC.3/WP.3/64, пункт 12).

В ответ на эти комментарии, председатель группы экспертов-добровольцев предлагает заменить ссылки на директивы ЕС на ссылки на международные правила и стандарты для прогулочных судов, предназначенных для европейского рынка. Что касается требований к экипажу, председатель предлагает не изменять предложенное требование, ввиду того, что оно будет касаться только прогулочных судов длиной 20 метров и выше, и что второй человек будет должен только оказывать помощь в маневрировании судном.

Пересмотренный текст главы 21 прилагается ниже. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть его и передать предложение, если это целесообразно, для утверждения Рабочей группой по внутреннему водному транспорту.

## ПРОЕКТ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРОГУЛОЧНЫХ СУДОВ

Группа экспертов-добровольцев SC.3 предлагает включить в Рекомендации, касающиеся согласованных на европейском уровне технических предписаний, применимых к судам внутреннего плавания (приложение к резолюции № 61), новую главу 21 следующего содержания:/

Глава 21
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГУЛОЧНЫМ СУДАМ

21-1		Общие положения

21.1		Прогулочные суда должны соответствовать следующим требованиям:

(i)	Статьи 21-2 и 21-3 будут применяться к конструкции, оснащению и экипажу прогулочных судов ;

(ii)	Статья 1-1.2 (ii) не применяется.

21-2		ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГУЛОЧНЫМ СУДАМ

21-2.1	Прогулочные суда должны соответствовать следующим требованиям

(i)	из глав 3 и 4:

статье 3-1.1, статье 3.1.2, первый абзац, статьям 3-4.1.1, 3-4.1.2, 3-4.1.3 и 4-4.3.7;

(ii)	главе 5;

(iii)	из главы 6:

Статье 6-1.1 и статье 6-8;

(iv)	из главы 7:

## Статье 7-1.5, статье 7-2, статьям 7-3.1 и 7-3.2, статье 7-1.1, статье 7-1.6, статье Article 7-6.7 [если имеется рулевая рубка, предназначенная для управления судном одним человеком с использованием радиолокационной установки];

(v)	из главы 8 и 8B:

## Статье 8-1.1.1, первый абзац, 8-1.1.3 и 8-1.1.4, статьям 8-1.1.6, 8-1.3.1 и 
8-1.3.2, статье 8-1.4, статье 8-1.5.1, статье 8-1.5.2 второе предложение, статье 
8-1.5.6, статье 8-1.5.9, статье 8-1.5.10, статье 8-1.5.11, статье 8-1.5.12, статье 
8-1.5.13 второе предложение, статье 8-1.6.1, статье 8-1.6.2, статье 8-1.6.5, статье 8-1.6.7, статье 8B-1.5, статье 8B-1.2 и статье 8B-8;

(vi)	из главы 9:

статье 9-1.1.1 mutatis mutandis;

(vii)	из главы 10:

Статье 10-1.2.1, последнему абзацу, или статье 10-1.2.2, статьям 10-1.3.1 и 
10-1.3.3, статье 10-1.2.3, статье 10-1.1.3, статье 10-1.1.2, статье 10-1.5.1, последнему предложению, статьям 10-1.4.1 и 10-1.4.2, статье 10-1.4.3, статье 10-1.4.4, статье 10-2.1,первый, второй и двенадцатый пункт, статье 10-1.4.5, статье 10-2.1 третий, седьмой, девятый и десятый пункт, статье 10-3.1, подпункты (i), (ii), (iv), однако, на борту должно быть по меньшей мере два огнетушителя; статье 10-3.2 и статьям 10-3.5, 10-3.7 и 10-3.8, статьям 10-5.4.2 и 10-5.4.3; стационарные установки пожаротушения, при их наличии, будут соответствовать статье 10-3.6, и  автоматические системы обнаружения пожара – статье 8-2.6.

(viii)	главе 14;

(ix)	из главы 22B:

Статье 22B-5.1.

21-2.2	Для прогулочных судов (от 20 до 24 метров),  подпадающих под действие международных правил и стандартов для прогулочных судов, предназначенных для европейского рынка, первоначальные освидетельствования и периодические освидетельствования охватывают только:

(i)	Cтатью 6-8, если имеется указатель скорости поворота;

(ii)	Статью 7-1.5, статью 7-2, статью 7-3.1, и статью 7-6.7, если имеется рулевая рубка, предназначенная для управления судном одним человеком с использованием радиолокационной установки;

## (iii)	Статьи 8-1.1.3 и 8-1.1.4, статью 8-1.3.1, статью 8-1.1.6, статью 8-1.5.10, последнее предложение, статью 8-1.6.2 и статью 8B-8;

## (iv)	Статью 10-1.2.1, последний абзац, статью 10-1.2.2, статью 10-1.3.1 и 10-1.3.3, статью 10-1.2.3, статью 10-1.4.4, статью 10-2.1, первый и второй подпункт, статью 10-1.4.5, статью 10-2.1, третий, седьмой, девятый и десятый подпункты, статью 10-3.1, подпункты (ii) и (iv); статью 10-3.2 и статью 10-3.5, статьи 
10-5.4.2 и 10-5.4.3;

- из главы 14:

- статью 14-12;

- статью 14.13;  приемочное испытание после ввода в эксплуатацию установки, работающей на сжиженном газе, должно проводиться в соответствии с требованиями международных правил и стандартов для прогулочных судов, предназначенных для европейского рынка, и акт приемки должен быть представлен органу по освидетельствованию судов;

- статьи 14.14 и 14.15;  установка, работающая на сжиженном газе, должна соответствовать требованиям международных правил и стандартов для прогулочных судов, предназначенных для европейского рынка;

- главу 14 полностью, если установка, работающая на сжиженном газе, установлена после того, как прогулочное судно было поставлено на рынок.

  - применимость ГЛАВЫ 23

    - Глава 23 не применяется. Экипаж будет состоять из:

(a)	судоводителя, имеющего соответственное удостоверение;

(b)	лица, которое может помочь в маневрировании судна.

- - - - -

# Footnotes

/	Проект главы, одобренный Группой Добровольцев 11 декабря 2007 и пересмотренный председателем группы 23 мая 2008 года.