| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. GENERAL ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2008/28 7 April 2008 Original: RUSSIAN |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний
и правил безопасности на внутренних водных путях

Тридцать вторая сессия
Женева, 16-18 июня 2008 года
Пункт 9 bis предварительной повестки дня

ПЕРЕВОЗКА лиц с ограниченной способностью к передвижению

Пересмотр Резолюции № 25, «Рекомендации для пассажирских судов, 
пригодных также для перевозки инвалидов»

Предложение Российской Федерации

Записка секретариата

В свете рассмотрения вопроса о пересмотре Резолюции  № 25 согласно поручению Рабочей группы по внутреннему водному транспорту (ECE/TRANS/SC.3/178, параграф 37), Российская Федерация предоставляет свое предложение, касающееся оборудования для посадки инвалидов на судно (требование к трапу-сходне для инвалидов, требования к подъемному устройству), а также требований для комплектации спасательных средств. Рабочая группа по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях, возможно, пожелает рассмотреть это предложение, вместе с документом ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2008/27 на предмет включения нижеследующих положений в резолюцию или другие соответствующие документы.

# Требования для оборудования для посадки инвалидов на судно и для комплектации спасательных средств

## Требования к трапу-сходне для инвалидов (ТСИ)

ТСИ ступенчатой конструкции должен быть выполнен шириной не менее 0,9 м, длиной около 3м и обеспечивать беспрепятственный доступ на судно инвалидов с нарушением опорно-двигательных функций как в кресле-коляске (КК), так и инвалидов не пользующихся ими.

Для передвижения по трапу-сходне инвалидных кресел-колясок поперечные планки-ступени должны быть длиной не более 0,3 м и расположены симметрично относительно продольной оси. Сечение планок 0,03x0,04м с шагом между ними 0,3...0,4м. Поверхность ТСИ должна иметь перфорацию для стекания воды и покрытие, препятствующее проскальзыванию колес КК и опор других средств передвижения инвалидов.

Наклон трапа-сходни в рабочем состоянии не должен превышать 25% (14°), что обеспечит передвижение инвалидов в  КК с сопровождающим лицом, а также инвалидов, не пользующихся креслами-колясками.

ТСИ должен иметь фиксирующее устройство и бортики высотой не менее 0,05м, предотвращающие боковое смещение кресла-коляски во время движения.

Конструкция и масса трапа-сходни должны позволять с помощью
механического привода или вручную устанавливать его в рабочее положение или
убирать в походное положение за время не более 120 с.

Ограждение трапа-сходни  должно с обеих сторон содержать поручни, расположенные на трех стойках на высоте 1,0 м по вертикали, выступающие на 0,3 м с обоих концов трапа  и загнутые по радиусу до 0,2 м, а также два промежуточных леера. Расстояние нижнего промежуточного леера от ступеней ТСИ- 0,23 м.

Компенсация колебаний уровня между причалом и палубой судна должна осуществляться за счет опорных роликов, расположенных на конце ТСИ со стороны причала и откидного листа, шарнирно соединенного с трапом.

## ТРЕБОВАНИЯ К ПОДЪЕМНОМУ УСТРОЙСТВУ (ПУ).

Грузоподъемность ПУ  должна быть не менее 3000 Н. Допускаемая грузоподъемность должна быть обозначена в зоне его размещения.

Подъемное устройство должно иметь два привода механизма подъема, один из которых должен быть ручным с усилием на рукоятке не более 100 Н.

Платформа ПУ должна иметь: ширину - не менее 0,9 м,  длину- не менее 1,5 м.

Платформа должна иметь бортики высотой не менее 0,05 м, предотвращающие
сползание   кресла-коляски    с   инвалидом   в   процессе   подъема (опускания), а также
покрытие, препятствующее проскальзыванию колес КК.

Ограждение платформы должно с обеих сторон содержать поручни,
расположенные на двух стойках высотой 1,1м с тремя промежуточными леерами и
выступающие на 0,3 м с обоих концов платформы. Концы поручней должны быть
загнуты по радиусу до 0,2м. Нижний леер должен быть установлен на высоте 0,23 м от
платформы ПУ. Торцевые стороны платформы, через которые осуществляется въезд-
выезд КК, должны быть снабжены быстросъемным ограждением.

Скорость плавного (без рывков) подъема (опускания) платформы подъемного устройства с инвалидом в кресле-коляске и сопровождающим лицом должна быть от 0,1 до 0,15 мс -1.

Конструкция и масса подъемного устройства должны позволять с помощью механического привода или вручную  устанавливать ее в рабочее положение или убирать в походное положение за время не более 120с.

## ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

Спасательные шлюпки, плоты  для инвалидов должны иметь соответствующую маркировку. Для облегчения  ориентации инвалидов с ослабленным зрением и слухом, вблизи спасательных средств должны быть установлены световые и звуковые маяки.

Спасательные шлюпки, плоты должны располагаться вблизи занимаемых инвалидами помещений. При этом должна быть предусмотрена возможность пересадки инвалидов из кресел-колясок в шлюпки и плоты и их спуск на воду с полной загрузкой.

На каждом судне, приспособленном для перевозки инвалидов, должны быть предусмотрены спасательные жилеты, рассчитанные на 100% инвалидов.

___________