| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2008/3 11 February 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят четвертая сессия

Женева, 5-9 мая 2008 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЕ А И В К ДОПОГ

Опасные грузы, содержащиеся во встроенных сосудах, используемых для добавления присадок в цистерны с нефтепродуктами

Передано правительством Австрии*

______________________

*	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с) положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа "разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)".

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Устройства для добавления присадок должны рассматриваться в качестве оборудования цистерн. На сосуды должны наноситься знаки, и содержащиеся в них опасные грузы должны указываться в транспортном документе. |
| Предлагаемые решения: | Добавить определение в раздел 1.2.1. Расширить определение термина "Сервисное оборудование" в разделе 1.2.1. Добавить новый пункт 5.3.1.7.5. Добавить новый пункт 5.4.1.1.18. Добавить новое предложение в подраздел 9.1.3.3. |
| Справочные документы: | INF.9 (Австрия) представленный на восемьдесят первой сессии WP.15; ECE/TRANS/WP.15/190, пункт 62; ECE/TRANS/WP.15/2007/10 (Австрия); ECE/TRANS/WP.15/192, пункты 24-26; ECE/TRANS/WP.15/2007/22; INF.24, INF.34 (Австрия), представленный на восемьдесят третьей сессии WP.15; ECE/TRANS/WP.15/194, пункты 43-45. |

##### Введение

1.	Различные предприятия регулярно закупают у одних и тех же нефтеперерабатывающих заводов нефтепродукты одного и того же качества и осуществляют их транспортировку.  Затем путем смешивания нефтепродукта с определенной присадкой создается конкретный сорт продукта с особыми характеристиками.  Эти вещества относятся к классу 3 (ООН 1993 Легковоспламеняющаяся жидкость, н.у.к., 3, III) или к классу 9 (ООН 3082 Вещество жидкое, опасное для окружающей среды, н.у.к., 9, III).

2.	В прошлом эти продукты перевозились в канистрах или иной таре ограниченного объема, однако в настоящее время для их перевозки все чаще используются автоцистерны со стационарными устройствами для добавления присадок.  На таких автоцистернах имеются от одного до четырех сосудов объемом 30-100 л каждый, которые соединены с разгрузочными устройствами цистерны, что позволяет добавлять присадки (как правило, от 1:1000 до 1:2000) в процессе слива продукта.

3.	В документе INF.9 (Австрия), представленном на восемьдесят первой сессии WP.15, и в документе ECE/TRANS/WP.15/2007/10 (Австрия) упоминаются также аналогичные устройства с сосудами, содержащими вещества для очистки цистерн.  Поскольку в ходе обсуждений, состоявшихся на предыдущих сессиях, были выявлены дополнительные проблемы в связи с такими устройствами, в настоящем документе внимание сосредоточено только на устройствах для добавления присадок.

4.	Австрия указывает на отсутствие ясности и наличие неодинаковых мнений в отношении применимых положений ДОПОГ, касающихся перевозки опасных грузов в вышеупомянутых сосудах.  Очевидно, что точки зрения в отношении этих сосудов и содержащихся в них опасных грузов варьируются от полного отрицания до признания необходимости отдельных изъятий.

5.	В последнем случае толкование основано на том доводе, что эти сосуды, вместимость которых значительно ниже 1000 л, не являются по определению встроенными цистернами.  Поэтому их перевозка должна будет рассматриваться в качестве перевозки в упаковках, но в этом случае сосуды не будут удовлетворять соответствующим требованиям, предусмотренным в частях 4 и 6 ДОПОГ.

6.	Австрия стремится найти более прагматический вариант решения этого вопроса в рамках положений, касающихся перевозки в цистернах.  В частности, она предлагает включить эти устройства вместе с их сосудами в сервисное оборудование цистерны.  Обсуждение документа INF.9 в ходе восемьдесят первой сессии WP.15 показало, что в ряде договаривающихся сторон ДОПОГ эта практика либо уже применяется, либо предполагается в будущем.  Некоторые из этих стран, по-видимому, не сталкиваются с какими-либо проблемами с точки зрения решения данного вопроса на основе действующего законодательства.  Другие страны, напротив, не поддерживают идею такого рода широкого толкования понятия сервисного оборудования, определяемого в разделе 1.2.1 ДОПОГ.

7.	Австрия согласна с тем, что этот вопрос требует уточнения и что в любом случае в действующие положения необходимо внести ряд дополнительных требований, например в отношении записи в свидетельстве о допущении к перевозке и в отношении знака опасности, которые, к тому же, также широко применяются на практике.

Предложение

8.	С целью обеспечения единообразного толкования данного вопроса Австрия предлагает:

-	распространить действие требований, предъявляемых к оборудованию цистерн, на устройства для добавления присадок путем прямого указания этих устройств в определении сервисного оборудования цистерны, содержащемся в разделе 1.2.1 ДОПОГ;

-	вносить запись, касающуюся сосудов, в свидетельство о допущении к перевозке;

-	маркировать опасные грузы, содержащиеся в сосудах, с помощью соответствующего знака;

-	указывать опасные грузы, содержащиеся в сосудах, в транспортном документе.

Для этого требуется внесение следующих поправок:

9.	Включить в раздел 1.2.1 новое определение следующего содержания:

«"Устройство для добавления присадок" означает систему сосудов общей вместимостью до 450 л, а также труб, клапанов и насосов, которая соединена с разгрузочным устройством цистерны и служит для добавления присадок в основной груз в процессе опорожнения».

10.	Изменить пункт а)  определения "Сервисное оборудование" в разделе 1.2.1 следующим образом:

"а)  цистерны - означает устройства для наполнения, опорожнения и вентилирования, предохранительные, нагревательные и теплоизоляционные устройства, а также устройства для добавления присадок и измерительные приборы;".

11.	После примечания в конце подраздела 5.3.1.4 добавить следующие предложения:

"Информационное табло должно размещаться, по крайней мере, на одной стороне каждого сосуда, являющегося частью устройства для добавления присадок и содержащего опасные грузы.  Если сосуды находятся в защитном кожухе, так что информационные табло не видны снаружи, такие же информационные табло должны быть также размещены на наружной стороне защитного кожуха".

12.	Изменить пункт 5.3.1.7.3 следующим образом:

"В случае цистерн вместимостью не более 3 м3, малых контейнеров и сосудов устройств для добавления присадок и их защитных кожухов информационные табло могут быть заменены знаками, соответствующими образцам, приведенным в пункте 5.2.2.2".

13.	Включить новый пункт 5.4.1.1.18 следующего содержания:

«Специальное положение, касающееся перевозки опасных грузов в устройствах для добавления присадок

В случае перевозки опасных грузов в устройствах для добавления присадок сведения о них, указываемые в транспортном документе, могут содержать лишь элементы, требуемые в соответствии с пунктом 5.4.1.1.1 а)-d), и должны дополняться следующей записью:

"перевозимые в устройствах для добавления присадок"».

14.	В конце подраздела 9.1.3.3 добавить предложение следующего содержания:

"В свидетельстве о допущении к перевозке автоцистерны с устройством для добавления присадок должна быть сделана запись, указывающая количество и вместимость каждого из сосудов этого устройства".

15.	Включить в раздел 1.6.3 новый подраздел следующего содержания:

"1.6.3.х	Устройства для добавления присадок необязательно должны рассматриваться в качестве сервисного оборудования в соответствии с главой 6.8 до проведения первой проверки после 1 января 2009 года.  В свидетельстве о допущении необязательно должна делаться запись в соответствии с подразделом 9.1.3.3 до проведения первой ежегодной проверки после 1 января 2009 года.  Встроенные цистерны (автоцистерны), оборудованные устройствами для добавления присадок после официального утверждения типа, могут эксплуатироваться в соответствии с действующими положениями без нового официального утверждения типа".

Обоснование

16.	Предлагаемые поправки позволяют повысить уровень безопасности путем включения устройств для добавления присадок в положения, касающиеся оборудования цистерн, и путем включения требования об указании их содержимого.

17.	Кроме того, они позволяют разъяснить операторам соответствующих цистерн правовую ситуацию в связи с общепринятой практикой.

-----