ZENTRALKOMMISSION

FÜR DIE RHEINSCHIFFFAHRT

-----	CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2008/3/Add. 1

13. November 2007

Or. FRANZÖSISCH

GEMEINSAME EXPERTENTAGUNG FÜR DIE DEM

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE INTERNATIONALE BEFÖRDERUNG

VON GEFÄHRLICHEN GÜTERN AUF BINNENWASSERSTRASSEN

BEIGEFÜGTE VERORDNUNG (ADN)

(12. Tagung, Genf, 21.-25. Januar 2008)

Punkt 4 b) zur Tagesordnung

ÄNDERUNGSVORSCHLÄGE ZUR DEM ADN

BEIGEFÜGTEN VERORDNUNG

Schutz der aquatischen Umwelt

Aufzeichnung des Sekretariats

Addendum

- Das Sekretariat ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Änderungsvorschlag 2009 zu RID/ADR in 2.2.9.1.10 des RID/ADR (siehe TRANS/WP.15/AC.1)2007/51 Anlage 2) ein Diagramm für die Klassifizierung enthält (stammend von den UN-Modellvorschriften Abs. 2.9.3.3).

2.	Dieses Diagramm wurde vom Sekretariat nicht übernommen, da es ausschließlich auf die Beförderung in Versandstücken beschränkt ist und bei der Beförderung in Tankschiffen Verwirrungen verursachen würde. Für den Fall jedoch, dass die gemeinsame Expertentagung ein solches Diagramm für nützlich hält, hat das Sekretariat ein vollständigeres Diagramm vorbereitet, das für die Beförderung sowohl in Versandstücken als auch in Tankschiffen anwendbar wäre. Dieses Diagramm könnte als 2.2.9.1.10.4 oder 2.4.3.2 aufgenommen werden.

Flussdiagramm für die Zuordnung umweltgefährdender Stoffe

UGS = umweltgefährdender Stoff

# Footnotes

Diese Sitzung ist gemeinsam von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa und der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt organisiert.

Von der UN-ECE in Englisch, Französisch und Russisch unter dem Aktenzeichen TRANS/WP.15/AC.2/2008/3/Add. 1 verteilt.

# Text boxes

leicht

abbaubar

Bioakkumulation

UGS

Akut 1

UGS

Chronisch 1

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Nein

C(E)L50*≤ 1 mg/l

CSEO > 1 mg/l

C(E)L50* ≤ 10 mg/l

leicht

abbaubar

Bioakkumulation

UGS

(ausschließlich in Tankschiffen)
Akut 2

UGS

Chronisch 2

Nein

Ja

Ja

Nein oder unbekannt

Nein

Nein

(bei Beförderung in Versandstücken kein ADN- Stoff)

kein UGS im Sinne des ADN

kein UGS

UGS

(ausschließlich in Tankschiffen)
Chronisch 3

10 < C(E)L50* ≤ 100 mg/l

leicht

abbaubar

Bioakkumulation

UGS

(ausschließlich in Tankschiffen)
Akut 3

Ja

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein