| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2008/89 25 juillet 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules

Cent quarante-sixième session
Genève, 11-14 novembre 2008
Point 4.2.23 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements aux Règlements existants

Proposition de complément 11 au Règlement no 98
(Projecteurs de véhicule automobile équipés de sources lumineuses à décharge)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et
de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa cinquante-neuvième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/22, tel qu’amendé par l’annexe VI du rapport. Il est soumis au WP.29 et à l’AC.1 aux fins d’examen (ECE/TRANS/WP.29/GRE/59, par. 49).

Paragraphe 0, modifier comme suit:

«0.		CHAMP D’APPLICATION 1/

…

… des catégories M, N et L3.».

Paragraphe 5.4.1, modifier comme suit (ajouter aussi l’appel de la note 6 et la note 6 proprement dite):

«5.4.1	Dans le cas de projecteurs conçus pour satisfaire aux exigences d’un seul sens de circulation (soit à droite soit à gauche), des mesures appropriées doivent être prises pour éviter de gêner les usagers de la route des pays où le sens de circulation est opposé à celui du pays pour lequel le projecteur a été conçu 6/. Ces mesures peuvent être les suivantes:

…

6/	Les instructions concernant l’installation des projecteurs pour lesquels ces mesures sont prévues figurent dans le Règlement no 48.».

Paragraphe 5.5, l’appel de la note 6 devient l’appel de la note 7 et la note 6 devient la note 7.

Paragraphe 5.10, l’appel de la note 7 devient l’appel de la note 8 et la note 7 devient la note 8.

Paragraphe 7, l’appel de la note 8 devient l’appel de la note 9 et la note 8 devient la note 9.

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2006-2010 (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial établit, harmonise et met à jour les Règlements pour améliorer l’efficacité des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.