| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/89 25 July 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств

Сто сорок шестая сессия

Женева, 11-14 ноября 2008 года

Пункт 4.2.23 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 11 к Правилам № 98

(фары механических транспортных средств с газоразрядными источниками света)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRE)*

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят девятой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/22 с поправками, указанными в приложении VI к докладу.  Он представлен на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/59, пункт 49).

Пункт 0 изменить следующим образом:

"0.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1/

………….

…категорий M, N и L3".

Пункт 5.4.1 изменить следующим образом (включив ссылку на сноску 6/ и текст новой сноски 6/):

"5.4.1	В случае фар, сконструированных в соответствии с требованиями только правостороннего или только левостороннего движения, необходимо принимать надлежащие меры, с тем чтобы исключить неудобство для пользователей в той стране, где направление движения не соответствует направлению движения, для которого сконструирована фара 6/.  Такие меры могут включать:

…..

_______________________

6/	Инструкции по установке фар с учетом этих мер содержатся в Правилах № 48".

Пункт 5.5, ссылку на сноску 6/ и текст самой сноски 6/, изменить нумерацию на 7/.

Пункт 5.10, ссылку на сноску 7/ и текст самой сноски 7/, изменить нумерацию на 8/.

Пункт 7, ссылку на сноску 8/ и текст самой сноски 8/, изменить нумерацию на 9/.

------

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.