| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/97 24 July 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

# Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто сорок шестая сессия

Женева, 11-14 ноября 2008 года

Пункт 4.2.26 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 04 к Правилам № 105

(Транспортные средства ДОПОГ)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям,

касающимся безопасности(

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто четвертой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/73, пункт 27).  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2008/11, замененный документом GRSG-94-30, воспроизведенным в приложении II к докладу.  Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.		Положения настоящих Правил применяются к конструкции базовых моделей механических транспортных средств категории N и их прицепов категории О, предназначенных для перевозки…".

[Пункт 3.2.2 изменить следующим образом:

"3.2.2	обозначение транспортного средства в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ (EX/II, EX/III, AT, FL, OX, MEMU)".

Пункт 4.4.3, добавить новое предложение следующего содержания:

«4.4.3	дополнительного условного обозначения, отделенного от номера официального утверждения и состоящего из символа, указывающего на тип транспортного средства в соответствии с пунктом 9.1.1.2 ДОПОГ.  В случае транспортных средств MEMU в качестве идентифицирующего символа может использоваться "EX/III"».

Пункт 5.1 изменить следующим образом (сноска 3/ остается без изменений):

"5.1		Транспортные средства должны соответствовать, в зависимости от их назначения, приведенным ниже положениям, содержащимся в нижеследующей таблице. 3/

Для целей настоящих Правил транспортные средства MEMU должны отвечать требованиям, применимым к транспортным средствам EX/III.

Транспортные средства, официально утвержденные как соответствующие требованиям, применимым к категории EX/III на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 04, считаются соответствующими требованиям, применимым к транспортным средствам MEMU".

Пункт 5.1.1.6.3 изменить следующим образом:

"…случайного разъединения.  Примеры соответствующих соединений приводятся в стандартах ISO 12098:2004 и ISO 7638:1997".

Пункт 5.1.2.4 изменить следующим образом:

"…перегрева или воспламенения.  В случае транспортных средств EX/II, EX/III и MEMU должен использоваться двигатель с воспламенением от сжатия".

Пункт 5.1.2.5 изменить следующим образом:

"…система выпуска выхлопных газов транспортных средств EX/II, EX/III и MEMU должна быть сконструирована и установлена таким образом…"

Пункт 5.1.3.1 изменить следующим образом:

"5.1.3.1	транспортные средства EX/III, AT, FL, OX и MEMU должны отвечать всем…".]

Приложение 1

Пункт 2 изменить следующим образом:

"2.		Категория транспортного средства:  N1, N2, N3, O1, O2, O3, или O4:

(шасси с кабиной, тягач для полуприцепа, прицеп-шасси, прицеп с несущим кузовом 2/)".

[Пункт 4 изменить следующим образом:

"4.		Обозначение транспортного средства (EX/II, EX/III, FL, OX, AT, MEMU):".]

__________________

Примечание секретариата:  GRSG сочла, что решение об исключении квадратных скобок примет WP.29.

- - - - -

# Footnotes

( 	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.