| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2009/2 17 December 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области
транспортных средств

Сто сорок седьмая сессия

Женева, 10-13 марта 2009 года

Пункт 4.2.38 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 3 к поправкам серии 01 к Правилам № 117

(Шум, производимый шинами при качении, и их сцепление с мокрой поверхностью)

Представлено Рабочей группой по вопросам шума (GRB)*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам шума (GRB) на ее сорок восьмой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/ GRB/2008/2 без поправок.  Настоящий документ передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRB/46, пункт 15).

Пункты 1 и 1.1, изменить следующим образом:

"1.		ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1		Настоящие Правила применяются к новым пневматическим шинам в отношении издаваемого ими звука, а также к новым пневматическим шинам класса С1, предназначенным для транспортных средств категорий М1, N1, O1 или O2, в отношении характеристик сцепления на мокрых поверхностях (сцепления с мокрым дорожным покрытием).  Они, однако, не применяются к:".

-----

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной

резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2 с последними поправками на основании Amend.4).