| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/11 17 décembre 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements 
concernant les véhicules

Cent quarante-septième session
Genève, 10-13 mars 2009
Point 4.2.1 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements aux Règlements existants

Proposition de complément 11 à la série 02 d’amendements au Règlement no 3
(Dispositifs catadioptriques)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage
et de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa soixantième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/31, tel que modifié par l’annexe III du rapport. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, par. 22).

Insérer un nouveau paragraphe 2.15, libellé comme suit:

«2.15	“Couleur de la lumière réfléchie par le dispositif”. Les définitions de la couleur réfléchie par le dispositif sont données au paragraphe 2.30 du Règlement no 48.».

Paragraphe 5.2, modifier comme suit:

«5.2	En cas d’extension de l’homologation délivrée à un dispositif catadioptrique à d’autres dispositifs ne différant que par la couleur, les deux échantillons de chaque autre couleur, présentés conformément au paragraphe 3.1.4 du présent Règlement, doivent satisfaire seulement aux spécifications colorimétriques, les autres essais…».

Annexe 4,

Paragraphe 2, modifier comme suit:

«2.	Après vérification des spécifications générales (par. 6 du Règlement) et des spécifications de formes et de dimensions (annexe 5), les 10 échantillons doivent subir l’essai de résistance à la chaleur décrit à l’annexe 10 au présent Règlement et, au moins une heure après la fin de cet essai, sont soumis au contrôle des caractéristiques colorimétriques et du CIL…».

Paragraphe 3.1, modifier comme suit:

«3.1	avoir une couleur qui satisfasse aux conditions du paragraphe 2.30 du Règlement no 48 pour les dispositifs catadioptriques incolores, rouges ou jaunes-auto. La vérification est faite…».

Annexe 6,

Insérer un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit:

«2.	Pour la vérification des caractéristiques colorimétriques, les prescriptions du paragraphe 2.30 du Règlement no 48 s’appliquent.».

Paragraphes 2 et 3 (anciens), supprimer.

Annexe 14,

Paragraphe 2, modifier comme suit:

«2.	‎… et, au moins une heure après la fin de cet essai, sont soumis à la vérification des caractéristiques colorimétriques et du CIL…».

Paragraphe 4.1, modifier comme suit:

«4.1	Une couleur qui satisfasse aux conditions du paragraphe 2.30 du Règlement no 48. La vérification est faite…».

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les Règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.