| NATIONSUNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/21 17 décembre 2008 FRANÇAIS Original : ANGLAIS et FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent-quarantième-septième session
Genève, 10-13 mars 2009
Point 4.2.17 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Considération des projets d'amendements aux Règlements existants

Proposition de supplément 6 à la série 01 d’amendement au Règlement No 45

(Nettoie-projecteurs)

Communication du groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE) */

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa soixantième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/42, non modifié. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, para. 34).

Paragraphe .2.7, modifier comme suit:

«2.7	Par "période de nettoyage", l’espace de temps, comprenant une ou plusieurs opérations de nettoyage, nécessaire pour respecter les prescriptions mentionnées au paragraphe 7 ci-dessous. ».

Ajouter les nouveaux paragraphes 2.8 et 2.9, ainsi conçus:

«2.8	Par "opérations de nettoyage", tout processus aboutissant à un nettoyage satisfaisant;

2.9	Les définitions figurant dans le Règlement No 48 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type s’appliquent au présent Règlement. ».

Paragraphe 6.1, modifier comme suit:

«6.1	Le nettoie-projecteur doit être conçu et construit pour nettoyer les parties de la surface de sortie de la lumière qui produisent le faisceau de croisement principal et, à titre facultatif, le faisceau de route, en répondant aux conditions minimales d’efficacité du nettoyage énoncées au paragraphe 7. ».

Paragraphe 6.2.2.1, modifier comme suit:

«6.2.2.1	Vingt pour cent de la plage éclairante d’un  projecteur produisant un faisceau de croisement, ».

Paragraphe 6.2.2.2, modifier comme suit:

«6.2.2.2	Dix pour cent de la plage éclairante d’un projecteur produisant un faisceau de route non mutuellement incorporé à un projecteur produisant un faisceau de croisement;".

Paragraphe 6.5.1, modifier comme suit:

«6.5.1	Le nettoyage de tous les projecteurs- produisant le faisceau de croisement principal est imposé. Lorsqu’il existe un nombre de projecteurs- produisant le faisceau de route supérieur à deux, le nettoyage d’une paire d’entre eux est suffisant; ».

Paragraphe 7.1, modifier comme suit:

«7.1	L’efficacité du nettoie-projecteur doit être vérifiée conformément aux prescriptions de l’annexe 4 du présent Règlement. L’efficacité du nettoyage aux points de l’écran de mesure indiqués ci-dessous doit atteindre, après chaque période de nettoyage, 70 % au moins pour le  projecteur produisant le faisceau de croisement principal et à titre facultatif aussi 70 % pour le projecteur produisant le faisceau de route. Dans le cas d’AFS, la présente disposition s’applique à la mesure photométrique, telle que définie à l’annexe 9 du Règlement No 123, réalisée sur les unités d’éclairage indiquées au paragraphe 6.1.1 ci-dessus. ».

Paragraphe 7.1, remplacer le schéma existant par le schéma suivant:

«Schéma des points de mesure sur écran

».

Paragraphe 7.3, modifier comme suit:

«7.3	Points de mesure du projecteur produisant le faisceau de croisement. ».

Paragraphe 7.3.2, sans objet en français.

Paragraphe 7.4, modifier comme suit:

«7.4	Points de mesure du projecteur produisant le faisceau de route.

Point de mesure: HV. ».

Annexe 4,

Paragraphe 2.1.2, modifier comme suit:

«2.1.2 	Pour projecteur avec lentille extérieure en plastique:

Le mélange ……………………………………………………….

……………………….

5 parties (en poids) de chlorure de sodium (pur à 99 %),

13 parties (en poids) d’eau distillée ayant une conductivité ≤ 1 mS/m; et 2 ± 1 gouttes d’agent mouillant. ».

- - - - -

# Footnotes

*/ Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des Transports Intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d'activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements dans le but d'améliorer la performance des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.