| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/32 17 décembre 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules

Cent quarante-septième session
Genève, 10-13 mars 2009
Point 4.2.36 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen des projets d’amendements à des Règlements existants

Proposition de rectificatif 2 au complément 8 au Règlement no 112
(Projecteurs émettant un faisceau de croisement asymétrique)

Communication du Groupe de travail de l’éclairage et de la signalisation lumineuse (GRE)*

Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRE à sa soixantième session. Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/38, tel qu’il a été modifié par l’annexe IV du rapport. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l’AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRE/60, par. 29).

Paragraphes 5.8 à 5.8.2.2, modifier comme suit:

«5.8	Modification de l’éclairement en fonction du sens de circulation

5.8.1	Dans le cas de projecteurs conçus pour satisfaire aux exigences d’un seul sens de circulation (soit à droite soit à gauche), des mesures appropriées doivent être prises pour éviter de gêner les usagers des pays où le sens de circulation est opposé à celui du pays pour lequel le projecteur a été conçu. Ces mesures peuvent être les suivantes:

a)	Masquage d’une partie de la surface extérieure de la glace du projecteur;

b)	Déplacement vertical du faisceau vers le bas. Le déplacement horizontal est autorisé;

c)	Toute autre mesure destinée à supprimer ou à réduire la partie asymétrique du faisceau.

5.8.2	Une fois cette ou ces mesures appliquées, l’éclairement doit répondre aux prescriptions suivantes sans modification de réglage par rapport au sens de circulation initial:

5.8.2.1	Faisceau de croisement conçu pour la circulation à droite et adapté à la circulation à gauche:

au point 0,86D-1,72L 		au moins 3 lux

au point 0,57U-3,43R		pas plus de 1,0 lux

5.8.2.2	Faisceau de croisement conçu pour la circulation à gauche et adapté à la circulation à droite:

au point 0,86D-1,72R		au moins 3 lux

au point 0,57U-3,43L		pas plus de 1,0 lux».

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail pour 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), le Forum mondial élabore, harmonise et actualise les règlements, afin d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.